华环评[2018]15号

关于华容县华禹环保建材有限公司年产6000万块（折标砖）烧结砖建设项目环境影响报告表的批复

华容县华禹环保建材有限公司：

你单位《关于申请对〈华容县华禹环保建材有限公司年产6000万块（折标砖）烧结砖建设项目环境影响报告表〉批复的报告》及有关材料已收悉，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、华容县华禹环保建材有限公司年产6000万块标砖环保整治项目，利用粉煤灰、煤矸石、建筑垃圾和页岩为原料，项目总用地面积约为26680m2，总建筑面积约为19215m2，项目建设内容主要分为生产建（构）筑物、非生产建（构）筑物、其他附属设施、生产设备四个部分。产品规模为年产标砖6000万块。

本项目整治后属于《2016 湖南省新型墙体材料目录》之列，符合《湖南省新型墙体材料管理认定办法》原已认定企业单线年生产能力3000万（折合标准砖）块以上的要求。项目符合国家产业政策，属于华容县粘土砖整治工作领导小组发布的华容县辖区内11家转型升级粘土砖企业中的一家，符合华容县砖瓦行业整改方案要求。根据环境影响报告表的结论和专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、规模以及环境保护措施实施建设。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、厂区建设雨污分流系统，初期雨水收集沉淀后用于洒水抑尘，其他雨水通过沟渠和渠道排入项目东侧20m华注公路东侧水塘。生活污水经隔油沉淀池和化粪池处理后用于厂区周边农田施肥；脱硫除尘废水经中和沉淀后用于厂区洒水降尘，不外排外界水环境。

2、严格落实大气污染防治措施。项目原料车间设置三面围挡和顶棚，进行洒水降尘；采用箱式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，在进料口和破碎机上方增加集气罩收集，然后进入二级沉降室进行除尘。隧道窑烟气窑废气烟气经布袋除尘器除尘，再进入脱硫塔处理，排放的污染物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值后通过烟囱排放；本项目设置的烟囱高度须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中要求的人工干燥及焙烧窑的烟囱一律不得低于15m且高于周边200m范围内建筑3m以上的要求。淤泥及废弃建筑垃圾堆场恶臭采取喷洒除臭剂处理；运输粉尘采取定时洒水降尘处置。食堂油烟经采取抽排风设施和设置排烟管道后外排。

3、项目采取合理安排作业时间，禁止夜间生产；选用低噪声设备，加强噪声设备的基础减振，风机设置消声器；厂区空地及建筑周边布置绿化带；加强设备养护和规范物料装卸等一系列降噪隔振措施后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、落实好各类固体废物的收集、处置措施。厂区设置一般固废暂存间，不合格产品置于暂存间暂存，外售用于修路。一般固废暂存间需要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）规定进行设置，设置顶棚进行防雨等。废砖坯、隧道窑除尘灰渣和加工除尘灰渣经充分收集后可返回生产线重新利用。产生的硝酸钠外售处理。项目生活垃圾经收集后，环卫部门定期清运。

5、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放，严禁“三废”不经处理直接排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物总量控制指标：SO2≤17.80t/a，NOx≤9.94t/a通过交易获得。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由华容县局环境监察大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局监察大队备案。

二〇一八年八月十七日

抄送：江西景瑞祥环保科技有限公司