华环评[2018]14号

关于华容县世林建材有限公司年产3100万块页岩砖

建设项目环境影响报告表的批复

华容县世林建材有限公司：

你单位《关于申请对〈华容县世林建材有限公司年产3100万块页岩砖建设项目环境影响报告表〉批复的报告》及有关材料已收悉，我局按照建设项目管理有关规定对该项目进行审查，经研究，批复如下：

一、华容县世林建材有限公司（原名为东山页岩环保砖建材厂）建设地点位于华容县东山镇三郎村境内（2017年并村后名为仙鹅寺村），整改前18门轮窑主要生产粘土砖，2016年产能约为880万块（折标砖），原有实心粘土砖最大产能可达1350万块。目前厂区占地面积19998m2，现有建筑主要包括有：轮窑（18门）、原料处理车间、原料堆场、设备房、砖胚堆场、成品堆场、办公楼、配电房及库房、倒班房等。

本项目整治后属于《2016 湖南省新型墙体材料目录》之列，符合《湖南省新型墙体材料管理认定办法》原已认定企业单线年生产能力3000万（折合标准砖）块以上的要求。项目符合国家产业政策，属于华容县粘土砖整治工作领导小组发布的华容县辖区内11家转型升级粘土砖企业中的一家，符合华容县砖瓦行业整改方案要求。根据环境影响报告表的结论和专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治、环境风险防范措施、确保污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护的角度，我局同意项目按照报告表中所列的建设地点、规模以及环境保护措施实施建设。

二、工程建设和营运必须全面落实环境影响报告表提出的各项环保措施，并着重做好以下工作：

1、项目运营期间无生产废水产生，脱硫装置循环水池更换的水可用作场地降尘洒水，不外排；外排生活污水经化粪池处理后用做周边农田施肥。项目厂区四周设置雨水导流渠，雨水依地势流入附近水塘。

2、严格落实大气污染防治措施。本项目拟新建封闭原料库，配料和破碎工序现未安装除尘设施，配料工序上方设置集气罩，配料和破碎粉尘通过集气罩收集后进入二级沉降室（同一套除尘系统）进行处理，处理后的废气经15m高排气筒（1#）排放。轮窑废气经引风机进入脱硫除尘塔进行脱硫除尘处理，排放的污染物满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值后通过烟囱排放；本项目设置的烟囱高度须满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中要求的人工干燥及焙烧窑的烟囱一律不得低于15m且高于周边200m范围内建筑3m以上的要求。油烟先经集气罩收集，经专用油烟管道排至食堂楼顶油烟净化器净化处理，再通过排风机排放。

3、合理安排原料的运输及装卸作业时间，优化设备选型，选用低噪声设备，生产设备噪声经基座减振、建筑物隔音、距离衰减等措施处理后，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4、落实好各类固体废物的收集、处置措施。项目切条及切坯工序产生的泥坯及除尘灰，废泥坯可返回生产工序；废砖经破碎后也回用于生产工序；水膜脱硫设备处理后产生的废渣可回用于项目生产；磁选废铁可直接出售。生活垃圾实行袋装化，集中收集，定期交由环卫部门进行集中处理。

5、加强环境管理，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施正常运行、各类污染物达标排放，严禁“三废”不经处理直接排放。同时应采取有效措施防止发生各种污染事故，制定好各种污染事故风险防范和应急措施，增强事故防范意识。

6、污染物总量控制指标：SO2≤9.20t/a，NOx≤17.05t/a通过交易获得。

三、按照《建设项目环境保护管理条例》的规定，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并依法向社会公开验收报告。

四、建设项目的日常环境监管工作由华容县局环境监察大队负责。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至华容县环境保护局监察大队备案。

本页无正文

二〇一八年八月十七日

抄送：江西景瑞祥环保科技有限公司