《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产20万吨水洗砂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 华容县迪源建筑材料加工厂 |
| 法人代表 | 刘迪民 | 联系人 | 刘迪民 |
| 通讯地址 | 华容县章华镇石伏社区一组 |
| 联系电话 | 18692106899 | 传真 | / | 邮政编码 | 414200 |
| 建设地点 | 华容县章华镇石伏社区一组 （地理坐标：112°36'47"E，29°32'31"N） |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别 及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 （m2） | 7067（生产区及堆场3684m2） | 绿化面积 （m2） | 300 |
| 总投资 （万元） | 500 | 其中:环保投资(万元) | 48.7 | 环保投资占总投资比例 | 9.74% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2019年3月 |
| 工程内容及规模: 一、项目背景 根据《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017~2020年）》规划河道禁采段有6段，包含东洞庭湖自然保护区、横岭湖自然保护区、江豚自然保护区、6处国家级水产种质资源保护区、4处国家级湿地公园和2处水源保护区列为禁采区。规划确定7个开采区，湘阴4个采区，其中一个资江北支，另外3个在湘水西支；岳阳县2个开采区，均在东洞庭湖；汨罗一个开采区，在南洞庭湖。故华容地区已无河流采砂采区。 而砂和砾石对于建筑、建筑业而言是必不可少的重要建材，随着城市的不断发展，基础建设规模不断扩大，对砂和砾石的需求日益增大。为了适应市场的需求和当地经济的发展，根据市场对砂和砾石需求情况，华容县迪源建筑材料加工厂租赁华容县章华镇石伏社区居民委员会石伏一组约10.6亩（其中鱼塘、沟坡等约3684m2，用于建设生产区、堆场及沉淀池等设施）建设年产20万吨水洗砂建设项目。 华容县迪源建筑材料加工厂在未取得环评手续的情况下于2018年8月擅自动工建设，华容县环境保护局于2018年11月7日对建设方未依法取得环评手续，擅自开工建设进行了行政处罚（见附件4，华环罚字[2018]56号）。目前建设方仅安装了生产设备、建设了堆场等，尚未进行生产。 根据“关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）”及“关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见（环政法函[2018]31号）”：“二、关于“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限：（二）追溯期限的起算时间 根据上述法律规定，“未批先建”违法行为的行政处罚追溯期限应当自建设行为终了之日起计算。因此，“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，环保部门应当遵守行政处罚法第二十九条的规定，不予行政处罚。”“三、关于建设单位可否主动补交环境影响报告书、报告表报送审批：因“未批先建”违法行为受到环保部门依据新环境保护法和新环境影响评价法作出的处罚，或者“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理：1.对符合环境影响评价审批要求的，依法作出批准决定。2.对不符合环境影响评价审批要求的，依法不予批准，并可以依法责令恢复原状。建设单位同时存在违反“三同时”验收制度、超过污染物排放标准排污等违法行为的，应当依法予以处罚。” 建设单位及时配合环保部门的处罚，并主动对本项目进行补办环评。符合环政法函[2018]31号的未批先建完善环评手续要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于十九类非金属矿物制品业56石墨及其他非金属矿物制品中的“其他”类，应编制环境影响评价报告表。因此华容县迪源建筑材料加工厂特委托江西景瑞祥环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、编制依据 2.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修正版）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行； （7）《中华人民共和国水法》2016年7月修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； （11）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）； （12）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施； （13）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10； （14）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。 （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （18）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）； （19）《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016）； （20）《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》（湖南省经济和信息化委员会、 2018年2月23日）。 2.2导则和技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.3项目资料 （1）项目委托书； （2）营业执照； （3）华容县规划局土地利用规划说明； （4）华容县国土资源局勘测定界图； （5）华容县章华镇人民政府同意项目落户的证明； （6）华容县环境保护局行政处罚决定书（华环罚字[2018]56号） （7）建设单位提供的其他资料。 三、地理位置 华容县迪源建筑材料加工厂年产20万吨水洗砂建设项目场址位于华容县章华镇石伏社区一组，项目东侧20m为蔡家湖，南侧30m为宏发物流，西侧10m为石伏社区居民；北侧60m为石伏社区居民。详见附图1（建设项目地理位置图）。 四、建设内容及规模 4.1建设内容： 本项目总用地面积7067m2，其中生产区及堆场区域等占地面积为3684m2，办公生活区建筑面积为1500m2，生产区建筑面积为150m2，原料堆场建筑面积为1000m2，产品堆场建筑面积为500m2。本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程等构成。具体详见下表。 表1-1 项目建设内容一览表 项目类别 内容及规模 备注 主体工程 生产区150m2，半封闭式，一条生产线，年产水洗砂20万吨 目前设备已经安装完成，需完善四面围挡、设置顶棚 辅助工程 原料堆场1000m2，半封闭式 由现有原料堆场改造，各堆场均设置四面围挡、顶棚，场地进行硬化 产品堆场500m2，半封闭式 办公生活用房1500m2 已建 公用工程 供水 由当地自来水厂供给 已建 排水 雨污分流 新增雨水排水沟渠 供电 石伏社区电网供给，年用量6万kwh/a 现已接通 环保工程 废水处理工程 生产废水经三级沉淀池沉淀后进入循环水池循环使用，生活污水经化粪池处理后用于旱地、林地施肥。 需将厂区东侧水塘改造成三级沉淀池及循环池 废气处理工程 生产区、原料、成品堆场均设置四面围挡、顶棚，场地进行硬化；湿式筛分（皮带机不洒水），进料料斗、破碎机设置喷淋喷雾装置，滚筒筛设置进水水泵，湿式作业；破碎机设置集气罩、配套旋风除尘及15m排气筒；设置洗车台、洒水、车辆降速。 原料堆场及成品堆场由现有原料堆场改造，各堆场均设置四面围挡、顶棚；场地进行硬化；进料料斗、破碎机设置喷淋喷雾装置，滚筒筛设置进水水泵，湿式作业；破碎机设置集气罩、配套旋风除尘及15m排气筒；新增洗车台 固废处理工程 本项目生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门处理。沉淀池沉渣暂存于沉渣暂存区（沉淀池北侧，海拔与沉淀池持平，150m3，设置围堰及顶棚，防渗），通过定期清理于暂存区，经自然干化后外运砖厂综合利用。 新建 噪声治理工程 设备基础减震，维护保养，加强绿化。 已建 厂区 绿化面积约300m3 新建 注：具体完善内容见与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析 ②产品方案 本项目为非金属矿物制品项目，具体产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案表 产品名称 单位 生产规模 备注 水洗砂 万吨/年 20 粒径小于0.5mm，含水率5% 五、主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目不得使用高噪声设备，项目主要生产设备见表1-3： 表1-3 主要生产设备一览表 序号 名称 规模型号 数量(台、套) 备注 1 挖斗提升机 / 1 已购 2 破碎机 646型 1 已购 3 皮带输送机 1m宽，2条15m、1条10m 3 已购 4 圆滚筛 Φ1.2m 1 已购 5 破碎机 18细破 1 已购 6 钢筛水洗机 1.8*3.6m，4个轮 1 已购 7 细沙回收机 2.0型 1 已购 8 移动变压器 300kw 1 已购 9 水泵 / 1台 已购 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 年耗量 来源及运输 1 采石场石粉 t/a 145519.99 外购，不自行开采 2 山渣土 t/a 29103.998 3 废石渣 t/a 87311.944 4 风化石 t/a 29103.998 5 絮凝剂 吨/年 10 废水沉淀使用，项目使用絮凝剂为聚合氯化铝 6 水 t/a 12475 生活用水为自来水，生产用水来自东侧、东北侧水池 7 电 kwh/a 6万 石伏社区供电网 注：本项目所需原料需从合法企业购入，且不得从事开采。目前建设方已与石首市高家岭采石有限公司、岳阳县聚烨石材经营部、岳阳县小沅采石场签订了原料购买协议，见附件。 七、公用工程 1、给水工程 本项目用水主要为生产用水与生活用水。生产废水经三级沉淀池沉淀后进入循环池循环使用。本项目营运期新鲜水用量均为生活用水。 2、排水工程 项目实行雨污分流，厂区雨水依地势进入厂区雨水排水沟渠，再排入附近雨水沟渠。 本项目生活废水经化粪池处理后作农肥使用。洗沙废水全部收集沉淀后回用于洗沙工序，循环使用，不外排。项目拟建三级沉淀池及循环水池，各级沉淀池容积均为300m3，循环水池容积为540m3。 3、供电工程 本工程电源由石伏社区电网供给。 八、平面布置 项目主要生产区和办公生活区两个部分。生产区及办公生活区分开布置，生产区位于项目东侧，办公生活区位于项目西侧。厂区设置出入口设置在厂区南侧、临S221设置，便于运输。项目原料堆场及产品堆场设置在厂区东北侧，生产区设置在原料堆场南侧；生产区东侧布置三级沉淀池及循环水池；沉淀池北侧设置污泥暂存区。 具体厂区布置平面示意图见附图2。 九、劳动定员和工作制度 本项目职工人数为10人，项目全年工作300天，二班6小时工作制，夜间不生产，职工均为附近居民，厂区不提供食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 华容县迪源建筑材料加工厂于2018年8月在华容县章华镇石伏社区一组擅自动工建设，将原有渔塘进行平整，目前已将该部分区域平整出生产区、原料堆放及沉淀池（单级）等。目前建设方仅安装了生产设备、建设了堆场等，尚未进行生产。根据现场踏勘、调查及参照《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016）、《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》对比分析，厂区目前存在问题及环评要求如下： 表1-5 项目与国家、地方规范差距分析及环评要求 规范 序号 要求 本项目现有情况 环评要求 《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016） 1 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。 项目厂区位于章华镇，加工原料为汽车运输至厂区，且远离南侧居民点；符合 / 2 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。 项目厂区在工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合 / 3 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 项目厂区租用华容县章华镇石伏社区居民委员会石伏一组土地，不占用农田、林地，不动迁村庄；符合 / 4 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。 项目厂区位于城郊环境，且设在主导风下风向；符合 / 5 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 项目厂区外部有乡村道路和省道S221，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合 / 6 机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内 项目厂区布置不属于矿山爆破危险区范围内；符合 / 7 破碎、筛分设备作业时间为每天2-3班，每班6-7小时，日运行时间为12-21小时 项目每天运行2班，每班为6小时，符合要求 / 《湖南省砂石骨料行业规范条件（2017本）》 1 一、规划布局和建设要求 （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局，推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 （一）项目非金属矿物制品制造符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求内容。 / 2 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 （一）生产规模 项目为水洗砂项目，生产规模为20万t/年，符合要求 （二）生产工艺 项目废料加工采用半干法工艺，砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。各使用的设备不属于限制和淘汰技术设备，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效得控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。 / 3 生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求,湿法生产线必须设置水处理循环系统。 项目目前尚未投产，仅安装了露天设备及露天原料堆场，生产线未安装洒水喷雾装置；设备安装了减振措施 项目厂区内生产区、原料和成品堆场设置封闭式厂房；生产线采用湿式作业。污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置了消声、减振、隔振等设施，噪声符合GB 123482类要求。 结合项目实际情况，要求1、建设方需设置半封闭式车间安置生产设备（南北两侧考虑到进出料，可不封闭）。2、建设方拟在现有原料堆场东侧设置原料堆场，占地面积约为1000m2，现有原料堆场西侧设置产品堆场，占地面积约为500m2，并对原料堆场、产品堆场地面水泥防渗、设置8m高的顶棚及围挡。3、目前厂区为单级沉淀池，环评建议将其改造成三级沉淀池及循环水池，三级沉淀池各级沉淀池容积为300m3，循环水池容积为540m3，循环水池用于收集沉淀后的废水及部分雨水。 4、硬化堆场进场道路，并设置洗车台（5*3*0.3m），建设生产区及堆场区设置排水沟连接沉淀池及项目南侧排水沟。5、设置沉渣暂存区（沉淀池北侧，150m3，沉渣暂存区基本与沉淀池海拔高度持平，另设置围堰及顶棚，地面防渗），沉淀池沉渣暂存于沉渣暂存区，通过定期清理于暂存区，经自然干化后外运砖厂综合利用。 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于华容县章华镇石伏社区一组（地理坐标：112°36'47"E，29°32'31"N），地理位置图见附图1。 2. 地形、地貌及地震情况 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县地貌类型可分为平原（江河平原、溪谷平原、滨湖平原）、山地（岗地、丘陵、低山）。主要山岗山岭有：东山诸山（桃花山、昂头山、望夫山、小墨山、狮子山、天井山、墨山、七女峰、龙秀山、鼎山、黄湖山）、南山诸山（禹山、凤山）、独立诸山（马鞍山、白鼎山、团山、层山）。 3. 水文特征 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河8条，长 95.1公里，蓄水量3857万立米。水库59座，其中中型水库2座，小（I）型水库6座，小（II）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立米，减去蒸发量6.3亿立米，水资源总量为15亿立米，其中地表水11.4亿立米，地下水3.6亿立米，是名副其实的“水乡”。 本区属中亚热带季风气候区，温湿多雨，本地区地表水、地下水多向沟、谷排泄，地下水主要接受大气降水补给，向溪沟等排泄。 地下水类型按埋藏条件、赋存介质分为裂隙潜水与孔隙水。裂隙潜水赋存于基岩裂隙中，孔隙水赋存于第四系松散堆积物中。 县境内地下水，可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水、地热水三种类型。 4. 气候、气象 本建设项目所在地属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春温多变，夏秋多汗，严寒期短，暑热期长”的特点。历年平均降雨量为1232.2毫米，降水量年内主要集中于4-7月，地域之间降水量差异在100mm上下。全年日照时数约1757.9小时，年日照率40%。区内多年平均气温为16.6℃，变幅在16.3-17.6℃之间，年极气温最高为35.5-40℃，其37℃以下出现的频率为60.9%；最低气温-2.2-12.6℃；大于-5℃出现机率为50%，小于-10℃的机率为8.7%。极端低温对项目区危害并不严重。 5. 植被、生物多样性 华容县肥沃的土壤，温暖湿润的气候，适宜植物生长。森林植物有904种（含变种），按利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。新区植物以粮食作物（水稻）、经济作物（棉花）、水生植物（莲藕）为主，粮食作物主要分布在新区西部，水生植物主要分布在新区东部和中部，经济作物间杂其间，在区内居民点周围、道路和水渠两侧，主要分布着本土乔木和灌木，主要品种有水杉、垂柳、松柏、泡桐等。 华容县境内动物资源分三大类。家畜家禽共有猪、牛等10种。水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物江豚、丽蚌等37种；三级保护动物豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种，兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。本项目所在地生态环境良好，区内及周边区域动物种类繁多，主要动物种类有白鹭、麻雀、蛇、鱼类、黄鼠、蝙蝠等。本项目区域范围内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能区类别及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 声环境功能区 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境质量限值 3 水环境功能区 Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 3、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量 根据华容县常规监测数据，2018年度华容县环境空气质量达标率为89.6%，轻度污染占全年9.3%，中度污染占0.8%，重度污染占0.3%。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数71.1%，臭氧（O3）为首要污染物占超标天数28.9%。故华容县属于不达标区。 2、地表水环境质量 为了解本项目所在地区域地表水环境质量现状，本次评价引用湖南安博检测有限公司于2018年11月5日对蔡家湖（两个点位）的监测数据进行地表水环境质量现状评价（检测报告编号：AB1811010）。 水质监测结果见下表。 表3-1 水质监测结果一览表（计量单位：mg/L，pH：无量纲） 监测水体 项目 检测结果（两个点） 标准值 超标 倍数 11月5日 项目东侧20m蔡家湖 水温 12.5℃ 12.5℃ / / pH 7.49 7.46 6~9 0 DO 7.2 6.3 ＞5 高锰酸盐指数 4.1 4.0 ≤6 COD 13 13 ≤20 BOD5 3.5 3.2 ≤4 NH3-N 0.176 0.188 ≤1.0 0 总磷 0.05 0.04 ≤0.05 0 总氮（以N计） 0.71 0.70 ≤1.0 铬（六价） ND ND ≤0.05 石油类 0.04 0.04 ≤0.05 叶绿素a ND ND / 以上监测结果表明：各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 （1）监测点 项目共设置4个监测点。监测点位详见表3-2： 表3-2 区域环境噪声监测点位一览表 监测点 测点代号 备注 厂界噪声 N1 厂界东侧1m / N2 厂界南侧1m / N3 厂界西侧1m / N4 厂界北侧1m / （2）监测时间及监测频率 监测时间为2018年12月13-14日，监测两天，昼夜各监测一次。 （3）仪器型号及编号 监测仪器型号及编号为AWA6228多功能声级计（XHJ-0715）、测定时为晴天，昼间风速＜5m/s，符合声学环境调查的条件。 （4）监测及评价结果详见表3-3： 表3-3 噪声现状监测结果 （单位：dB（A）） 测得值Leq[dB(A)] 标准值 12月13日 12月14日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1场界东侧1m处 46.3 34.1 46.6 33.8 60dB(A) 50dB(A) N2场界南侧1m处 47.2 35.1 46.7 36.4 N3场界西侧1m处 45.7 34.4 46.1 34.7 N4场界北侧1m处 45.2 33.1 44.7 35.6 由监测数据可知，厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态现状 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，评价区没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 华容县迪源建筑材料加工厂年产20万吨水洗砂建设项目位于华容县章华镇石伏社区一组。本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境等。 项目主要环境保护目标见下表3-4及附图4。 表3-4 主要环境保护目标 项目 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 规模 E N 环境空气 石伏社区居民 112°36′24-45″ 29°32′28-40″ 居民点 居民 二类 W 10-580m 约32户，130人 石伏社区居民 112°36′31-49″ 29°32′34-44″ 居民点 居民 二类 N 60-540m 约15户，60人 石伏社区居民 112°36′34-42″ 29°32′24-28″ 居民点 居民 二类 S 140-330m 8户，33人 地表水 蔡家湖 112°36′42″-112°37′05″ 29°32′23-50″ 渔业用水区 水生动植物 Ⅲ类 E 20-600m 小湖 声环境 石伏社区居民 112°36′38-45″ 29°32′31-36″ 居民点 居民 二类 W 10-200m 6户，26人 石伏社区居民 112°36′43-49″ 29°32′34-36″ 居民点 居民 二类 N 60-200m 7户，30人 石伏社区居民 112°36′40-42″ 29°32′24-25″ 居民点 居民 二类 S 140-200m 2户，10人

# 4、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物名称 TSP SO2 NO2 PM10 PM2.5 O3 CO 年平均 0.2 0.06 0.04 0.07 0.035 / / 日平均 0.3 0.15 0.08 0.15 0.075 0.16（8h） 0.004 小时平均 — 0.50 0.20 — / 0.20 0.01 2．地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求。评价标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质指标 pH（无量纲） CODCr 氨氮 BOD5 SS 粪大肠菌群 TP Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤1.0 ≤4 30 10000 0.2 3、声环境质量 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值要求，见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 排放限值 依 据 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准 2、废水 项目生产废水经沉淀处理后循环使用不外排，员工生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准详见表4-5。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别 位置 昼间 夜间 2类 厂界南、西侧 60 50 4、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期过程无生产废水外排，产生的生活污水经化粪池处理后用于旱地及林地施肥，不外排，故本项目无需申请总量控制指标。 |

# 5、建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 1、施工期 项目为新建（补办）项目，但厂区仅安装了生产设备，还需完善原料堆场、产品堆场、生产区及环保设施的建设。上述内容施工过程中会产生施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工人员生活污水、生活垃圾、建筑垃圾等。 2、运营期 项目主要工艺流程及产污环节如下（图示）： 图5-1 营运期生产工艺流程及产物节点图 生产工艺描述： 本项目不涉及采砂工序，有少量破碎，将外购原料（采石场石粉、山渣土、废石渣、风化石）通过挖斗提升机、646破碎机、圆滚筛、18破碎机、钢筛水洗机、细沙回收机处理后得到成品。 工艺流程说明： 原料经挖斗提升机后进入646破碎机进行粗破，经破碎后进入圆滚筛筛分处理，小于20cm的原料进入18破碎机进行细破（大于20cm的原料返回646破碎机再次破碎），经18破碎机破碎后粒径约为0-0.5mm，破碎后的原料进入钢筛水洗机（加水）洗砂处理，钢筛水洗机产生的废水经过细砂回收机回收细砂为成品后进行三级沉淀池，沉淀后的水进入循环池暂存，回用于钢筛水洗机洗砂用水。原料堆场堆放原料过程中会产生少量粉尘，挖斗提升机、646破碎机、圆滚筛、18破碎机运行过程中均会产生粉尘及噪声，钢筛水洗机及细砂回收机运行过程中会产生废水及噪声，废水经沉淀处理后会产生沉渣。 二、主要污染源分析 1、施工期污染工序 本项目施工期产生的主要环境影响因素如下： （1）扬尘的影响 在施工期，因开挖土石方引起扬尘，此外施工机械及运输车辆将排放TSP等污染物，给空气环境造成一定的影响。 （2）施工废水 项目施工期主要为钢混结构建筑建设，故项目施工期主要废水为施工人员生活污水及车辆冲洗水。 （3）噪声的影响 工程施工机械及运输车辆产生噪声，将对工程附近地区（≤100m范围内）声环境带来一定的影响。 （4）固体废弃物 建筑施工过程产生的建筑垃圾包括钢筋、钢板、木材等下角料、含砖、石、砂的杂土等以及场地的余泥弃渣。施工人员及工地管理人员产生生活垃圾。 2、运营期污染工序 （1）废气污染源分析 项目营运期废气污染物主要为对厂区扬尘、洗砂生产线产生的粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气等。 1）粉尘 ①堆场区扬尘 本项目场区粉尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式（Q=4.23×10-4×V×4.9×S）计算，其中Q表示粉尘产生量（单位kg/d），S表示面积（单位m2），V表示风速，取当地年平均风速V=3.0m/s，场区产生扬尘的区域为原料、成品堆场，面积为1500m2。产生量为9.35kg/d（1.87t/a）。要求该原料、成品堆场均设置四面围挡、顶棚，场地进行硬化，加强洒水降尘。则厂区粉尘的产生量可有效降低，采取上述措施后，预计粉尘产生量可降低90%，则场区粉尘产生量为0.935kg/d（约0.187t/a）。 ②洗砂生产线粉尘 洗砂生产线粉尘主要产尘点为进料口、圆滚筛落料口处以及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散。类比会同县广坪镇吉朗砂场年加工砂石4万吨建设项目（与本项目生产设备相似、工艺流程相同），砂石在筛分过程中的损失量约为0.02kg/t产品，项目年产20万吨砂石，因此，年产生4.0吨粉尘，考虑到本项目为湿式作业，在进料口加挡板并安装雾化喷头洒水，破碎机、圆滚筛均安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，以减少粉尘产生。因此，可以减少约80%的粉尘产生量，则本项目洗砂生产线的粉尘产生量为0.8t/a。此外，本项目拟在破碎机上方设置集气罩对粉尘废气进行收集，收集后经旋风除尘进行处理后由15m排气筒（0.3m）进行排放。集气罩收集效率约90%，风机风量为4000m3/h，旋风除尘器除尘效率为80%，则生产线粉尘有组织排放量为0.144t/a（0.04kg/h，10.0mg/m3），无组织排放量为0.08t/a。 ③运输过程扬尘 要求场内道路为水泥硬化道路，汽车在运输过程中不可避免地要产生扬尘。在道路完全干燥的情况下，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： 式中：Qy —交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt —运输途中起尘量，kg/a； V —车辆行驶速度，km/h，本项目取20； P —路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.3； M —车辆载重，t/辆，本项目取35； L—运输距离，km，本项目取0.1km； Q —运输量，t/a，本项目取6万t/a； 经过核算，本项目原料运输扬尘量为0.24t/a。建议建设单位每天对道路进行冲洗，运输车辆降低行驶速度，减少载重量，以减小扬尘的产生量。采取以上措施后，除尘效率可达80%计，则扬尘排放量为0.05t/a。 2）运输过程汽车尾气 机械和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排尾气中主要含有NOx、CO等污染物，由于本项目使用的设备和运输汽车少，外排尾气量也较少，且作业范围相对较大，通过距离衰减和大气扩散后，对周边环境不会造成明显影响。 （2）废水污染源分析 项目营运期废水主要为生产废水、少量生活污水、降雨淋溶水。 1）生产废水 项目生产过程中用水主要为堆场降尘用水、洗沙用水、道路冲洗水、车辆冲洗水等。 ①堆场降尘用水 项目原料堆场、成品堆场，面积为1500m2，按平均2L/m2·次，每天洒水1次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为300天，则洒水抑尘用水量为3.0m3/d（900m3/a）。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 ②生产线洗砂用水 根据建设单位提供资料，进料口、破碎机（2台）安装喷头进行洒水抑尘；圆滚筛进出料口安装进水水泵。根据设计，消耗水量约为0.3m3/t，则项目生产线耗水量为200t/d（60000t/a）。洗砂废水经细砂回收机处理后全部收集至三级沉淀池沉淀后回用，暂存于循环水池。 洗砂用水蒸发量按照1%计算，则蒸发损耗水量为600/a。产品含水率约5%，则因产品带走损耗的水量为10000t/a。沉淀池沉渣经泵抽出自然风干后暂存于沉渣暂存区，外运至环保砖厂进行综合利用，沥出的水分由导流沟返回沉淀池沉淀后回用于生产，沉淀池损耗量约为总水量的5%。 ③道路冲洗水 厂区道路长0.1km，宽5m，道路每天冲洗一次，冲洗水量按照经验系数2L/m2·d计，则道路冲洗用水为1m3/d（300m3/a），废水产生量以用水量的90%计，则道路冲洗水产生量为0.9m3/d（270m3/a），项目道路冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗砂生产线不外排。 ④运输车辆冲洗水 载货汽车出场前均需对其进行冲洗，以减少载货汽车运输过程中扬尘的产生，本项目每天需运输20车次，车辆冲洗用水量50L/车次，则车辆冲洗用水量约1m3/d、300m3/a，类比同类工程，废水产生量为90%左右，即项目车辆冲洗废水量约0.9m3/d、270m3/a，车辆冲洗废水SS产生浓度为300mg/L，项目SS产生量为0.081t/a，由引流沟引至沉淀池沉淀后，上清液进清水池回用于生产不外排。 2）生活污水 本项目劳动定员为10人，员工均不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），食宿员工生活用水按50L/人·d计，按本项目年工作300天，则职工生活用水量0.5m3/d（150t/a）。生活污水排放系数取0.8，则生活废水产生量为0.4m3/d（120m3/a），据城市生活污水的平均污染物排放水平，本项目的生活污水污染物排放浓度分别为：COD≤350mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤40mg/L。本项目生活污水水量及污染物浓度见表5-1。 表5-1 本项目生活污水量及污染物浓度一览表 生活污水 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 最终去向 120m3/a COD 350 0.045 经化粪池处理后，用于旱地及林地施肥 BOD5 200 0.024 NH3-N 40 0.005 SS 150 0.018 3）降雨淋溶水 由于本项目为洗砂项目，生产过程有粉尘产生，因此，降水对路面尘土的冲刷产生淋溶水。降雨形成地面径流后10~15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点，初期雨水中主要污染因子为路面沉渣。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨前3h（180min）内，进而估计初期（前15min）雨水的量，暴雨强度可按下述公式进行计算： 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-93）中推荐值，本项目硬化地面（道路路面、人工建筑物屋顶等）的径流系数取0.8。根据项目所在地多年年均降雨量1302mm，重现期2年。本项目合计汇水面积为1750m2，计算得设计暴雨强度q=106L/s·万m2，本项目场区内每次需要收集的前15分钟的初期雨水水量为Q=ψ·q·F=106L/s·万m2×0.8×0.35万m2×900s ≈26.8m3，则最大一次降水时，初期雨水产生量为26.8m3，为间歇降雨频次按18次/年计，则项目初期雨水收集量为482.4m3/a。 由于项目用水量较大，因此，项目区内雨水尽量收集利用，采用年平均降水量法来计算经场区的淋溶水产生量，计算公式为： Q=10-3•C•I•A 式中：Q-淋滤水（m3/a）； I-年平均降雨量（mm/a）； A-汇水面积（m2），取1750m2； C-降雨径流系数，一般取0.2~0.8，本项目取0.8。 根据华容县统计资料，该县多年平均降水量1302mm，根据计算公式，场区淋溶水约为1823m3/a，厂区雨水经排水沟引入循环池回用于洗砂工序。 根据上述分析，本项目水平衡图见图5-2。 图5-2 项目水平衡示意图（t/a） （3）噪声污染源分析 本项目在营运过程中主要噪声源有挖斗提升机、圆滚筛、破碎机、钢筛水洗机、细砂回收机、皮带机、运输车辆等，其声级在70-90dB（A）之间。项目主要噪声源源强如下表所示： 表5-2 项目设备噪声一览表 序号 名称 声级（dB） 数量(台、套) 噪声性质 1 挖斗提升机 70 1台 连续性 2 破碎机 90 2台 连续性 3 圆滚筛 80 1台 连续性 4 钢筛水洗机 70 1台 连续性 5 细砂回收机 70 1台 连续性 6 皮带机 70 3条 连续性 7 车辆运输噪声 80 / 间断性 （4）固体废物污染源分析 项目营运期固废主要包括沉淀池产生的沉渣、生活垃圾。 1）沉渣 本项目产生的沉渣主要来源于洗砂工序，根据华容地区水洗砂经验，洗沙成品约占原材料的60-70%，其余部分最后进入沉淀池，本次环评按65%计，故项目沉渣产生量约为101863.993t/a。沉渣经沉渣暂存区暂存、自然风干后外运环保砖厂综合利用。 2）生活垃圾 本项目劳动定员为10人，均在厂区食宿，年工作300天，不住宿员工生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则产生的生活垃圾为5kg/d，约1.5t/a。实行分类、集中收集后，统一运至社区垃圾堆放点。 （5）项目物料平衡分析 表5-3 生产线主要物料平衡表 单位：t/a 原料名 原料投入量（t/a） 输出项 输出量（t/a） 备注 采石场石粉 145519.99 产品水洗砂 200000 产品含水率5% 山碴 29103.998 沉渣 101863.993 / 废石渣 87311.944 粉尘 0.987 / 风化石 29103.998 水 10825 合计 301864.98 合计 301864.98 /

# 6、项目生产中主要污染物产生及预计排放情况：

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场区扬尘 | 粉尘 | 1.87t/a | 0.187t/a | 场地硬化、设置围挡、顶棚、洒水抑尘 |
|  | 洗砂生产线 | 粉尘 | 4t/a | 10mg/m3，0.144t/a | 湿式作业、配套喷淋设施、破碎机安装集气罩配套旋风除尘及排气筒等措施，半封闭式生产区 |
|  | 运输过程 | 粉尘 | 0.24t/a | 0.05t/a | 洒水、降速 |
|  | 车辆运输 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 | 绿化 |
| 水 污 染 物 | 道路冲洗水 | 废水量 | 270m3/a | 0 | 沉淀后回用于洗砂工序，不外排 |
|  | 洗砂废水 | 废水量 | 49400m3/a | 0 |  |
|  | 车辆冲洗水 | 废水量 | 2700m3/a | 0 |  |
|  | 生活污水 120t/a | COD | 350mg/L、0.045t/a | 化粪池处理后用作农肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.024t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L、0.005t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L、0.018t/a |  |
| 固 废 | 沉淀池沉渣 | 101863.993t/a | 沉渣暂存区暂存，经自然干化后运至环保砖厂综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 1.5t/a | 集中收集交当地环卫部门处理 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声。噪声级70-90dB（A）。经隔声、减振等措施进行衰减。 |
| 主要生态环境影响： 本项目位于华容县章华镇石伏社区一组，本项目主要为筛分洗砂及破碎，原辅材料均外购，项目建设及运营对区域已形成的生态系统无明显不利影响。 |

# 7、环境影响分析：

一、施工期环境影响分析 本项目施工期2个月。项目施工内容包括生产区、原料堆场、产品堆场的顶棚及围挡建设、配套设施建设等。根据该项目的施工内容、施工机械及施工时间，项目施工期主要的环境影响为： 1、大气环境影响分析 （1）施工扬尘对环境的影响 施工期大气污染物主要为施工产生的粉尘与汽车运输产生的扬尘。从施工工序分析，施工期结构施工、道路、绿化施工等过程，由于土地裸露，建筑材料运输等将产生大量场尘。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为80m左右，若在施工期间对场地、车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘量减小70%以上。同时在施工区出口处设置渣土车冲洗设施，对进出车辆进行简单冲洗，对运送的渣土车上的废物进行一定的增湿处理，则可进一步降低扬尘的数量。 项目区主体工程施工期，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。根据其它房地产项目的施工经验，若采取密封车辆、加盖蓬布及完善的车辆冲洗措施，出口车辆泥印可控制在10m以内，对道路扬尘的增加量较小。 为减轻施工过程中扬尘对周边环境的影响，环评建议在基建施工过程中应注意文明施工，防止或减少建设过程中的扬尘对环境空气的不利影响，具体措施包括： ①加强施工管理，必须注意文明施工，定时对施工场地特别是粉尘产生较多的区域洒水，尽量减少泥土带出现场，可减轻粉尘对周围大气环境的影响。 ②施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 ③合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 ④运送粉状建筑材料采用渣土运输车或加盖蓬布运输车采用密闭化车辆运输；施工现场出入口处应设置保证车辆清洁措施的设施，运输车辆应当装载适度，在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地。进入扬尘控制区的车辆，必须保持轮胎、车身洁净。凡粘附尘土的车辆，应在第一时间内就近进入洗车场冲洗干净。在扬尘控制区运输易产生扬尘污染物料的单位，不具备密闭化运输条件的，应当委托具备密闭化运输能力的单位或个人承运。运输单位和个人应当加强对车辆机械密闭装置的维护，确保正常使用；运输途中不得泄漏、散落、飞扬物料。 ⑤干燥天气定期在泥土地面和路面洒水，防止施工车辆行驶产生的扬尘和渣土装卸产生的扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 ⑥建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。 ⑦工程项目竣工后30日内，建设单位应当及时平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 （2）施工机械尾气对环境的影响 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，建设单位加强了施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目周边场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散和稀释。因此，施工期施工机械尾气对周边大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 2、声环境影响分析 本项目的建筑施工，将不可避免的会产生噪声。噪声主要来自建筑施工过程。建筑施工多采用大型车辆，其噪声级较高，如大型货运卡车的声功率级可达107dB，自卸卡车在装卸石料等建筑材料时的声功率级可高达110dB以上。厂区施工主要为围挡、顶棚的建设，无需打桩、挖掘、振捣等高噪声设备。故施工期噪声主要为设备安装及车辆运输噪声。 根据现场踏勘情况，项目西侧及北侧居民点距离施工区距离最近为60m，为了减轻本工程施工期噪声对周围环境的影响，采取以下控制措施： ①加强施工管理，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行施工作业； ②施工机械尽可能放置于对敏感点造成影响最小的地点； ③尽量压缩工区汽车数量与行车密度，控制汽车鸣笛。 经采取以上措施后，施工期噪声对周边声环境影响较小。且施工对周边声环境影响是短暂的，将随施工结束而消失。 3、水环境影响分析 施工期工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水，并随着项目建设期间不同时段其废水产生量有较大的变化。 施工废水主要产生于车辆冲洗废水，SS浓度较高，可达到500～800mg/L，若直接排放，可能污染项目周边地表水环境，尤其是蔡家湖。评价建议建设方应先进行项目三级沉淀池及堆场区域排水管网的建设，将施工废水进入三级沉淀池处理后回用于施工现场洒水。禁止施工期废水直接排放至蔡家湖。 生活污水主要由施工人员临时生活区产生，主要包括生活洗涤污水与粪便污水，主要污染物为SS、COD及氨氮等，生活污水经化粪池处理后用于周边农田施肥。 项目施工期间堆场区域地表裸露，大雨冲刷时泥土会随雨水流失，形成含沉渣的废水，为减少雨天在项目施工场地形成的地面径流对周围环境的影响，评价建议建设方应先进行项目三级沉淀池及堆场区域排水管网的建设，将施工废水进入三级沉淀池处理后回用于施工现场洒水。禁止施工期废水直接排放至蔡家湖。 4、固体废弃物影响分析 本项目现状地势较低，需进行场地填埋平整，无弃土产生。项目施工期间的固废主要为施工过程中产生的大量建筑垃圾和少量施工人员产生的生活垃圾。施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积3t计，则将产生建筑垃圾45t。在此期间日均施工人员按10人计，施工人员生活垃圾产生量若按每人每日0.5kg计，施工期为2个月，则将产生的生活垃圾量为0.3t。 本项目建筑垃圾除少量可用于场地现场回填外，其余大部分则须按有关部门要求运至指定地点综合利用或填埋处理，不得随意抛弃，建设施工单位应当加强施工管理，规范运输，不得随路洒落，不得随意堆放弃土和建筑垃圾；施工结束后，应及时回收、清理多余或废弃的建筑材料或建筑垃圾，建筑垃圾收集后交由渣土部门处理。施工人员生活垃圾收集后由环卫部门送到卫生填埋场进行填埋处置，不会对环境造成大的影响。 因此本项目施工过程中产生的固体废物按有关规定妥善处置后对环境影响不大。 5、施工期水土保持及生态保护 为防治施工期水土流失，保护生态环境，施工期应采取下列措施： （1）合理进行施工组织设计，暴雨前应及时对施工场地进行清理。 （2）采取临时防护措施，如在场地基坑周围设临时排洪沟，并用草席、沙袋等对坡面进行护理，确保下雨时不出现大量水土流失。 （3）施工时必须同时建设基坑护墙等辅助工程，稳定边坡，防止坡面崩塌。 （4）应在施工期间，搞好项目的生态保护和建设。在项目建设的同时应及时项目地块四周的植树、绿化及建筑区地面硬化，种植区使用草席或者毛毡进行覆盖。工程建成后，场地内应无裸露地面，使区域水土保持功能得到加强。 （5）堆场区域周围修建挡土墙和排水沟，暴雨前应及时采取覆盖、围挡等措施。建筑垃圾要做到日产日清。 二、营运期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要来自于生产线粉尘、堆场粉尘、装卸及汽车运输道路扬尘、运输车辆尾气。 （1）粉尘 ①堆场区扬尘 根据工程分析可知，项目场区产生的粉尘排放量为0.187t/a，为无组织排放。 据相关资料表明，当砂石表面含水率大于6%，扬尘对周围环境的影响将大大减少，提高表面含水率能对风吹起尘起到很大的抑制作用；环评要求项目原料、成品堆场均设置四面围挡，场地进行硬化，加强洒水进行有效抑尘。 ②洗砂生产线粉尘 项目为湿式作业，生产区设置半封闭式车间，在进料口加挡板并安装雾化喷头洒水，破碎机均安装雾化喷头进行洒水，增加湿度；圆滚筛配套进水水泵，湿式作业，以减少粉尘产生。此外，本项目拟在破碎机上方设置集气罩对粉尘废气进行收集，收集后经旋风除尘进行处理后由15m排气筒进行排放。集气罩收集效率约90%，风机风量为4000m3/h，旋风除尘器除尘效率为80%，则生产线粉尘有组织排放量为0.144t/a（0.04kg/h，10.0mg/m3），无组织排放量为0.08t/a。 本评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式AERSCREEN模型进行估算预测，各排放源参数见表7-1及表7-2. 表7-1 粉尘（点源）排放源基本参数情况 名称 排气筒底部中心坐标 /m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 粉尘 排气筒 50 58 37 15 0.3 16.87 20 3600 正常工况 0.04 表7-2 粉尘（面源）排放源基本参数情况 排放源 面源中心坐标 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/° 面源有效排放高度 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/g/s X Y 粉尘 堆场 66 98 41 50 32 0 8 3600 正常 0.0144 生产区 52 39 37 37.5 4 0 8 3600 正常 0.006 根据预测结果粉尘（点源）最大占标率为0.12%；堆场无组织粉尘最大占标率为0.78%，生产区无组织粉尘最大占标率为0.80%。 综上，各污染源强最大占标率均小于1%，确定本项目为大气三级评价，不进行进一步预测与评价。 ③运输过程扬尘 本项目运输路线：根据工程分析，项目运输过程中扬尘产生量为0.24t/a，要求建设单位在厂区内道路冲洗降尘，出入口按规定设置自动冲洗设施冲洗运输车辆，降低行驶速度，减少载重量等措施，除尘效率可达80%左右，扬尘排放量为0.05t/a。 项目运输委托运输公司负责承运，运输公司应使用符合管理标准的运输车辆运输原材料及成品。 ④大气环境防护距离 根据污染物的产生和排放情况，选取TSP作为本项目大气环境防护距离计算的预测因子。结合项目粉尘产生情况，环评选择所有产尘区（堆场及生产区）产生的粉尘对周边环境影响进行预测。各粉尘排放源排放参数如表7-2所示。 根据预测厂界外无超标点，表示本项目无组织排放废气的边界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 岳阳市属于不达标区，但岳阳市政府已经发布《岳阳市工业污染源全面达标排放实施细则》，且岳阳地区环境质量2017年度相对2016年度好转，综上项目建设大气环境影响可以接受。 根据表7-2预测可知厂界外无超标点，表示本项目无组织排放废气的边界浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，无需设置大气环境防护距离。 （2）运输车辆尾气 汽车尾气主要指汽车在场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及邮箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中的主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO2等。项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。 （3）大气环境影响评价自查表 表7-3大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级□ 二级□ 三级☑ 评价范围 边长=50km□ 边长5～50km☑ 边长=5 km□ 评价因子 SO2 +NOx排放量 ≥ 2000t/a□ 500~ 2000t/a□ ＜500 t/a☑ 评价因子 基本污染物 ( ) 其他污染物 ( TSP ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 评价标准 评价标准 国家标准☑ 地方标准□ 附录D□ 其他标准□ 现状评价 环境功能区 一类区□ 二类区☑ 一类区和二类区□ 评价基准年 （2018）年 环境空气质量 现状调查数据来源 长期例行监测数据□ 主管部门发布的数据☑ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区☑ 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源☑ 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ 拟替代的污染源□ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与 评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDT □ CALPUFF □ 网格模型 □ 其他 ☑ 预测范围 边长≥50km□ 边长5～50km☑ 边长=5 km□ 预测因子 预测因子( TSP ) 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ 正常排放短期浓度 贡献值 最大占标率≤100%☑ 最大占标率＞100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 最大占标率≤10%□ 最大标率＞10% □ 二类区 最大占标率≤30%☑ 最大标率＞30% □ 非正常排放1h浓度 贡献值 非正常持续时长 （）h 占标率≤100% □ 占标率＞100%□ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 达标□ 不达标□ 区域环境质量的整体变化情况 k ≤-20% □ k＞-20% □ 环境监测 计划 污染源监测 监测因子：（TSP） 有组织废气监测□ 无组织废气监测☑ 无监测□ 环境质量监测 监测因子：（） 监测点位数（） 无监测☑ 评价结论 环境影响 可以接受☑不可以接受□ 大气环境防护距离 距（厂界）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2:（）t/a NOx:（）t/a 颗粒物:（0.411）t/a VOCs:（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）” 为内容填写项 2、水环境影响分析 （1）生产废水 项目生产废水主要包括道路冲洗水、车辆冲洗水、生产线洗砂废水。 根据项目工程分析及水平衡分析，项目生产废水产生量为49940m3/a，废水中主要污染物为SS，不含其它物质，易于沉淀，洗砂用水对水质要求不高，为了节约水资源，经过絮凝沉淀后的废水完全可以循环回用做洗砂用水，损耗部分定期补充新鲜水。废水及雨水经收集沉淀后全部回用，不得排入周边农田，不会对周边环境产生较大影响。 沉淀池处理合理性分析： 根据工程分析及水平衡图，项目沉淀池接纳的污水量为49940t/a（166.5t/d），污水经沉淀池的沉淀时间应大于24小时（能接纳1个工作日的污水），因此，沉淀池的容积应大于166.5m3，本项目三级沉淀池单级容积为300m3，完全能满足项目生产废水处理需求。由于项目加工工序对用水水质要求相对较低，且生产废水中污染物 SS 主要为比重较大的砂石粉颗粒，投加絮凝剂后经一级沉淀池处理效率可达到 80%，二、三级沉淀处理效率分别可达到65%。因此，通过三级沉淀处理后，废水完全可以达到回用要求，完全能够实现循环利用。通过添加絮凝剂能够使废水中的泥砂快速沉淀，满足生产用水回用需求。另要求项目建设单位对沉淀池采取防渗漏、防溢出处理。本项目生产废水不外排，不会对区域地表水产生影响，因此加工废水通过以上处理工艺处理后不会对区域地表水环境产生影响。 （2）生活污水 根据工程分析，工作人员产生的生活污水约120m3/a。项目产生生活废水化粪池处理后用于蔬菜、林地、农作物等经济作物的施肥。生活废水可得到合理处置，对周围环境影响很小。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响很小。 3、声环境影响分析 （1）生产区噪声 本项目在营运过程中主要噪声源有圆滚筛、钢筛水洗机、制砂机、挖斗提升机、运输车辆等，其声级在70-90dB（A）之间。项目为一班工作制，夜间不生产。 根据项目工艺布局，项目生产加工设备等主要噪声源均在室内，项目主要噪声源产生的噪声经基础减振、墙体隔声后，可削减25dB(A)左右。再经距离衰减后，项目厂界外噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境敏感点环境影响较小。 表7-4 各高噪声设备在车间边界噪声源强统计 序号 设备名称 数量(台、套) 声级[dB（A）] 治理后车间边界噪声值[dB(A)] 1 挖斗提升机 1台 70 45 68.34 2 破碎机 2台 90 68 3 圆滚筛 1台 80 55 4 钢筛水洗机 1台 70 45 5 细砂回收机 1台 70 45 6 皮带机 3条 70 49.8 （1）预测内容 表7-5 噪声源强与厂界的距离一览表 噪声源 车间外源强 （dB（A）） 与厂界距离（m） 东厂界 西厂界 北厂界 南厂界 生产车间 68.34 55 50 50 10 （2）预测模式 本次噪声预测计算采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJT2.4－2009）中的无指向性几何发散衰减模式，预测模式如下： 式中：——预测点处声级，dB（A）； ——声源处声级，dB（A）； ——声源距离测点处的距离，本次取值1m； ——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）dB（A），本次取值35； 多源对评价点的影响采用声源叠加模式： 式中：L总——几个声压级相加后的总声压级，dB（A）； Li——某一个声压级，dB（A）。 预测结果及分析： 表7-6 噪声影响预测结果 方位 距生产区距离（m） 厂界贡献值 dB（A） 标准值dB（A） 昼间 夜间 东厂界 55 43.53 60 50 西厂界 50 44.36 北厂界 50 44.36 南厂界 10 58.34 本项目夜间不进行生产，根据上表预测结果，本项目高噪声设备对场界的最大预测贡献值为58.34dB(A)，项目场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准要求。本项目设备合理布局，选用低噪声的设备，生产区设置顶棚及围挡进行隔声等降噪措施后，可保证场界昼间噪声达标，控制作业时间，夜间不进行生产，对周边声环境影响较小，不会改变其声环境质量。 （2）运输噪声 项目营运期产品和原材料通过汽车进行运输，汽车运输噪声对沿线居民会产生一定的影响。本次环评要求：加强运输车辆管理，经过村庄时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期固废主要包括沉淀池沉渣、生活垃圾。 本次环评要求在沉淀池北侧配套建设1个150m3（10*5*3m）的沉渣暂存区，目前地势较低，本次环评要求进行平整，沉渣暂存区基本与沉淀池海拔高度持平，确保运输便利。另设置围挡及顶棚，地面防渗处置，沉渣经自然风干后外运环保砖厂综合利用，运行期间需加强对沉渣的管理，定期外运处置。生活垃圾由环卫部门处置。 项目营运期产生的固体废物均可得到合理处置，对周边环境影响小。 5、交通运输事故分析 项目产品运输委托专业运输公司负责，在运输途中发生交通事故及其他事故均由运输公司负责。为避免在运输过程中对沿线周边环境和居民产生影响，本环评建议采取以下运输风险防范措施： （1）必须采用专用运输车辆进行运输，并应该经常维护以保持车况良好。 （2）根据运输车辆核定的装载量进行装载，严禁超载。 （3）必须按照指定的运输路线行驶。 （4）运输时间应尽量避开交通高峰期。 （5）安装醒目的警示灯，夜晚运输时应打开警示灯。 （6）在运输过程中应加高货舱或覆盖篷布，同时应定期清理掉落在道路周边的产品和原材料。 通过采取上述措施，能有效地降低交通运输风险发生的概率。 三、环境管理与监测 1、环境保护管理 ⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑵负责该项目所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑶负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 2、环境监测计划 依据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）第9节环境管理与监测计划，环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，根据项目特点，给出项目营运期环境监测计划见表7-7，由于建设单位没有监测的能力，运营期环境监测工作可委托有资质的监测机构进行。 表7-7 本项目营运期环境监测计划一览表 监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 污染源监测计划 废气 厂界上风向10m及下风向10m 颗粒物 每季度一次 排气筒 颗粒物 每季度一次 噪声 厂界四周各一个点 等效A声级 每季度一次 四、产业政策符合性分析 1、与《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改版）相符性分析 本项目属于C30非金属矿物制品业，对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改版），本项目不属于非限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，因此，本项目符合国家产业政策。 2、与《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016）相符性分析 参照《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016），本项目与其相符性分析如下表： 表7-8 与机制砂石骨料砂工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料砂工厂设计规范 本项目情况 相符性 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。 项目厂区位于章华镇，加工原料为汽车运输至厂区，且远离南侧居民点；符合 符合 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。 项目厂区在工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合 符合 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 项目厂区租用华容县章华镇石伏社区居民委员会石伏一组土地，不占用农田、林地，不动迁村庄；符合 符合 位于城镇周围的机制砂石骨料工厂，厂址应位于城镇和居住区全年最小频率风向的上风侧。 项目厂区位于城郊环境，且设在主导风下风向；符合 符合 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 项目厂区外部有乡村道路和省道S221，外部建设条件较好，同时有利于外部的协作，符合 符合 机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内 项目厂区布置不属于矿山爆破危险区范围内；符合 符合 破碎、筛分设备作业时间为每天2-3班，每班6-7小时，日运行时间为12-21小时 项目碎石加工场每天运行2班，每班为6小时，符合要求 符合 3、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析： 参照《湖南省砂石骨料行业规范条件》，本项目与其相符性分析如下表： 表7-9 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析一览表 序号 要求 本项目情况 相符性 1 一、规划布局和建设要求 （一）新建、改扩建机制砂石骨料项目应符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求，统筹资源、环境、物流和市场等因素合理布局,推动产业规模化、集约化、基地化发展。 天然砂石骨料项目应符合河道、航道整治和湘江流域露天开采非金属矿开发利用与保护规划等相关要求。 （一）项目非金属矿物制品制造符合国家产业政策和当地产业、矿产资源及土地利用总体规划等要求内容。 符合 2 二、工艺与装备 （一）生产规模 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年。 （二）生产工艺 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备。 生产工艺及设备配置应能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效控制砂石成品针片状含量。采用先进高效破碎、制砂、筛分和散料连续输送设备，推广应用自动化、智能化制造技术。 （一）生产规模 项目为水洗砂项目，生产规模为20万t/年，符合要求 （二）生产工艺 项目废料加工采用半干法工艺，砂石骨料生产线及产品技术指标符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。各使用的设备不属于限制和淘汰技术设备，生产工艺及设备配置能灵活调整砂石成品级配和石粉含量，并能有效得控制砂石成品针片状含量。采用先进高效筛分和散料连续输送设备，符合要求。 符合 3 生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施,工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 项目厂区内生产区、原料和成品堆场设置封闭式厂房；进料口、破碎机、圆滚筛设置洒水降尘装置，生产线采用集气罩收尘，旋风除尘器除尘，地面洒水降尘。污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。生产线配置了消声、减振、隔振等设施，噪声符合GB 123482类要求。 符合 4、与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析 本项目与“三线一单”的符合性见表7-10。 表7-10 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于华容县章华镇石伏社区，项目已经取得国土和规划部门意见，同意项目建设且符合规划要求，拟建地不涉及生态环境敏感点，不属于华容县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的电源、水、设备润滑机油，项目是对采石场石粉、山渣土、废石渣、风化石进行加工处理，属于非金属矿物制品制造项目，符合清洁生产企业要求，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境质量底线 项目附近大气环境、地表水环境、声环境质量能满足相应标准要求。项目废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，符合环境质量底线要求。 负面清单 项目属于采石场石粉、山渣土、废石渣、风化石处理，对华容县建筑行业起到促进作用，属于国家鼓励的项目类型，不在负面清单内，符合华容县产业发展规划的差别化环境准入条件和要求。 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”的相关要求。 五、选址、规划合理性分析 华容县迪源建筑材料加工厂年产20万吨水洗砂建设项目场址位于华容县章华镇石伏社区一组。华容县国土资源局已出具勘测定界图（生产区及堆场，见附图3）；华容县规划局于2018年12月17日“华容县迪源建筑材料加工厂土地利用规划说明”确定项目生产区及堆场区域用地为临时工业用地（见附件5）；华容县章华镇人民政府已同意项目落户上述选址处进行生产建设（见附件6）。 项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物较少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 综上所述，该项目选址是合理可行的。 六、平面布局合理性分析 项目主要生产区和办公生活区两个部分。项目厂区按生产区、堆场及办公生活区分开布置，生产区位于项目中部，办公生活区位于项目西北侧，堆场位于项目东北侧。生产加工区尽可能的远离南侧较近居民区，避免粉尘和噪声对其产生较大影响。厂区设置出入口设置在厂区南侧、临S221设置，便于运输。总体来看，本项目内部平面布局较为合理。 七、环保投资估算及“三同时”验收一览表 本项目总投资500万元，环保投资总额48.7万元，约占本项目总投资的9.74%。本项目环保投资估算见表7-10，竣工验收一览表见表7-11。 表7-10 项目环保投资一览表 单位：万元 类别 污染源 环保措施 已投资（万元） 追加投资（万元） 废气 场区扬尘、生产线产生的粉尘 生产区、原料堆场、成品堆场均设置四面围挡、顶棚，场地进行硬化，进料料斗、破碎机设置喷淋喷雾装置，滚筒筛设置进水水泵；破碎机设置集气罩及旋风除尘器、15m排气筒，道路每天冲洗，堆场每天洒水降尘 10 20 废水 生活废水 化粪池 现有 / 生产废水 排水沟、三级沉淀池（3个，单级容积均为300m3），循环水池（540m3） 3 10 雨水、道路、车辆冲洗废水 绿化（水土保持） 加强厂区周边绿化和水土保持 2 / 噪声 洗砂、破碎、筛分过程中产生的噪声 生产区设置围挡和顶棚 5（纳入废气治理投资） / 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 0.2 / 沉渣暂存区 设置沉渣暂存区，堆场底部硬化，四周设置围挡，周边设置导流沟 0 3 其他 运输车辆 运输车辆封闭运输，进出厂区设洗车平台。 0 0.5 小计 15.2 33.5 合计 48.7 表7-11 建设项目环保竣工验收一览表 序号 项目 竣工验收内容 验收因子 竣工验收标准 1 废气处理 生产区、原料堆场、成品堆场均设置四面围挡、顶棚，场地进行硬化，进料料斗、破碎机设置喷淋喷雾装置，滚筒筛设置进水水泵；破碎机设置集气罩及旋风除尘器、15m排气筒，道路每天冲洗，堆场每天洒水降尘 TSP 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准及无组织排放监控浓度限值 2 废水处理 生产废水经三级沉淀池处理后进入循环池暂存回用于洗砂工序，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边旱地及林地农灌。 / 无废水排放 3 噪声处理 生产区设置围挡和顶棚、设备减振、合理布局 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废处理 垃圾收集桶； 设置沉渣暂存区，堆场底部硬化，四周设置围挡，周边设置导流沟 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（BG16889-2008）、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 5 其他 运输车辆封闭运输，进出厂区设洗车平台。 /

# 8、建设项目生产中拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 堆场扬尘 | 粉尘 | 原料、成品堆场均设置四面围挡、顶棚，场地进行硬化，洒水抑尘 | 对环境影响较小 |
|  | 洗砂生产线 | 粉尘 | 生进料料斗、破碎机设置喷淋喷雾装置，滚筒筛设置进水水泵，湿式作业；破碎机设置集气罩及旋风除尘器、15m排气筒 |  |
|  | 运输过程 | 粉尘 | 设置洗车台、洒水、降速 |  |
|  | 运输车辆 | NOx、CO、THC | 稀释、扩散 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH4-N | 生活污水经化粪池处理后用作农肥 | 对环境影响较小 |
|  | 道路冲洗水 | SS | 洗砂废水、道路冲洗水、运输车辆冲洗水经沉淀池沉淀后回用于生产，项目不设排污口，厂区雨水经排水沟进入沉淀池沉淀后回用于生产 | 循环利用，对环境影响较小 |
|  | 洗砂废水 | SS |  |  |
|  | 车辆冲洗水 | SS |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一收集交由环卫部门处理 | 对环境影响较小 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 沉渣经沉渣暂存区暂存，自然风干后外运至环保砖厂进行综合利用 | 对环境影响较小 |
| 噪声 | 主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声。噪声级约为70-90dB（A），采取隔声、降噪等措施后对环境影响小。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及效果： 项目生产废水、降雨淋溶水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。建设单位通过采取加强施工管理，及时进行绿化种植，其建设对区域生态环境影响较小。 |

# 9、结论和建议

（一）结论 1、项目概况 华容县迪源建筑材料加工厂租赁华容县章华镇石伏社区居民委员会石伏一组约10.6亩（其中鱼塘、沟坡等约3684m2，用于建设生产区、堆场及沉淀池等设施）建设年产20万吨水洗砂建设项目。 华容县迪源建筑材料加工厂在未取得环评手续的情况下于2018年8月擅自动工建设，华容县环境保护局于2018年11月7日对建设方未依法取得环评手续，擅自开工建设进行了行政处罚（见附件4，华环罚字[2018]56号）。目前建设方仅安装了生产设备、建设了堆场等，尚未进行生产。 总用地面积7067m2（生产区及堆场3684m2）。主要构筑物为生产区、原料堆场、成品堆场、办公生活用房、沉渣暂存区及配套废水处理设施等。工程总投资500万元，其中环保投资48.7万元，占总投资的9.74%。 2、产业政策符合性 本项目属于C30非金属矿物制品业，对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改版），本项目不属于非限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业。另项目建设符合《机制砂石骨料砂工厂设计规范》（GB51186-2016 ）及《湖南省砂石骨料行业规范条件》相关要求，故本项目建设符合国家及地方相关产业政策要求 3、区域环境质量结论 （1）大气环境质量现状：2018年度华容县环境空气质量达标率为89.6%，轻度污染占全年9.3%，中度污染占0.8%，重度污染占0.3%。细颗粒物（PM2.5）为首要污染物占超标天数71.1%，臭氧（O3）为首要污染物占超标天数28.9%。故华容县属于不达标区。 （2）地表水环境现状：蔡家湖两个监测点位水质监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境现状：项目所在地声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。 4、营运期环境影响分析和环保措施结论 ①水环境 本项目的废水为生产废水和生活废水。生活废水经化粪池处理后用于周边旱地、林地施肥，生产废水经三级沉淀池处理后进入循环池暂存，循环使用，不外排，本项目废水均得到有效处置，对环境影响小。 ②大气环境 项目营运期废气污染物主要为堆场扬尘、洗砂生产线产生的粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气等。生产区、原料堆场、成品堆场均设置四面围挡、顶棚，场地进行硬化；洒水抑尘；湿式筛分，进料料斗、破碎机设置喷淋喷雾装置，滚筒筛设置进水水泵、湿式作业，另破碎机粉尘采取集气罩+旋风除尘装置除尘，通过15m高排气筒有组织排放；设置洗车台、洒水、车辆降速。通过采取上述措施后，项目粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求，对环境影响小。 ③声环境 本项目营运期间，本项目在营运过程中主要噪声源有挖斗提升机、圆滚筛、破碎机、钢筛水洗机、细砂回收机、皮带机、运输车辆等，其噪声强度为70dB(A)-90dB(A)。通过对各种噪声设备采取隔声、降噪、合理布局等措施，严禁夜间生产，厂界噪声均能达到GB12348-2008中2类标准的要求。 ④固废环境 项目营运期固废主要包括洗沙过程沉淀池产生的沉渣和生活垃圾。沉淀池沉渣有沉渣暂存区暂存，经自然风干后外运至环保砖厂进行综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置。固废对环境影响小。 5、选址、规划合理性分析结论 华容县迪源建筑材料加工厂年产20万吨水洗砂建设项目场址位于华容县章华镇石伏社区一组。华容县国土资源局已出具勘测定界图（生产区及堆场，见附图3）；华容县规划局于2018年12月17日“华容县迪源建筑材料加工厂土地利用规划说明”确定项目生产区及堆场区域用地为临时工业用地（见附件5）；华容县章华镇人民政府已同意项目落户上述选址处进行生产建设（见附件6）。 项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物较少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 综上所述，该项目选址、规划是合理可行的。 6、平面布局合理性结论 项目主要生产区和办公生活区两个部分。项目厂区按生产区、堆场及办公生活区分开布置，生产区位于项目中部，办公生活区位于项目西北侧，堆场位于项目东北侧。生产加工区尽可能的远离南侧较近居民区，避免粉尘和噪声对其产生较大影响。厂区设置出入口设置在厂区南侧、临S221设置，便于运输。总体来看，本项目内部平面布局较为合理。 7、环评总结论 项目建设符合国家和当地产业政策及总体规划；在落实本环评提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放，项目实施后对周围环境的贡献量较小，当地环境质量仍能符合功能区划要求；项目建设对周围生态、景观环境和水土流失影响相对较小；项目选址及布局合理，项目建设后具有良好的经济与社会效益。因此，从环保角度而言，该项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，确保污染物达标排放，加强环保管理和安全生产，该项目是可行的。 建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生粉尘污染和噪声扰民事故；公司应有计划地改善工人的劳动工作环境，减少噪声对工人工作环境的影响。 3、加强环保行政管理力度，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实，确保污染治理设施正常运行，排放污染物稳定达标。 4、合理规划厂区绿化，绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。做好场区绿化工作，以进一步降低噪声和粉尘对周围环境的影响。 5、严禁废水外排蔡家湖。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图: 附图1：地理位置图 附图2：平面布置示意图 附图3：华容县国土资源局勘测定界图 附图4：环境保护目标分布示意图 附图5：项目环境现状监测布点图 附图6：现场照片 附件: 附件1：委托书 附件2：营业执照 附件3：土地复垦协议 附件4：华容县环境保护局行政处罚决定书（华环罚字[2018]56号） 附件5：华容县规划局土地利用规划说明 附件6：华容县章华镇人民政府同意项目落户的证明 附表： 附表1 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

监

测

项

目

监

测

点

位

新鲜水

49175

49940

49400

蒸发损耗30

900

蒸发损耗900

生产抑尘用水

300

蒸发损耗30

路面冲洗

270

300

车辆冲洗

270

雨水回用

1823

蒸发损耗600

10825

洗砂

产品带走10000

沉淀池

损耗2588

12475

150

损耗30

生活用水

120

化粪池处理后用作农肥