建设项目

环境影响报告表

# (报批稿)

项目名称：年产6万吨水洗砂项目

建设单位（盖章）：湖南省峰盈建筑材料有限公司

国 家 环 境 保 护 部 制

编制日期：2018年12月

湖南省峰盈建筑材料有限公司年产6万吨水洗砂项目

环境影响报告表修改清单

| 序号 | 评估意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强化项目建设背景，细化项目由来，补充行业主管部门意见，完善项目编制依据，核实给排水内容。 | 已强化项目建设背景，细化项目由来，完善项目编制依据，详见P1。已补充行业主管部门意见，详见附图8。已核实给排水内容，详见P5。 |
| 2 | 完善建设内容一览表，核实原辅材料来源、用量。核实设备清单，说明主要原料运输方式，强化运输过程污防措施。 | 完善建设内容一览表，详见P3、P4。已核实原辅材料来源、用量及主要原料运输方式，详见P5。已核实设备清单，详见P4。已强化运输过程污防措施，详见P8、P26。 |
| 3 | 核实环境保护目标方位、距离、规模。 | 已核实，详见P16、附图2。 |
| 4 | 细化工程现有污防措施调查，强化工程现有环境问题调查，据此细化环境保护措施及要求。 | 已强化，详见P7、P8。 |
| 5 | 核实工艺流程及产排污节点图，细化工艺过程说明，核实水平衡；核实工艺过程粉尘产生节点及源强，进一步细化减少粉尘无组织排放的喷雾、洒水、抑尘工程措施。 | 已核实工艺流程及产排污节点图，详见文本P19图5-1。已细化工艺过程说明，详见P19。已核实并修改水平衡，详见P23图5-2。已核实工艺过程粉尘产生节点及源强，细化减少粉尘无组织排放的喷雾、洒水、抑尘工程措施，详见P20。 |
| 6 | 核实洗砂废水产生量和回用量，明确沉淀方式、沉淀时间，提出沉淀池规范建设的要求，细化雨污分流的工程措施。 | 已核实洗砂废水产生量和回用量，详见P21、P22及P23图5-2。已明确沉淀方式、沉淀时间，详见P27、P28。已提出沉淀池规范建设的要求，详见P4、P28。已细化雨污分流的工程措施，详见P5。 |
| 7 | 核实固废种类、产生量，明确固废暂存场所位置、规格，细化暂存场所建设要求。 | 已核实固废种类、产生量，细化暂存场所建设要求，详见P29。已明确固废暂存场所位置，详见附图4。固废暂存场规格，详见P3。 |
| 8 | 完善“三线一单”相符性分析，补充乡镇、村委会意见，据此完善项目选址合理性分析，完善平面布局合理性分析。 | 已完善“三线一单”相符性分析，详见P31。已补充乡镇、村委会意见，详见附件10、附件11。已完善项目选址合理性分析，完善平面布局合理性分析，详见P30。 |
| 9 | 核实、细化项目环保投资，完善项目竣工验收一览表。 | 已核实，详见P31、P32。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 1、建设项目基本情况：

| 项目名称 | 年产6万吨水洗砂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省峰盈建筑材料有限公司 |
| 法人代表 | 黄海宽 | 联系人 | 刘跃刚 |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组 |
| 联系电话 | 18821857888 | 传真 | / | 邮政编码 | 414200 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组 （地理坐标：112°37'22"E，29°34'03"N） |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建（补办） | 行业类别 及代码 | C30非金属矿物制品业 |
| 占地面积 （m2） | 47494.7 | 绿化面积 （m2） | 200 |
| 总投资 （万元） | 110 | 其中:环保投资(万元) | 92 | 环保投资占总投资比例 | 83.7% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模: 一、项目背景 随着社会进步，经济不断发展，大量建设工程需要用到砂石，目前华容地区由于生态保护，河流采砂已经被限制，水洗砂发展形势较好。 湖南省峰盈建筑材料有限公司登记于2018年7月底，在未依法报批环境影响评价文件的情况下，租恁湖南盈田农业发展股份有限公司地块，擅自开工建设。于2018年8月安装设备，进行投产运行。2018年9月，华容县环境保护局根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）文件以及《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31号）文件，依法开具行政处罚决定书（华环罚字[2018]48号），对其处以建设项目总投资额（30万元）百分之五的罚款。处罚后，湖南省峰盈建筑材料有限公司获得其主管部门华容县国土资源局的批准，并向华容县环保局依法补办环保审批手续。再拟追加80万完善环保设备及处理措施。 本项目主要为砂石加工项目，项目主要原材料为外购的采石场石粉、山渣土、废石渣，本项目不含采沙工序，仅将外购原料进行水洗筛分，大颗粒进行破碎，年产水洗砂6万吨。本环评要求项目原材料必须有合法来源，并建立公司台账。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“四十五、非金属矿采选业、137土砂石加工、其他”，应编制环境影响评价报告表。因此湖南省峰盈建筑材料有限公司特委托江西景瑞祥环保科技有限公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、编制依据 2.1法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日施行； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》2016年9月1日起施行； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日起施行； （4）《中华人民共和国水污染防治法》2018年1月1日起施行； （5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（2016年11月7日修正版）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》1997年3月1日起施行； （7）《中华人民共和国水法》2016年7月修订； （8）《中华人民共和国节约能源法》（2016年7月修订），2016年7月2日起施行； （9）《建设项目环境保护管理条例》2017年10月1日起施行； （10）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013年修正），国家发展和改革委员会令[2013]第21 号，2013年5月1日起施行； （11）《建设项目环境保护分类管理名录》（2018年4月28日修改）； （12）《湖南省环境保护条例》（2013年修订）2013 年5月27日实施； （13）《大气污染防治行动计划》国发（2013）37号，2013. 9.10； （14）《水污染防治行动计划》国发（2015）17号，2015.4.16。 （15）湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》的通知（湘政办发[2016]33号，2016年4月28日）； （16）湖南省人民政府关于印发《湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）》的通知（湖南省人民政府，2015.12.31）； （17）岳阳市贯彻落实《大气污染防治行动计划》实施方案（2015.3.31）； （18）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省“十三五”环境保护规划》的通知（湘环发[2016]25号，2016年9月8日）。 2.2导则和技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 2.3项目资料 （1）项目委托书； （2）项目租赁协议； （3）营业执照； （4）建设单位提供的其他资料。 三、地理位置 湖南省峰盈建筑材料有限公司年产6万吨水洗砂项目场址位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组，项目东面、北面为道路、西面为农田，南面约50m为居民区。详见附图1（建设项目地理位置图）。 四、建设项目工程概况 4.1建设内容和规模： ①本项目为年产6万吨水洗砂项目。本项目主要建设项目内容和规模详见表1-1。 表1-1 项目建设内容一览表 项目类别 内容及规模 已建 新建 主体工程 生产区600m2，一条生产线，年产水洗砂6万吨 / 辅助工程 原料堆放场600m2、产品堆放场400m2、沉渣泥堆场100m2、办公生活用房300m2、配电间、厂内运输道路等。 生产区、原料、成品、沉渣泥堆均新增四面围挡，生产区及沉渣泥堆场新增顶棚 公用工程 供水 由当地自来水厂供给 / 排水 雨污分流 新增雨水排水沟渠 供电 前锋村电网供给，年用量10万kwh/a / 环保工程 废水处理工程 生产废水经三级沉淀池自然沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理后作农肥使用。 / 废气处理工程 洒水抑尘；钢筛水洗机设置喷淋喷雾装置进行湿式筛分（皮带机不洒水），进料料斗及圆滚筛设置喷淋喷雾装置；车辆降速。 生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水。设置洗车台、洒水冲洗。 固废处理工程 本项目生活垃圾垃圾桶收集后由环卫部门处理。沉淀池沉渣泥经压滤机压滤脱水后置于沉渣泥堆场暂存，定期外售砖厂处置。 沉淀池进行底部硬化处理，沉渣泥堆场底部硬化，周边设置导流沟 噪声治理工程 设备基础减震，维护保养。 加强厂区周边绿化和水土保持 厂区 绿化 / 注：具体完善内容见与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题分析 ②产品方案 本项目为食品制造项目，具体产品方案见表1-2。 表1-2 产品方案表 序号 产品名称 单位 生产规模 备注 1 水洗砂 万吨/年 6 粒径小于0.5cm，含水率5% 五、主要生产设备 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。项目不得使用高噪声设备，项目主要生产设备见表1-3： 表1-3 主要生产设备一览表 序号 名称 规模型号 数量(台、套) 产地 1 圆滚筛 STGT2040 1台 外购 2 钢筛水洗机 FG15 1台 外购 3 制砂机 PF1210 1台 外购 4 皮带机 B1000 2条 外购 5 水泵 额定流量20m3/h 1台 外购 6 挖斗提升机 FG650 1个 外购 7 压滤机 / 1套 外购 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗见下表。 表1-4 主要原辅材料及能源消耗表 序号 名称 单位 年耗量 来源及运输 1 采石场石粉 t/a 35000 外购，不自行开采。本环评要求项目原材料必须有合法来源，并建立公司台账。运输方式为货车运输。 2 山渣土 t/a 30000 3 废石渣 t/a 32000.86 4 水 t/a 14033 生活用水为自来水，生产用水来三级沉淀池，且定期补充新鲜水 5 电 kwh/a 10万 前锋村供电网 七、公用工程 1、给水工程 本项目用水主要为生产用水与生活用水。生活用水为自来水，本项目已接通自来水，生产废水经三级沉淀池自然沉淀后循环使用，并定期补充新鲜水。 2、排水工程 项目实行雨污分流，厂区雨水依地势进入厂区雨水排水沟渠，再排入附近雨水沟渠。 本项目生活废水经化粪池处理后作农肥使用。洗沙废水全部收集沉淀后回用于洗沙工序，循环使用，不外排。项目建设有三级沉淀池，总容积为900m3，每个沉淀池容积均为300m3。要求对三级沉淀池进行底部硬化处理。 3、供电工程 本工程电源由前锋村电网供给。 八、平面布置 项目主要生产区和办公生活区两个部分。生产区及办公生活区分开布置，生产区位于项目中部，办公生活区位于项目西南侧。厂区设置两个出入口，分别在南侧和东侧，南侧为人流出入口，东侧为运输车辆出入口，临近S221，便于运输。项目原料区位于厂区西北侧，成品堆场位于项目西南侧，制砂筛选水洗区位于成品堆场北侧，厂区设置三级沉淀池，东侧为初次沉淀池、二次沉淀池，东北侧为三次沉淀池。 具体厂区布置平面示意图见附图4。 九、劳动定员和工作制度 本项目职工人数为6人，项目全年工作200天，一班8小时工作制，夜间不生产，职工均为附近居民，厂区不提供食宿。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湖南省峰盈建筑材料有限公司注册于2018年7月底，于2018年8月投产运行，租赁湖南盈田农业发展股份有限公司47494.7m2土地进行砂石加工项目的生产，本次环评属于新建补办项目。项目运行至今，与周边居民无环境污染纠纷及投诉。与本项目有关的原有污染情况及环境影响即现有生产情况。 雨水及废水 雨水：本项目实行雨污分流，但雨水管网建设不够完善，有积水现象，建议在地势低处建设雨水排水沟渠，雨水顺地势进入雨水排水沟渠。 废水：项目生产废水经三级沉淀池自然沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理后作农肥使用。 2、废气 本项目废气主要为堆场区扬尘、洗砂生产线粉尘、运输过程扬尘、运输汽车尾气。 1）堆场区扬尘、洗砂生产线粉尘、运输过程扬尘 根据湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月3-7日对项目厂界的监测数据（如下，监测期间正常生产）。 表1-5 厂界无组织粉尘监测结果 监测 项目 采样点位 检测结果（日均值） 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 颗粒物 G3厂界北侧界外1米 0.289 0.263 0.295 0.277 0.286 G4厂界南侧界外1米 0.431 0.418 0.426 0.421 0.417 由上表可知，厂界上风向及下风向监测点位颗粒物最高浓度为0.431mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放1.0mg/m3监控浓度限值标准。但为进步一步减少废气对周围环境的影响，还需加强对废气的治理，生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均新增四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水。新增洗车台、进行洒水冲洗、降速。 2）运输过程汽车尾气 机械和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排尾气中主要含有NOx、CO等污染物，由于本项目使用的设备和运输汽车少，外排尾气量也较少，且作业范围相对较大，通过距离衰减和大气扩散后，对周边环境不会造成明显影响。 3、噪声 本项目在营运过程中主要噪声源有圆滚筛、钢筛水洗机、制砂机、挖斗提升机、运输车辆等，其声级在70-90dB（A）之间。本项目根据湖南谱实检测技术有限公司2018年11月3-4日在项目正常运行情况下对厂界声环境做了现状监测（项目夜间不生产），见下表。 表1-6 厂界噪声现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测点位 检测结果（LAeq）昼间 11月3日 11月4日 N1厂界东侧1m处 51.2 52.1 N2厂界南侧1m处 51.8 53.5 N3厂界西侧1m处 57.4 57.8 N4厂界北侧1m处 53.5 52.9 根据以上数据可知，项目厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求（昼间：60dB（A））。 固体废物 项目营运期固废主要包括沉淀池产生沉渣泥、生活垃圾。 1）沉渣泥 本项目产生的沉渣泥主要来源于洗砂工序、道路冲洗水、运输车辆冲洗水等，沉淀池沉渣泥经压滤机压滤脱水后置于沉渣泥堆场暂存，再外运至环保砖厂进行综合利用。 2）生活垃圾 本项目生活垃圾产生量为3kg/d，约0.6t/a。实行分类、集中收集后，统一运至村垃圾堆放点。 根据现场踏勘及以上分析可知，项目存在的问题及改进措施如下： 表1-7 现有工程存在的环保问题及改进措施 序号 存在问题 改进建议 1 生产区、原料、成品、沉渣泥堆均未设置四面围挡及顶棚 生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均新增四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水 2 雨污分流建设不够完善 实行雨污分流制，建议在地势低处建设雨水排水沟渠，雨水顺地势进入雨水排水沟渠 3 场地未进行硬化 对场地进行硬化 4 未设置洗车台 新增洗车台、进行洒水冲洗、降速 5 沉淀池底部未进行硬化 对沉淀池底部进行硬化处理 6 沉渣泥堆场设置不够规范 沉渣泥堆场底部硬化，周边设置导流沟 |

# 2、建设项目所在地自然环境社会环境简况：

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置 华容县位于湖南省北部边陲，岳阳市西境，地处东径120°18′31″—113°1′32″，北纬29°10′18″—29°48′27″。北倚长江，南滨洞庭湖。周邻6县（市）、场，东与岳阳市君山区交界，西与益阳市南县相邻，南连国营北洲子农场，北接湖北省石首市，东北与湖北省监利县隔江而望。县境广袤70公里，境内东西最大横距68公里，南北最大纵距80公里。集雨面积1612平方公里，占全省面积的0.76%。其中平原1028平方公里，占56%；低山丘岗区328平方公里，占17.8%；水面255平方公里，占26.2%。 本项目位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组（建设项目地理位置图见附图1）。 2. 地形、地貌及地震情况 华容县位于扬子准地台的江南地轴上，处于洞庭湖凹陷与汉水凹陷的接触部，属于既具有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。从最高峰雷打岩(海拔382.9米)到最低点东湖湖底(海拔21米)，高差361.9米，县城标高35m~26m，大部分地面标高在30m左右。现代地貌主要是由于燕山运动形成的“华容隆起”与长江洞庭湖泄洪所起的控制、塑造作用所形成。 境内地层发育齐全，但由于先期构造的破坏，岩浆岩的侵入及第四世纪沉积物的大面积覆盖，因而古生界全部缺失，元古界、中生界各缺失一部分。以新生界第四纪最发育，次为白垩纪，元古界则在桃花山有大量出露，南山也有零星露出。 境内岩浆岩出露面积为170平方公里，主要分布在东北部的桃花山一带，均为花岗岩类，形成时代为燕山早期和晚期。 全县地貌类型可分为平原（江河平原、溪谷平原、滨湖平原）、山地（岗地、丘陵、低山）。主要山岗山岭有：东山诸山（桃花山、昂头山、望夫山、小墨山、狮子山、天井山、墨山、七女峰、龙秀山、鼎山、黄湖山）、南山诸山（禹山、凤山）、独立诸山（马鞍山、白鼎山、团山、层山）。 3. 水文特征 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万立米，内河8条，长 95.1公里，蓄水量3857万立米。水库59座，其中中型水库2座，小（I）型水库6座，小（II）型水库51座，山塘港土当6208处，总蓄水量6873万立方米。长江水系藕池河、华容河穿境而过。加上每年平均降雨量1214毫米，总产水量21.3亿立米，减去蒸发量6.3亿立米，水资源总量为15亿立米，其中地表水11.4亿立米，地下水3.6亿立米，是名副其实的“水乡”。 本区属中亚热带季风气候区，温湿多雨，本地区地表水、地下水多向沟、谷排泄，地下水主要接受大气降水补给，向溪沟等排泄。 地下水类型按埋藏条件、赋存介质分为裂隙潜水与孔隙水。裂隙潜水赋存于基岩裂隙中，孔隙水赋存于第四系松散堆积物中。 县境内地下水，可分松散岩层孔隙水、碎骨岩层裂隙水和岩溶水、地热水三种类型。 4. 气候、气象 本建设项目所在地属北亚热带，为湿润性大陆季风气候。具有“气候温和，四季分明，热量充足，雨水集中；春温多变，夏秋多汗，严寒期短，暑热期长”的特点。历年平均降雨量为1232.2毫米，降水量年内主要集中于4-7月，地域之间降水量差异在100mm上下。全年日照时数约1757.9小时，年日照率40%。区内多年平均气温为16.6℃，变幅在16.3-17.6℃之间，年极气温最高为35.5-40℃，其37℃以下出现的频率为60.9%；最低气温-2.2-12.6℃；大于-5℃出现机率为50%，小于-10℃的机率为8.7%。极端低温对项目区危害并不严重。 5. 植被、生物多样性 华容县肥沃的土壤，温暖湿润的气候，适宜植物生长。森林植物有904种（含变种），按利用价值可分为防护、用材、食用、药用、工业、农业、观赏等6类。粮食作物有水稻等17种；经济作物有棉花等13种；油料作物有油菜等9种；水果作物有板粟等19种；蔬菜作物有辣椒等58种；绿肥作物有红花草籽等5种；水生植物和野生植物有莲藕等11种。新区植物以粮食作物（水稻）、经济作物（棉花）、水生植物（莲藕）为主，粮食作物主要分布在新区西部，水生植物主要分布在新区东部和中部，经济作物间杂其间，在区内居民点周围、道路和水渠两侧，主要分布着本土乔木和灌木，主要品种有水杉、垂柳、松柏、泡桐等。 华容县境内动物资源分三大类。家畜家禽共有猪、牛等10种。水生动物有青鱼、鲫鱼等鱼类117种。野生动物有国家一级保护动物中华鲟等10种；二级保护动物江豚、丽蚌等37种；三级保护动物豺狗等63种。鸟类有八哥、麻雀等130种，兽类有黄鼠、蝙蝠等23种。本项目所在地生态环境良好，区内及周边区域动物种类繁多，主要动物种类有白鹭、麻雀、蛇、鱼类、黄鼠、蝙蝠等。本项目区域范围内未见其他的具有较大保护价值的物种和珍惜濒危的动植物种类。 6、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能区类别及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 2 声环境功能区 2类声环境功能区，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境质量限值 3 水环境功能区 Ⅲ类区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 3、环境质量状况：

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 环境空气质量 为了解本项目区域环境空气质量现状，本评价委托了湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月3-5日，对所在区域声环境做了现状监测。 （1）监测点位：本次布设2个环境质量现状监测点，则监测点位置见附图和下表。 表3-1 大气现状监测点布设 编 号 方 位 距项目距离 备注 G1 项目北侧居民点 北侧310m 上方向 G2 项目南侧居民点 南侧50m 下方向 （2）监测项目：环境质量现状：TSP、PM10、SO2、NO2。 （3）监测时间：连续监测3天，测日均值。 （4）技术要求：按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的规定方法执行。 监测结果如下（监测期间，厂区正常生产）： 表3-2 环境空气监测结果一览表(mg/m3) 项目 统计项 G1项目北侧居民点 G2项目南侧居民点 SO2 小时平均 浓度 浓度范围 0.023-0.026 0.030-0.031 最大占标率（%） 5.2 6.2 最大超标倍数 0 0 超标率(%) 0 0 标准值 0.5 0.5 NO2 小时平均 浓度 浓度范围 0.023-0.029 0.032-0.036 最大占标率（%） 14.5 18 最大超标倍数 0 0 超标率(%) 0 0 标准值 0.2 0.2 PM10 日均浓度 浓度范围 0.056-0.061 0.053-0.057 最大占标率（%） 0.41 0.38 最大超标倍数 0 0 超标率(%) 0 0 标准值 0.15 0.15 TSP 日均 浓度 浓度范围 0.122-0.128 0.128-0.131 最大占标率（%） 43 44 最大超标倍数 0 0 超标率(%) 0 0 标准值 0.3 0.3 由上表可知，监测点的SO2、NO2的小时值以及TSP、PM10的24小时平均值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、地表水环境质量 为了解本项目所在地区域地表水环境质量现状，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司对项目区周边地表水体进行相关环境质量现状监测。 监测断面：项目西南侧130m池塘中心。 监测因子：pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、石油类、SS。 监测时段及频率：2018年11月3-4日连续2天，每天一次。 监测方法：按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定执行。 水质监测结果见下表。 表3-3 水质监测结果一览表（计量单位：mg/L，pH：无量纲） 监测点位 项目 检测结果 标准值 超标 倍数 11月3日 11月4日 项目西南面130m池塘中心 pH 6.88 6.96 6~9 0 COD 15 17 ≤20 0 BOD5 2.1 2.3 ≤4 0 NH3-N 0.452 0.463 ≤1.0 0 总磷 0.04 0.04 ≤0.05 0 石油类 0.02 0.03 ≤0.05 0 SS 15 19 30 0 以上监测结果表明：各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）的Ⅲ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求。 3、声环境质量 本评价委托了湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月3-4日，对所在区域声环境做了现状监测，监测期间厂区停工，监测结果与评价见表3-4： 表3-4 噪声现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测项目 监测点位 测得值Leq[dB(A)] 标准值 11月3日 11月4日 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 N1场界东侧1m处 48.0 39.2 47.6 41.0 60dB(A) 50dB(A) N2场界南侧1m处 46.5 38.1 46.0 40.9 70dB(A) 55dB(A) N3场界西侧1m处 46.3 37.4 47.1 39.7 70dB(A) 55dB(A) N4场界北侧1m处 48.2 37.1 47.7 39.6 60dB(A) 50dB(A) 由监测数据可知，厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，项目所在区域声环境质量现状良好。 4、生态现状 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，评价区没有珍稀濒危的国家保护物种，更没有风景名胜等保护区。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 湖南省峰盈建筑材料有限公司年产6万吨水洗砂项目位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组。 本项目的重点保护目标为水环境、大气环境和声环境、生态环境等。 项目主要环境保护目标见下表3-5及附图2。 表3-5 主要环境保护目标 项目 保护目标 相对方位及距离 功能 保护级别 环境 空气 居民，1户（无人居住多年，已废弃） 南面6m 居住 《大气环境质量标准》 GB3095-2012 二级 月形山居民，10户，40人（有两户无人居住多年） 南面50-255m 胡家湾居民，6户，25人 西南面100-200m 饿马奔槽居民，11户，50人 东南面90-300m 饿马分槽居民，5户，20人 东南面380-460m 张家院居民，18户，80人 南面500-690m 胜峰乡镇居民，约200户，800人 北面310-1300m 华容县胜峰乡政府，约50人 北面890m 机关单位 胜峰林场卫生院，约30人 北面950m 医院 地表水环境 池塘 西南面130m 农业、渔业用水 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类 声 环境 月形山居民，8户，30人 南面50-200m 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 饿马奔槽居民，7户，30人 东南面90-200m 胡家湾居民，6户，25人 西南面100-200m 生态 环境 评价范围内的生态环境，如：农田、林地等

# 4、评价适用标准：

| 环 境 质 量 标准 | 1、环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。见表4-1。 表4-1 环境空气质量二级标准 单位：mg/m3 污染物名称 TSP SO2 NO2 PM10 年平均 0.2 0.06 0.04 0.07 日平均 0.3 0.15 0.08 0.15 小时平均 — 0.50 0.20 — 2．地表水环境质量 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准要求。评价标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质指标 pH（无量纲） CODCr 氨氮 BOD5 SS 粪大肠菌群 TP Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤1.0 ≤4 30 10000 0.2 3、声环境质量 项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。执行标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气 本项目大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度限值标准，见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物 排放限值 依 据 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准 2、废水 项目生产废水经自然沉淀处理后循环使用不外排，员工生活污水经化粪池处理后用作农肥，不外排。 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。标准详见表4-5。 表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB（A） 类别 位置 昼间 夜间 2类 厂界南、西侧 60 50 4、固体废弃物 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013修改单； 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目营运期过程无生产废水外排，产生的生活污水经化粪池收集处理后用作农肥，不外排，故本项目无需申请总量控制指标。 |

# 5、建设项目工程分析

一、工艺流程简述(图示)： 项目为新建（补办）项目，本环评不对其施工期进行环境影响评价。 项目主要工艺流程及产污环节如下（图示）： 图5-1 营运期生产工艺流程及产物节点图 本项目不涉及采砂工序，有少量破碎，将外购原料（采石场石粉、山渣土、废石渣）通过制砂机、圆滚筛、筛分、水洗后得到成品。本环评要求项目原材料必须有合法来源，并建立公司台账。 工艺流程说明： 原料经挖斗提升机后进入圆筒筛进行筛分，筛上物（粒径大于0.5cm的砂石）进入制砂机中进一步处理，筛下物（粒径大于0.5cm的细砂）直接进入钢筛水洗机中，此过程会产生粉尘和噪声。制砂机内部含有筛子，对进行制砂后的原料进一步筛选，筛上物重新回到圆滚筛内进行处理，筛下物进入钢筛水洗机内，通过用水对钢筛内细沙进行冲洗最终得到成品砂。此过程会产生废水、粉尘和噪声。 二、主要污染源分析 （1）废气污染源分析 项目营运期废气污染物主要为场区扬尘、洗砂生产线产生的粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气等。 1）粉尘 ①堆场区扬尘 本项目场区粉尘产生量参考西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式（Q=4.23×10-4×V×4.9×S）计算，其中Q表示粉尘产生量（单位kg/d），S表示面积（单位m2），V表示风速，取当地年平均风速V=3.0m/s，场区产生扬尘的区域为生产区、原料、成品、沉渣泥堆放区，面积为1700m2。产生量为10.6kg/d（2.1t/a）。要求该生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水。则厂区粉尘的产生量可有效降低，采取上述措施后，预计粉尘产生量可降低90%，则场区粉尘产生量为1.06kg/d（约0.21t/a）。 ②洗砂生产线粉尘 洗砂生产线粉尘主要产尘点为进料口、圆滚筛落料口处以及输送带输送过程中也会产生少量粉尘逸散。由于桃源县恒兴渣土运输服务部年水洗16万吨砂土石建设项目与本项目生产设备相似、工艺流程相同，因此类比该环境影响报告表，砂石在筛分过程中的损失量约为0.1kg/t产品，项目年产6万吨砂石，因此，年产生6吨粉尘，考虑到本项目为湿式作业，因此，可以减少约90%的粉尘产生量，则本项目洗砂生产线的粉尘产生量为0.6t/a（3kg/d），本项目在进料口加挡板并安装雾化喷头洒水，圆滚筛进、出料口安装雾化喷头进行洒水，增加湿度，以减少粉尘产生。钢筛水洗机设置喷淋喷雾装置进行湿式筛分（皮带机不洒水）。 ③运输过程扬尘 要求场内道路为水泥硬化道路，汽车在运输过程中不可避免地要产生扬尘。在道路完全干燥的情况下，可采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算： 式中：Qy —交通运输起尘量，kg/km·辆； Qt —运输途中起尘量，kg/a； V —车辆行驶速度，km/h，本项目取20； P —路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2，本项目取0.3； M —车辆载重，t/辆，本项目取35； L—运输距离，km，本项目取0.1km； Q —运输量，t/a，本项目取6万t/a； 经过核算，本项目矿石运输扬尘量为0.24t/a。建议建设单位每天对道路进行冲洗，运输车辆降低行驶速度，减少载重量，以减小扬尘的产生量。采取以上措施后，除尘效率可达80%计，则扬尘排放量为0.05t/a。 2）运输过程汽车尾气 机械和运输车辆使用汽油、柴油作能源，外排尾气中主要含有NOx、CO等污染物，由于本项目使用的设备和运输汽车少，外排尾气量也较少，且作业范围相对较大，通过距离衰减和大气扩散后，对周边环境不会造成明显影响。 （2）废水污染源分析 项目营运期废水主要为生产废水和少量生活污水。 1）生产废水 项目生产过程中用水主要为场区降尘用水、洗砂用水、道路冲洗水及运输车辆冲洗水。 ①生产区降尘用水 项目生产区、原料、成品、沉渣泥堆放区，面积为1700m2，按平均2L/m2·次，每天洒水1次（雨天不进行喷洒）。本项目工作日为200天，则洒水抑尘用水量为3.4m3/d（680m3/a）。这部分水全部蒸发或渗漏损失。 ②生产线洗砂用水 本项目主要为水洗砂项目，年产水洗砂6万吨，消耗原料（采石场石粉、山渣土、废石渣）6.3万吨。根据建设单位提供资料，进料口安装喷头进行洒水抑尘，喷头流量为0.1t/h，水分全部进入原料中，不外排；圆滚筛进出料口水泵流量为5t/h、制砂机用水为5t/h，钢筛水洗机用水为10t/h。则项目生产线耗水量为20.1t/h，即126.6t/d（25320t/a）。洗砂废水全部收集至沉淀池自然沉淀后回用，不外排。 洗砂用水蒸发量按照1%计算，则蒸发损耗水量为253t/a。产品含水率约5%，则因产品带走损耗的水量为3000t/a。沉淀池沉渣泥经压滤机压滤脱水后置于沉渣泥堆场暂存，外运至环保砖厂进行综合利用，压滤机沥出的水分由导流沟返回沉淀池沉淀后回用于生产。脱水后沉渣泥中固体含量为40000t/a，含水率为20%，则沉渣泥产生量为50000t/a，沉渣泥带走的损耗水量为10000t/a。故项目洗砂生产线经沉淀池回用的水量为12067t/a。 ③道路冲洗水 厂区拟建道路长0.1km，宽5m，道路每天冲洗一次，冲洗水量按照经验系数2L/m2·d计，则道路冲洗用水为1m3/d（200m3/a），废水产生量以用水量的90%计，则道路冲洗水产生量为0.9m3/d（180m3/a），项目道路冲洗废水经沉淀池自然沉淀后回用于洗砂生产线不外排。 ④运输车辆冲洗水 载货汽车出场前均需对其进行冲洗，以减少载货汽车运输过程中扬尘的产生，本项目每天需运输20车次，车辆冲洗用水量50L/车次，则车辆冲洗用水量约1m3/d、200m3/a，类比同类工程，废水产生量为90%左右，即项目车辆冲洗废水量约0.9m3/d、180m3/a，车辆冲洗废水SS产生浓度为300mg/L，项目SS产生量为0.024t/a，由引流沟引至沉淀池自然沉淀后，上清液进清水池回用于生产不外排。 2）生活污水 本项目劳动定员为6人，均不在厂区食宿，根据《湖南省用水定额》（DB43/T388-2014），食宿员工生活用水按50L/人·d计，按本项目年工作200天，则职工生活用水量0.3m3/d（60t/a）。生活污水排放系数取0.8，则生活废水产生量为0.24m3/d（48m3/a），据城市生活污水的平均污染物排放水平，本项目的生活污水污染物排放浓度分别为：COD≤350mg/L、BOD5≤200mg/L、SS≤150mg/L、NH3-N≤40mg/L。本项目生活污水水量及污染物浓度见表5-1。 表5-1 本项目生活污水量及污染物浓度一览表 生活污水 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 最终去向 48m3/a COD 350 0.017 经化粪池处理后，用于蔬菜、农作物等经济作物的施肥 BOD5 200 0.010 NH3-N 40 0.002 SS 150 0.008 根据上述分析，本项目水平衡图见图5-2。 图5-2 项目水平衡示意图（t/a） （3）噪声污染源分析 本项目在营运过程中主要噪声源有圆滚筛、钢筛水洗机、制砂机、挖斗提升机、运输车辆等，其声级在70-90dB（A）之间。项目主要噪声源源强如下表所示： 表5-2 项目设备噪声一览表 序号 声源 声级（dB） 噪声性质 1 制砂机 90 连续性 2 钢筛水洗机 85 连续性 3 汽车运输噪声 80 间断性 4 圆滚筛 85 连续性 5 皮带机 70 连续性 6 压滤机 80 连续性 （4）固体废物污染源分析 项目营运期固废主要包括沉淀池产生沉渣泥、生活垃圾。 1）沉渣泥 本项目产生的沉渣泥主要来源于洗砂工序、道路冲洗水、运输车辆冲洗水等，经过上述废水分析及物料平衡分析，项目产生的沉渣泥量约50000t/a。沉渣泥经压滤脱水后，暂存于沉渣泥堆场，再外运至环保砖厂进行综合利用。 2）生活垃圾 本项目劳动定员为6人，均在厂区食宿，年工作200天，不住宿员工生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则产生的生活垃圾为3kg/d，约0.6t/a。实行分类、集中收集后，统一运至村垃圾堆放点。 （5）项目物料平衡分析 表5-3 主要物料平衡表 单位：t/a 原料名 原料投入量（t/a） 输出项 输出量（t/a） 备注 采石场石粉 35000 产品水洗砂 60000 产品含水率5%，水3000t/a，砂57000t/a 山碴 30000 沉渣泥 50000 沉渣泥含水率20%，水10000t/a，沉渣泥40000t/a 废石碴 32000.86 粉尘 0.86 / 新鲜水 14033 蒸发损耗 985 生产抑尘损耗680t/a，路面冲洗损耗20t/a，车辆冲洗损耗20t/a，洗砂蒸发损耗253t/a，生活用水损耗12t/a / / 用作农肥 48 / 合计 111033.86 合计 111033.86 /

# 6、项目生产中主要污染物产生及预计排放情况：

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 场区扬尘 | 粉尘 | 2.1t/a | 0.21t/a | 场地硬化、设置围挡、洒水抑尘 |
|  | 洗砂生产线 | 粉尘 | 6t/a | 0.6t/a | 湿式作业、配套喷淋等措施 |
|  | 运输过程 | 粉尘 | 0.24t/a | 0.05t/a | 洒水、降速 |
|  | 车辆运输 | 汽车尾气 | 少量 | 少量 | 绿化 |
| 水 污 染 物 | 道路冲洗水 | 废水量 | 180m3/a | 0 | 自然沉淀后回用于洗砂工序，不外排 |
|  | 洗砂废水 | 废水量 | 25320m3/a | 0 |  |
|  | 车辆冲洗水 | 废水量 | 180m3/a | 0 |  |
|  | 生活污水 48t/a | COD | 350mg/L、0.017t/a | 化粪池处理后用作农肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 200mg/L、0.010t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L、0.008t/a |  |
|  |  | NH3-N | 40mg/L、0.002t/a |  |
| 固 废 | 沉淀池沉渣泥 | 50000t/a | 压滤机压滤后，暂存于沉渣泥堆场，再运至环保砖厂综合利用 |
|  | 生活垃圾 | 0.6t/a | 集中收集交当地环卫部门处理 |
| 噪 声 | 项目营运期噪声主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声。噪声级70-90dB（A）。经隔声、减振等措施进行衰减。 |
| 主要生态环境影响： 本项目位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组，本项目主要为筛分洗砂及破碎，原辅材料均外购，项目建设及运营对区域已形成的生态系统无明显不利影响。 |

# 7、环境影响分析：

1、施工期环境影响简要分析 项目为新建（补办）项目，本环评不对其施工期进行环境影响评价。 2、营运期环境影响简要分析 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要来自于生产线粉尘、堆存场粉尘、装卸及汽车运输道路扬尘、运输车辆尾气。 （1）粉尘 ①堆场区扬尘 根据工程分析可知，项目场区产生的粉尘排放量为0.21t/a，为无组织排放。 ②洗砂生产线粉尘 项目为湿式作业，根据工程分析，可知项目洗砂生产线产生的粉尘量为0.6t/a，为无组织排放。 ③运输过程扬尘 本项目运输路线：根据工程分析，项目运输过程中扬尘产生量为0.24t/a，要求建设单位在厂区内道路冲洗降尘，出入口按规定设置自动冲洗设施冲洗运输车辆，降低行驶速度，减少载重量等措施，除尘效率可达80%左右，扬尘排放量为0.05t/a。 项目运输委托运输公司负责承运，运输公司应使用符合管理标准的运输车辆运输原材料及成品。 根据湖南谱实检测技术有限公司于2018年11月3-7日对项目厂界的监测数据（如下，监测期间正常生产）。 表7-1 厂界无组织粉尘监测结果 监测 项目 采样点位 检测结果（日均值） 11月3日 11月4日 11月5日 11月6日 11月7日 颗粒物 G3厂界北侧界外1米 0.289 0.263 0.295 0.277 0.286 G4厂界南侧界外1米 0.431 0.418 0.426 0.421 0.417 由上表可知，厂界上风向及下风向监测点位颗粒物最高浓度为0.431mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》中表2无组织排放1.0mg/m3监控浓度限值标准。 据相关资料表明，当砂石表面含水率大于6%，扬尘对周围环境的影响将大大减少，提高表面含水率能对风吹起尘起到很大的抑制作用；为进一步减少项目产生的扬尘对本项目周边居民的影响，本项目生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水，可有效抑尘。 通过采取上述措施后，项目产生的废气对周边环境空气及周边敏感点影响较小。 ④大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2-2008)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算污染源的大气环境防护距离，根据计算结果可知，建设项目排放大气污染物厂界浓度达标，在评价范围内无超标点。因此，建设项目不设置大气环境防护区域，项目排放各大气污染物可满足环境控制要求。 表7-2 颗粒物估算参数 污染物 面源有效高度 面源宽度 面源长度 排放量（kg/h） 评价标准（mg/m3） 计算防护距离 超标点 TSP 6.0 175 260 0.54 0.9 0 无超标点 （2）运输车辆尾气 汽车尾气主要指汽车在场内行驶时，汽车怠速及慢速（≤5km/h）状态下的尾气排放，包括排气管尾气、曲轴箱漏气及邮箱等燃料系统的泄漏等。汽车尾气中的主要污染因子为CO、THC、NOx、醛类、SO2等。项目运输车辆尾气排放量较少，且经大气稀释、扩散以及周边植物吸收后，对区域大气环境影响较小。 2、水环境影响分析 （1）生产废水 项目生产废水主要包括道路冲洗水、生产线洗砂废水。 根据项目工程分析及水平衡分析，项目生产废水产生量为22427m3/a，废水中主要污染物为洗砂中冲洗下的山碴土，不含其它物质，易于沉淀，洗砂用水对水质要求不高，为了节约水资源，经过自然沉淀后的废水完全可以循环回用做洗砂用水，损耗部分定期补充新鲜水。废水经收集沉淀后全部回用，不得排入周边农田，不会对周边环境产生较大影响。 沉淀池容积的合理性分析： 根据工程分析及水平衡图，项目沉淀池接纳的污水量为22427t/a（113t/d），污水经沉淀池的沉淀时间应大于24小时（能接纳1个工作日的污水），因此，沉淀池的容积应大于113m3，本项目三级沉淀池总容积合计为900m3，完全能满足项目生产废水处理需求。要求项目建设单位对沉淀池采取底部硬化处理。本项目生产废水不外排，不会对区域地表水产生影响。 （2）生活污水 根据工程分析，工作人员产生的生活污水约48m3/a。项目产生生活废水化粪池处理后用于蔬菜、林地、农作物等经济作物的施肥。生活废水可得到合理处置，对周围环境影响很小。 综上所述，项目废水均可得到有效处置，对周围环境影响很小。 3、声环境影响分析 （1）生产区噪声 本项目在营运过程中主要噪声源有圆滚筛、钢筛水洗机、制砂机、挖斗提升机、运输车辆等，其声级在70-90dB（A）之间。本项目根据湖南谱实检测技术有限公司2018年11月3-4日在项目正常运行情况下对厂界声环境做了现状监测（项目夜间不生产），见下表。 表7-3 厂界噪声现状监测结果 （单位：dB（A）） 监测点位 检测结果（LAeq）昼间 11月3日 11月4日 N1厂界东侧1m处 51.2 52.1 N2厂界南侧1m处 51.8 53.5 N3厂界西侧1m处 57.4 57.8 N4厂界北侧1m处 53.5 52.9 根据以上数据可知，项目厂界外噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境敏感点环境影响较小。 （2）运输噪声 项目营运期产品和原材料通过汽车进行运输，汽车运输噪声对沿线居民会产生一定的影响。本次环评要求：加强运输车辆管理，经过村庄时不得鸣笛并控制速度，可最大程度降低对沿线敏感点的影响。 4、固体废物环境影响分析 项目营运期固废主要包括沉淀池沉渣泥、生活垃圾。本项目已采取的固废处置措施见表7-4。 表7-4 本项目拟采取的固废处置措施列表 单位：t/a 固废名称 产生量 处理量 排放量 处置措施 沉渣泥 50000t/a 50000t/a 0 外运至环保砖厂进行综合利用 生活垃圾 0.6t/a 0.6t/a 0 收集后委托环卫部门统一处置 沉渣泥制砖的可行性分析 洗砂废水经沉淀池沉淀后会产生沉渣泥，该沉渣泥主要是泥和砂，无污染，可用于制砖、筑路、建材等。根据工程分析，沉渣泥经压滤机压滤后，暂于沉渣泥堆场，运至环保砖厂进行综合利用。要求对沉渣泥堆场进行场地硬化，设置导流沟。 项目营运期产生的固体废物均可得到合理处置，对周边环境影响小。 5、交通运输事故分析 项目产品运输委托专业运输公司负责，在运输途中发生交通事故及其他事故均由运输公司负责。为避免在运输过程中对沿线周边环境和居民产生影响，本环评建议采取以下运输风险防范措施： （1）必须采用专用运输车辆进行运输，并应该经常维护以保持车况良好。 （2）根据运输车辆核定的装载量进行装载，严禁超载。 （3）必须按照指定的运输路线行驶。 （4）运输时间应尽量避开交通高峰期。 （5）安装醒目的警示灯，夜晚运输时应打开警示灯。 （6）在运输过程中应加高货舱或覆盖篷布，同时应定期清理掉落在道路周边的产品和原材料。 通过采取上述措施，能有效地降低交通运输风险发生的概率。 环境管理与监测 1、环境保护管理 ⑴根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑵负责该项目所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑶负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 2、环境监测计划 依据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）第9节环境管理与监测计划，环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，根据项目特点，给出项目营运期环境监测计划见表7-5，由于建设单位没有监测的能力，运营期环境监测工作可委托有资质的监测机构进行。 表7-5 本项目营运期环境监测计划一览表 监测计划 项目 监测点位 监测因子 监测频率 污染源监测计划 废气 厂界上风向10m及下风向10m 颗粒物 每季度一次 噪声 厂界四周各一个点 等效A声级 每季度一次 环境质量监测计划 环境空气 在厂界外主导风向的上、下风向各设一个空气环境监测点 SO2、PM10、NO2、TSP 每季度一次 产业政策符合性分析 本项目属于C30非金属矿物制品业，对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改版），本项目不属于非限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，因此，本项目符合国家产业政策。 （五）选址合理性分析 湖南省峰盈建筑材料有限公司年产6万吨水洗砂项目场址位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组，项目东面、北面为道路、西面为农田，南面约50m为居民区。详见附图1（建设项目地理位置图）。项目用地为工业用地，详见附件4国有土地使用证。该项目选址已征求主管部门华容县国土资源局、华容县章华镇人民政府、项目周边居民及所在村委会同意，详见附件9、附件10、附件11。 项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物较少，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 综上所述，该项目选址是合理可行的。 （六）平面布局合理性分析 项目主要生产区和办公生活区两个部分。项目厂区按生产区及办公生活区分开布置，生产区位于项目中部，办公生活区位于项目西南侧。生产加工区尽可能的远离南侧较近居民区，避免粉尘和噪声对其产生较大影响。厂区设置两个出入口，分别在南侧和东侧，南侧为人流出入口，东侧为运输车辆出入口，临近S221，便于运输。总体来看，本项目内部平面布局较为合理。 与“三线一单”的相符性分析 本项目与“三线一单”文件符合性分析详见下表。 表7-6 项目与“三线一单”文件符合性分析 通知文号 类别 项目与“三线一单”文件符合性分析 结论 《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号） 生态保护红线 项目位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组，项目地块不属于《湖南省生态保护红线划定技术方案》中划定的生态红线内，也不属于湖南东洞庭湖国家级自然保护区。 符合 环境质量底线 根据项目所在地环境质量现状调查和污染物排放检测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平，不会降低环境功能区要求。 符合 资源利用上限 项目除水、电外，无其他能源消耗，水循环使用，能够有效利用资源能源，不会超出资源利用上限。 符合 环境准入负面清单 项目符合国家和地方产业政策，项目采取有限的“三废”处理措施，符合区域总体规划、产业定位等规划要求，不属于环境准入负面清单。 符合 （八）环保投资估算及“三同时”验收一览表 本项目总投资110万元，环保投资总额92万元，约占本项目总投资的83.7%。本项目环保投资估算见表7-7。 表7-7 项目环保投资一览表 单位：万元 类别 污染源 环保措施 已投资（万元） 追加投资（万元） 废气 场区扬尘、生产线产生的粉尘 生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水，进料料斗及圆滚筛设置喷淋喷雾装置，道路每天冲洗，钢筛水洗机设置喷淋喷雾装置进行湿式筛分（皮带机不洒水） 3 35 废水 生活废水 化粪池 0.3 0 生产废水 引流渠、截流沟、沉淀池（3个，容积共900m3）、沉淀池底部硬化处理 3 20 道路、车辆冲洗废水 绿化（水土保持） 加强厂区周边绿化和水土保持 2.5 5 噪声 洗砂、破碎、筛分过程中产生的噪声 生产区设置围挡和顶棚，隔声、减振、对设备进行定期维修 0 10 固体废物 生活垃圾 垃圾桶 0.2 0 沉渣泥 沉渣泥堆场，堆场底部硬化，周边设置导流沟 3 5 其他 运输车辆 运输车辆封闭运输，进出厂区设洗车平台。 0 5 合计 12 80 表7-8 建设项目环保竣工验收一览表 序号 项目 竣工验收内容 验收因子 竣工验收标准 1 废气处理 生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水，进料料斗及圆滚筛设置喷淋喷雾装置，钢筛水洗机设置喷淋喷雾装置进行湿式筛分（皮带机不洒水），道路每天冲洗 TSP 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 2 废水处理 化粪池、沉淀池及沉淀池底部硬化处理、引流渠、截流沟、不外排 / 无废水排放 3 噪声处理 生产区设置围挡和顶棚、隔声、减振、对设备进行定期维修 等效连续A声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 4 固废处理 垃圾收集桶； 设置沉渣泥堆场，堆场底部硬化，周边设置导流沟 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（BG16889-2008）、《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单 5 其他 运输车辆封闭运输，进出厂区设洗车平台。 /

# 8、建设项目生产中拟采取的防治措施及预期治理效果：

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 场区扬尘 | 粉尘 | 生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水，洒水抑尘 | 对环境影响较小 |
|  | 洗砂生产线 | 粉尘 | 钢筛水洗机设置喷淋喷雾装置进行湿式筛分（皮带机不洒水），进料料斗及圆滚筛设置喷淋喷雾装置 |  |
|  | 运输过程 | 粉尘 | 设置洗车台、洒水冲洗、降速 |  |
|  | 运输车辆 | NOx、CO、THC | 稀释、扩散 |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、NH4-N | 生活污水经化粪池处理后用作农肥 | 对环境影响较小 |
|  | 道路冲洗水 | SS | 洗砂废水、道路冲洗水、运输车辆冲洗水经沉淀池自然沉淀后回用于生产，项目不设排污口，厂区雨水经引流渠，截流沟引入沉淀池沉淀后回用于生产 | 循环利用，对环境影响较小 |
|  | 洗砂废水 | SS |  |  |
|  | 车辆冲洗水 | SS |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 统一收集交由环卫部门处理 | 对环境影响较小 |
|  | 沉淀池 | 沉渣泥 | 沉渣泥经压滤后，置于沉渣泥堆场再运至环保砖厂进行综合利用 | 对环境影响较小 |
| 噪声 | 主要来自设备运行时产生的机械噪声及运输车辆噪声。噪声级约为70-90dB（A），采取隔声、降噪等措施后对环境影响小。 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及效果： 项目生产废水、道路冲洗水、运输车辆冲洗水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。建设单位通过采取加强施工管理，及时进行绿化种植，其建设对区域生态环境影响较小。 |

# 9、结论和建议

（一）结论 1、项目概况 湖南省峰盈建筑材料有限公司年产6万吨水洗砂项目为新建（补办）项目，位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组，在原粮仓用地范围内进行建设。总用地面积47494.7m2。主要构筑物为生产区、原料堆放场、成品堆放场、办公生活用房、配电间、厂内运输道路等，形成年产水洗沙6万吨项目。工程总投资110万元（原有总投资30万元，拟追加80万完善环保设备及处理措施），其中环保投资92万元，占总投资的83.7%。 2、产业政策符合性 本项目属于C30非金属矿物制品业，对照国家发布和实施的《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修改版），本项目不属于非限制类和淘汰类项目，亦不属于其它相关法律法规要求淘汰和限制的产业，因此，本项目符合国家产业政策。 3、区域环境质量结论 （1）大气环境质量现状：项目所在区域各监测点中监测因子SO2、NO2、PM10浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，评价区环境空气质量满足环境功能区划要求。 （2）地表水环境现状：项目所在区域水质监测数据均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 （3）声环境现状：项目所在地声环境质量现状监测均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，评价区声环境质量现状满足功能区划要求。 4、营运期环境影响分析和环保措施结论 ①水环境 本项目的废水为生产废水和生活废水。生活废水经化粪池处理后用作农肥，生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，本项目废水均得到有效处置，对环境影响小。 ②大气环境 项目营运期废气污染物主要为场区扬尘、洗砂生产线产生的粉尘、运输过程扬尘、汽车尾气等。生产区、原料、成品、沉渣泥堆场均设置四面围挡及顶棚，场地进行硬化，在原料堆场顶棚处及原料堆场进出口安装雾化喷头洒水，进料料斗及圆滚筛设置喷淋喷雾装置，道路每天冲洗；洒水抑尘；钢筛水洗机设置喷淋喷雾装置进行湿式筛分（皮带机不洒水）；设置洗车台、洒水冲洗、车辆降速。通过采取上述措施后，项目粉尘排放可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值，对环境影响小。 ③声环境 本项目营运期间，本项目在营运过程中主要噪声源有圆滚筛、钢筛水洗机、制砂机、挖斗提升机、运输车辆等，其噪声强度为70dB(A)-90dB(A)。通过对各种噪声设备采取隔声、降噪等措施，严禁夜间生产，厂界噪声均能达到GB12348-2008中2类标准的要求。 ④固废环境 项目营运期固废主要包括洗沙过程沉淀池产生的沉渣泥和生活垃圾。沉淀池沉渣泥压滤后，暂存于沉渣泥堆场，再外运至环保砖厂进行综合利用；生活垃圾收集后委托环卫部门统一处置。固废对环境影响小。 5、选址合理性分析结论 湖南省峰盈建筑材料有限公司年产6万吨水洗砂项目场址位于湖南省岳阳市华容县章华镇前锋村五组，项目东面、北面为道路、西面为农田，南面约50m为居民区。项目选址不在风景名胜区内，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木，项目评价范围内没有学校、医院、特殊文物保护单位和水源保护区等环境敏感点；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 综上所述，该项目选址是合理可行的。 6、平面布局合理性结论 项目主要生产区和办公生活区两个部分。项目厂区按生产区及办公生活区分开布置，生产区位于项目中部，办公生活区位于项目西南侧。生产加工区尽可能的远离南侧较近居民区，避免粉尘和噪声对其产生较大影响。厂区设置两个出入口，分别在南侧和东侧，南侧为人流出入口，东侧为运输车辆出入口，临近S221，便于运输。总体来看，本项目内部平面布局较为合理。 7、环评总结论 项目建设符合国家和当地产业政策及总体规划；在落实本环评提出的各项污染防治措施后污染物均能达标排放，项目实施后对周围环境的贡献量较小，当地环境质量仍能符合功能区划要求；项目建设对周围生态、景观环境和水土流失影响相对较小；项目选址及布局合理，项目建设后具有良好的经济与社会效益。因此，从环保角度而言，该项目只要落实本次环评提出的各项治理措施，确保污染物达标排放，加强环保管理和安全生产，该项目是可行的。 建议 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、项目投产后，应严格操作规程，加强对生产设备和环保设施的维护管理，确保其安全运行，避免发生粉尘污染和噪声扰民事故；公司应有计划地改善工人的劳动工作环境，减少噪声对工人工作环境的影响。 3、加强环保行政管理力度，明确专职的环保人员，负责项目建设前、后各项环保措施的落实，确保污染治理设施正常运行，排放污染物稳定达标。 4、合理规划厂区绿化，绿化面积应满足有关规定，绿化以树、灌、草等相结合的形式，美化环境。做好场区绿化工作，以进一步降低噪声和粉尘对周围环境的影响。

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附图: 附图1：建设项目地理位置图 附图2：环境保护目标分布示意图 附图3：项目环境现状监测布点图 附图4：厂区布置平面示意图 附图5：建设项目及周边现状照片 附件: 附件1：委托书 附件2：营业执照 附件3：租赁合同 附件4：国有土地使用证 附件5：项目用地红线图 附件6：行政处罚决定书（华环罚字[2018]48号） 附件7：罚款单 附件8：现状监测报告及质量保证单 附件9：主管部门华容县国土资源局关于同意建设项目选址的证明 附件10：华容县章华镇人民政府关于同意建设项目选址的证明 附件11：项目周边居民及所在村委会同意项目建设的证明 附件12：原材料来源证明 附表： 附表1 建设项目环评审批基础信息表

# Text boxes

原料

筛上物＜0.5cm

挖斗提升机

圆滚筛

钢筛水洗机

制砂机

成品

筛上物 ＞0.5cm

筛下物＜0.5cm

筛下物

＜0.5cm

粉尘

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声

粉尘、噪声、废水

喷淋水

淋溶水

淋溶水

淋溶水

新鲜水

12427

22427

12067+10000

蒸发损耗20

680

蒸发损耗680

生产抑尘用水

200

蒸发损耗20

路面冲洗

180

200

车辆冲洗

180

蒸发损耗253

12893

洗砂

产品带走3000

沉淀池

沉渣泥带走10000

14033

60

损耗12

生活用水

48

化粪池处理后用作农肥