建设项目环境影响报告表

项目名称：        华容县新城大道建设工程

建设单位(盖章)：      华容县住房和城乡建设局

编制日期： 2019月7月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 华容县新城大道建设工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 华容县住房和城乡建设局 |
| 法人代表 | 白洋 | 联系人 | 徐明 |
| 通讯地址 | 华容县章华镇迎宾南路 |
| 联系电话 | 18390189111 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 414200 |
| 建设地点 | 华容县田家湖生态新区（北起华鲇路、南止田家湖大道） 起点坐标：经度：112.555258，纬度：29.521425 终点坐标：经度：112.557066，纬度：29.510077 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | E 4813 市政道路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 35891.92（约53.84亩） | 绿化面积 (m2) | 4284 |
| 总投资 (万元) | 7000 | 其中：环保 投资(万元) | 127 | 环保投资占总投资比例 | 1.81% |
| 评价经费 (万元) |  | 预计投 产日期 | 2020年3月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 伴随着华容县经济的高速增长，城市人口不断膨胀，现有的县城规模已不能满足城市发展的需要。2018年，华容县以争创全国文明县城为契机，全力搞好路段管理工作，开展了以争创全国文明县城、国家卫生县城、省级园林县城、省级交通管理模范县城和社会治安模范县城为目标的五城同创工作，城区道路建设作为重点工程，华容县加大了对城市道路交通基础设施的规划和建设力度，制订了一系列交通发展策略与政策，目前已完成编制的《华容县城区控制性详细规划》，以全面指导城市交通建设，改善城市交通环境，构筑面向未来的现代交通运输体系，保持和促进华容县社会经济的全面进步与可持续发展。 华容县新城大道建设工程位于华容县田家湖生态新区，北起华鲇路，南止田家湖大道，是华容县田家湖生态新区规划中的一条城市主干道，目前华鲇路-田家湖大道路段破损严重，道路通行能力较差，且没有雨污分流管网，为改善中心城区道路微循环，解决道路及周边地块排水不畅问题，提升华容县的对外形象，华容县住房和城乡建设局拟投资7000万元进行“华容县新城大道建设工程”项目的建设，华容县新城大道全长1260m，道路规划宽约30m（车行道宽19m，两侧人行道各宽5.5m），双向六车道，设计速度为40km/h，项目建设内容主要包括路基工程、路面工程、强弱电工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等。 项目已经取得华容县规划局选址意见（华规函[2019]35号，详见附件3）、华容县国土资源局用地预审意见（华国土资预审字[2019]7号，详见附件4）、华容县发展和改革局对可研报告的批复（华发改投审[2019]41号。详见附件5）。该工程已经列入华容县人民政府关于下达“六大工程”2019年度重点目标任务的通知（华发[2019]1号，序号25号）任务中。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的规定，该项目的建设应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部1号），本项目属于交通运输业、管道运输业和仓储业第172小类城市道路中的“新建快速路、干道”，应编制环境影响报告表。为此华容县住房和城乡建设局委托我公司（常德市双赢环境咨询服务有限公司）承担了《华容县新城大道建设工程》的环境影响评价工作。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 2、项目建设的必要性 （1）是华容县城重点项目的重要组成部分 本项目集城镇交通、景观于一体，项目建成后，补充和完善了区域交通网络，将极大地改善华容县田家湖生态新区内外部交通条件，激活区域经济活力。更为重要的是，对华容县田家湖生态新区加强与外部交通联系、加快城市发展、提高城市形象具有非常重要的意义，对华容县城区的经济发展将起到积极的推动作用。 （2）该项目是改善民生条件的现实需要 项目建成后，基础设施条件有很大的改善，因而在道路修扩建、饮水工程、污水垃圾处理、生态修复、生产生活电网、消防设施等基础设施方面，均要做到配套完善。 （3）本项目的建设是完善华容县用地状况和交通体系的需要 华容县田湖生态新区内的土地大部分为丘岗地，此次结合道路建设，对城区内的项目沿线土地进行平整，土地平整后将有利于城区的项目建设和紧张的用地需求。根据规划，华容县规划2030年总面积139.7平方公里，总人口30万人。规划城市道路总长度为116.90km，目前华容县城市交通主要以道路为主，本次项目是华容县城区道路网络的进一步完善，区内交通和过境交通相互混杂，交通流量大，交通十分拥挤、混乱，经常发生交通堵塞。正所谓“城镇要发展，交通要先行”，华容县的建设离不开交通的发展，而本项目建成将极大改善华容县的城区道路环境和沿途人民生产条件。 （4）是美化城市景观建设和谐社会的需要 项目建设在道路两侧的绿化带将与周边绿化带融为一体，形成一道人与自然和谐的城市亮丽景观，不但可以大大提高城市人均绿地面积和城市绿地率，为居民提供大片休闲空间，提高华容县的城市品位，形成鲜明的城市个性，同地也将促使华容旅游业的发展。 （5）是发展区域经济以及扶贫开发、带动农户脱贫致富的需要 华容县由于山地面积大，自然条件落后，农业是市域经济的支柱，工业相对不发达，大力促进城市基础设施建设不仅具有较好的经济效益，而且具有较好的社会效益，特别是对于创造就业机会、缓解就业压力具有重要的现实意义。改革开放以来，华容县社会经济虽有较大发展，但由于受自然条件和基础设施的制约，仍处于贫困落后状态。党的十八届三中全会强调：“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务，要按照生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、民主管理的要求，扎实稳步地加以推进”。通过建设本项目，带动了相关产业的发展，并增加了项目区农民的就业机会，带动农民脱贫致富奔小康。因此，本项目的实施，有利于将资源优势尽快转化为经济优势，这对提高人民收入、加快华容县经济发展的步伐，实现国家“三农”战略目标意义重大。 3、编制依据 3.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2018年4月28日； （9）《产业结构调整指导目录（2011年版）》，2013年修正版； （10）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号文）； （11）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）； （12）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）； (14)关于发布《机动车排放污染防治技术政策》的通知，国家环保总局环发【1999】134号； （15）《交通建设项目环境保护管理办法》，2003 年6 月1 日； （16）《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》，国家环境保护总局文件，环发[2003]94 号，2003 年5 月27 日； （17）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发[2010]144号）（2010年12月15日）。 3.2地方法规 （1）《湖南省“十三五”环境保护规划》湘政办发〔2016〕25号； （2）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，2013年5月27日修正； （3）《湖南省落实<大气污染防治行动计划>实施细则》（2013年12月23日）； （4）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日 ）； （5）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（湘政发〔2018〕17号）； （6）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）； （7）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （8）《岳阳市污染防治攻坚战2018年工作方案》（2018年7月20日 ）； （9）《湖南省机动车排气污染防治办法》，2001年5月1日； （10）《湖南省实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（修正），2000年3月31日； （11）《华容县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则》，岳政函（2015）117号。 3.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （7）《生态环境状况评价技术规范》（HJ192-2015）； （8）《开发建设项目水土流失防治标准》(GB 50434-2008)； （9）《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB03-2006）； （10）《开发建设项目水土保持方案技术规范》（GB50433-2008）； （11）《地面交通噪声污染防治技术政策》（2010-01-11实施）； （12）《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）； （13）《建设工程施工现场管理规定》（建设部令第15号）。 3.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）《华容县新城大道建设工程可行性研究报告》； （4）项目规划选址意见、国土资源局用地预审意见； （5）项目可行性研究报告批复； （6）华容县2019年度重大项目工作任务的通知； （7）建设单位提供的其他相关资料。 4、工程内容及规模 4.1项目名称、地点、建设性质及投资 （1）项目名称：华容县新城大道建设工程； （2）建设单位：华容县住房和城乡建设局； （3）项目性质：新建； （4）道路等级：主干道； （5）项目位置及走向：华容县新城大道建设工程位于华容县田家湖生态新区，北起华鲇路，南止田家湖大道，是华容县田家湖生态新区规划中的一条城市主干道，大致呈南北走向，规划沿线与华鲇路（已建、主干道）、阳光路（未建、支路）、裕兴路（未建、支路）、湖北路（未建、次干道）、华田路（未建、主干道）、章台路（未建、次干道）/沿湖北路（未建、支路）、兴安路（未建、支路）、田家湖大道（已建、主干道）平交。 （6）项目建设规模：建设内容主要包括路基工程、路面工程、强弱电工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等；道路长度约1.26km，道路红线宽度30m，计算行车速度为40Km/h。 （7）项目投资及资金来源：项目估算投资总额为7000万元。其中工程费用5920.8万元，工程建设其他费用为741.2万元，预备费338万元。 4.2建设规模与技术标准 本项目项目主要包括路基工程、路面工程、强弱电工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等；项目组成详见表1-1，道路主要技术指标详见表1-2，工程量见表1-3。 表1-1 项目组成一览表 序号 项目类型 建设内容 1 主体 工程 路基工程 路基宽30m、全长1260m、设双向6车道、2条人行道 总填方15120m3，总挖方17640m3，池塘清淤60480m3，池塘回填105840m3，土方外运60480m3，挖淤泥、软土708814m3，抛填片石7812m3 路基填筑时路堤基底应清理和压实，达到压实要求后再填土，分层碾压夯实 路面工程 采用沥青混凝土路面，共计1260m。设计使用年限15年，路面结构5层，厚68cm 给排 水工程 排水工程包括路基排水、路面排水；路基防护采取植物防护与工程防护相结合的方法，保证路基稳定、防止水土流失，重视环境保护 交叉工程 项目沿线设平面交叉7处，规划沿线与华鲇路（主干道）、阳光路（支路）、裕兴路（支路）、湖北路（次干道）、华田路（主干道）、章台路（次干道）/沿湖北路（支路）、兴安路（支路）、田家湖大道（主干道）平交 2 临时 工程 施工生产区 项目设一处施工机械设备临时存放场地，占地约500m2，位于本项目道路终点西侧荒地临近田家湖大道一侧 取弃土场 由土石方平衡可知项目需外借土石方45360m3，可调入周边房产开挖期间土方，不另外设置取土场 施工便道 项目周边有城市道路和乡村道路相连，能够满足施工要求，无需另外设置施工便道 3 配套 工程 交通工程 交通标志、标线以及交通讯号灯等 绿化工程 道路两侧种植行道树，两侧分别1.5m，同时做好景观设计 管线工程 电力、电信燃气等管线各1260m 亮化工程 路灯照明系统 给排水工程 给水管1260m、雨水管道2520m、污水管道2520m 4 环保 工程 废水 施工场地沉淀池和隔油沉淀池各1座 废气 洒水车辆、防尘网等 噪声 低噪声设备、合理布局 表1-2 主要经济技术指标 序号 项目 单位 新城大道 一 基本指标 1 技术等级 城市主干路 2 设计年限 年 15 3 计算行车速度 km/h 40 4 标准路幅宽度 m 30 5 投资估算 万元 7000 5.1 建安工程费 万元 5920.8 5.2 工程建设其他费 万元 741.2 5.3 预备费 万元 338 二 线路 1 线路里程 m 1260 1.1 道路长度 m 1260 2 路面宽度 m 30 2.1 人行道 m 5.5×2 2.2 绿化带 m 1.5×2 2.3 车行道 m 19 三 建设周期 月 7 表1-3 新城大道道路建设规模表 项目 单位 数量 一、路线 1、主线长度 m 1260 二、路基工程 1、路基宽度 m 30 2、总填方 m3 15120 3、总挖方 m3 17640 4、池塘清淤 m3 60480 5、池塘回填 m3 105840 6、土方外运（外运5km） m3 60480 7、挖淤泥、软土（外运5km） m3 70814 8、抛填片石 m3 7812 三、路面工程 1、路床整形碾压 m2 21168 2、人行道整形碾压 m2 16632 3、顶层多合土养生 m2 16632 4、18cm级配碎石 m2 16632 5、2×20cm二灰碎石 m2 37800 6、单层沥青表处（含透层） m2 37800 7、6cmAC20I沥青混凝土（含粘层） m2 21168 8、4cmAC13I细粒式沥青混凝土（含粘层） m2 21168 9、安砌侧（平、缘）石 m 3024 10、混凝土透水砖铺设 m2 12600 11、人行道无砂混凝土基层（20cm） m2 12600 12、树池砌筑 个 1260 四、交通工程 1、人行横道、让行、限速等小型标志牌 块 30 2、指路牌 套 10 3、标线 m2 1260 4、地面标识 个 25 五、路灯工程 1、30KVA箱式变压器 台 1 2、路灯控制系统 套 2 3、9m高单杆双臂路灯安装 基 120 4、电缆敷设VV—1*25 m 6048 5、电缆敷设VV—1*16 m 3780 6、敷设管内穿护导线BRV-3*25 m 2268 7、敷设电气配管UPVC98*4 m 6804 8、敷设电气配管CPVCφ110*8 m 907 9、挖沟槽土方 m3 1638 10、余方弃置 m3 756 11、接地装置 系统 2 六、绿化工程 1、整理绿化用地 m2 1512 2、挖运种植土（平均50cm厚，运距50m内） m3 756 3、人工挖树坑（四类土） m3 756 4、购栽乔木香樟（胸径15cm，全冠） 株 1260 5、购栽细叶麦冬（两年生、64株/m2） m2 1260 七、给水管道 1、机械挖沟槽土方 m3 1411 2、人工挖沟槽土方 m3 214 3、回填砂 m3 285 4、回填夯实土方 m3 319 5、余土外运 m3 1365 6、敷设球墨铸铁（DIP）给水管道 m 1260 7、检查井 座 25 八、排水管道 1、机械挖沟槽土方 m3 3570 2、人工挖沟槽土方 m3 682 3、回填砂 m3 798 4、回填夯实土方 m3 2835 5、余土外运 m3 3360 6、HDPE塑钢缠绕管 m 2520 7、砂垫层 m3 903 8、φ1000mm 砖砌圆形污水检查井 座 25 九、供电管道 1、机械挖沟槽土方 m3 1562 2、人工挖沟槽土方 m3 436 3、回填砂 m3 504 4、回填夯实土方 m3 1470 5、余土外运 m3 504 6、砖砌电力管道沟 m 2520 7、敷设高压YJV 交联聚乙烯电缆，低压VV-1000型及控制KVV22-500、KVV-500型电缆 m 2520 十、污水管网 1、机械挖沟槽土方 m3 3570 2、人工挖沟槽土方 m3 682 3、回填砂 m3 798 4、回填夯实土方 m3 2835 5、余土外运 m3 3360 6、HDPE塑钢缠绕管 m 2520 7、砂垫层 m3 903 8、φ1000mm 砖砌圆形污水检查井 座 84 4.3交通量预测 根据《新城大道道路工程建设项目初步工程设计》可知新城大道各目标年预测交通量见表1-4，各型车昼、夜和高峰小时平均车流量见表1-5。 根据华容县规划勘察设计院对华容县道路进行交通量调查，确定本道路各目标年车型构成比例均为小型车：中型车：大型车=7:2:1（依据交通运输部发布的《公路工程技术标准》（JTGB01-2014）中车型分类、车型折算系数参考值：小型车1、中型车1.5、大型车2.5，计算出项目标准小客车的折算系数为1.25），昼间（16小时，06：00~22：00）交通量占全天的80%，夜间交通量占全天的20%，交通量昼夜比为4:1。根据实际调查岳阳市市区多条道路高峰小时车流量出现在16-17时，约占总车流量的10％。因此，本项目高峰小时车流量按照全日平均流量的10%估算。 表1-4 交通量预测结果 时段 近期 中期 远期 运营年 2020年 2028年 2036年 全日双向车流量(标准小客车当量：pcu/d) 4742 7456 10558 车型比（小:中:大） 7:2:1 7:2:1 7:2:1 实际车流量(辆/ d) 3794 5965 8446 表1-5 各型车小时平均交通量预测结果 运营年 指标 小型车 中型车 大型车 合计 2020年 昼间平均（辆/h） 132 38 19 189 夜间平均（辆/h） 67 19 9 95 日平均（辆/d） 2625 759 379 3794 高峰小时（辆/h） 263 76 38 379 2028年 昼间平均（辆/h） 208 59 30 297 夜间平均（辆/h） 104 30 15 149 日平均（辆/d） 4176 1193 596 5965 高峰小时（辆/h） 418 119 59 596 2036年 昼间平均（辆/h） 369 84 42 495 夜间平均（辆/h） 185 42 21 248 日平均（辆/d） 5913 1689 844 8446 高峰小时（辆/h） 591 169 84 844 4.4 道路工程方案 4.4.1平面设计 华容县新城大道建设工程平面交叉口的交通组织根据相交道路等级、功能定位、交通量、交通管理条件等因素确定。根据规划路网，道路沿线与八条规划道路平交，具体情况见表1-6： 表1-6 相交道路一览表 序号 道路名称 桩号 红线宽度 （m） 道路等级 交叉形式 备注 状态 1 华鲇路 K0+000 35 主干道 平面有灯控丁字 规划道路 已建 2 阳光路 K0+084.143 6 支路 平面未灯控十字 规划道路 未建 3 裕兴路 K0+195.647 9 支路 平面未灯控十字 规划道路 未建 4 湖北路 K0+338.593 24 次干道 平面有灯控十字 规划道路 未建 5 华田路 K0+592.931 16 支路 平面未灯控十字 规划道路 未建 6 章台路/沿湖北路 K0+763.421 24/9 次干路/支路 平面未灯控十字 规划道路 未建 7 兴安路 K1+016.281 16 支路 平面未灯控十字 规划道路 未建 8 田家湖大道 K1+288.727 44 主干道 平面有灯控十字 规划道路 已建 4.4.2纵断面设计 本项目竖向设计根据已建道路现状标高、沿线已建房屋和小区的控制标高和规划控制标高进行设计。全线最小纵坡0.245%，最大纵坡1.010%，最大纵坡1.01%。最小纵坡0.245%。 4.4.3 标准横断面及管线综合布置设计 根据新城大道的地位、作用、功能和特点，道路标准横断面布置设计如下： 一块板式，道路分幅为：1.5m(人行道)+2.5m（慢行车道）+1.5m(人行道绿化带)+19m(车行道)+1.5m(人行道绿化带) +2.5m（慢行车道）+1.5m(人行道)=30m； 道路横坡：人行道和慢行车道向内2%；绿化带纵坡为0%；车行道自道路中心线向外1.5%； 给水、电力管线布置于东侧慢行车道下；电讯、燃气管线布置于西侧慢行车道下；雨水管道对称布置于非机动车道（停车位）下距道路内侧路缘石1.5m位置处。污水收集管道东侧布置于裕兴路-田家湖大道人行道下距道路红线位置0.85m位置处；污水主管道西侧布置于人行道下距道路红线位置1.05m位置处。 4.4.4路基设计 （1）边坡防护 路基边坡根据现场地质、地形条件设计。一般填方边坡坡度设计为1:1.5；一般挖方边坡坡度设计为1:1。 （2）路基压实度 路基处理后，再进行路基填筑的施工。填筑时，路床和上路堤应优先采用砂类土、砾(角砾)类土等作为填料，并通过试验确定土的最佳含水量和最大干密度，分层填筑，分层压实，压实厚度不低于30cm。 根据《城市道路路基设计规范》CJJ194-2013的规定，本项目路基压实度采用重型击实标准控制，土质路基的压实度不应低于下表： 表1-7 路基最小压实度标准 填挖类型 路床顶面以下深度 （cm） 路基最小压实度（%） 快速路 主干路 次干路 支路 填方 0～80 96 95 94 92 80～150 94 93 92 91 填方 >150 93 92 91 90 零填 或挖方 0～30 96 95 94 92 30～80 94 93 — — 路基填料不得使用腐殖土、生活垃圾、淤泥，也不得含草、树根等杂物，550℃的有机质烧失量不得＞5%，超过10cm粒径的土块应打碎。路基填料最小强度（CBR）和最大粒径要求见下表。 表1-8 填料最小强度及压实度标准 路床顶面以下深度 （m） 填料最小强度（CBR）（%） 快速路、主干路 次干路 支路 0～0.3 8 6 5 0.3～0.8 5 4 3 0.8～1.5 4 3 3 >1.5 3 2 2 土路基碾压时，应遵循先轻后重，先稳后振，先低后高，先慢后快的操作程序进行碾压，区段交接处应互相重叠压实，纵向搭接长度不小于2m，沿线路纵向行与行间压实重叠不小于40cm。道路边缘、检查井、雨水口周围不能用压路机碾压的部位，应采用机夯或人力夯实。 （3）一般填方路基设计： 填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径应小于150mm；强膨胀土、泥炭、淤泥、有机质土、冻土（及含冰的土）、易溶盐超过允许含量的土以及液限大于50%、塑性指数大于26的细粒土等，不得直接用于填筑路基；浸水路基应选用渗水性良好的材料填筑，不宜采用粉质土填筑。当采用细砂、粉砂作填料时，应避免振动液化。 （4）一般挖方路基设计 对于挖方路段，应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。开挖至路堑路床部分后，尽快进行路床施工。挖方路基施工遇到地下水时，应及时采取排导措施，将水引入路基排水系统。 4.4.5路面设计 （1）新建车行道路面结构： 面层：上面层:4cmSBS细粒式改性沥青混凝土AC-13（玄武岩） 粘 层: 改性乳化沥青 下面层: 7cm中粒式沥青混凝土AC-20 粘 层：乳化沥青 封 层：同步碎石封层 1.0cm 透 层: 煤油稀释沥青 基层：上基层：5%水泥稳定碎石 18cm 中基层：5%水泥稳定碎石 18cm 下基层：4%水泥稳定碎石 18cm 垫 层：18cm级配碎石 （2）慢行车道路面结构： 面 层：5cm厚彩色透水混凝土 上基层：20cm厚无砂混凝土透水基层 下基层：15cm厚级配碎石透水基层 （3）人行道铺装结构型式 透水面层：6cm厚混凝土透水砖 细砂填缝 透水找平层：3cm厚中砂找平层 透水底基层：20cm厚无砂混凝土透水基层 4.4.6交通工程设计 根据《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012），新城大道作为城市主干道，其交通设施按C级进行设计。 （1）交通标志 道路两侧和隔离带上的绿化、广告牌、管线等不得遮挡交通标志、交通控制及监控设备。 （2）交通标线 新城大道设计车速为40km/h，根据道路平面分幅情况，本次横断面采用一块板形式，标准路段交通标线设计为：19m车行道路面划分4个的机动车道+2个非机动车道，即： 2.5m+3.5m+3.25m+0.5m+3.25m+3.5m+2.5m=19.0m。道路沿线相应位置处设置有导向箭头、停止线、人行横道线及各种地面指示标线。 根据国标《道路交通标志标线》（GB 5768－2009）的相关规定，本工程交通标线主要由禁止跨越对向车道分界线、可跨越同向车道分界线、车行道边缘线、导向车道线、人行横道线、导向箭头、文字标识、非机动车标识等。标线使用热熔型涂料（表面撒反光玻珠），热熔型涂料必须符合GA/T298-2001（道路标线涂料）的相关要求，热熔型标线成膜厚度应大于1.8mm。 （3）公交站台 公交规划应符合城市发展规模、用地布局和道路网规划，满足城市社会经济可持续发展的需要。根据沿线居民出行特征，站点间距采用350-800米，设置港湾式停靠站。 本工程共设置3对公交站台（6座）。站台亭电源引自就近路灯检查井处供电电源，必须保证电源配线到位。 4.4.7排水工程设计 本项目采用雨污分流排水体制。 （1）雨水工程设计 ①、雨水管网布置 本工程的雨水管网主要收集新城大道（华鲇路～田家湖大道）段及周边区块的雨水及转输相交道路的雨水，雨水通过雨水管道排入南侧水渠后进入护城港，后排入华容河。根据关于华容县新城大道建设工程初步设计图纸会审的批复新城大道（华鲇路～田家湖大道）段雨水管双边分别布置在道路东侧和西侧车行道内，管道中心线距车行道缘石1.5m，雨水主管管径为D800，分段布置，华鲇路～湖北路段雨水由北向南排入K0+379.288处箱涵（B×H=6.0m×1.8m）；湖北路～华田路段雨水由南向北排入K0+379.288处箱涵；华田路～田家湖大道段雨水由北向南排入K1+232.965处双孔箱涵（B×H=6.0m×3.0m）。 ②雨水口的设置 每隔30～60m在两侧行车道边缘设置单箅雨水口。为使路面雨水能够快速的收集本工程在路口位置及道路高程最低点布置砖砌偏沟式双箅雨水口，其他位置设置单箅雨水口，雨水口与检查井的连接管采用D300高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管，坡度i=1%，环刚度要求SN8，管道基础采用砂垫层基础，接口采用承插式橡胶圈接口。 （2）污水工程设计 ①、污水管网布置 本工程污水管网主要收集新城大道（华鲇路～田家湖大道）段周边区块的污水及转输相交道路的污水，污水经污水管道排入至华容县污水处理厂，处理达标后排入华容河。根据关于华容县新城大道建设工程初步设计图纸会审的批复新城大道（华鲇路～田家湖大道）段污水管双边分别布置在道路东侧和西侧人行道内，东侧污水管道中心线距东侧道路边线0.85m，西侧污水管道中心线距西侧道路边线1.05m。本工程东侧为污水支管DN500，西侧为污水主管管径DN600。华鲇路～湖北路段东侧DN500污水支管由北向南在箱涵前K0+345处接入西侧DN600污水主管；湖北路～华田路段东侧DN500污水支管由南向北在箱涵前K0+390处接入西侧DN600污水主管；华田路～兴安路段东侧DN500污水支管由北向南在K1+020处接入西侧DN600污水主管；兴安路～田家湖大道东侧DN500污水支管由南向北在K1+020处接入西侧DN600污水主管。华鲇路～田家湖大道段西侧DN600污水主管由北向南排水田家湖污水管网。 污水管西侧主管采用D600高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管，环刚度SN12.5，东侧污水支管采用500高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管，环刚度SN8，管道基础采用砂垫层基础，管道接口采用承插式电熔连接，质量必须符合《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第一部分：聚乙烯双壁波纹管材》（GB/T 19472.2-2017）要求。管道每隔45m左右设置一座检查井，检查井采用φ1000mm钢筋混凝土圆形排水检查井。 4.4.8照明工程设计 道路照明按三级负荷设计。本工程在道路桩号为K0+770处设置一台200KVA的箱式变电站1台。配电箱内设智能照明节电器及控制元件,对改路段路灯进行配电控制。高压电源的引入由业主和施工单位协调解决。本工程路灯设计负荷为19KW。该箱变预留其他支路路灯电源（约30KW），预留田家湖景观照明电源（60KW），同时预留交安、监控、夜景亮化及广告等负荷（30KW）。变压器综合负荷率为70%。 4.4.9绿化设计 新城大道（K0+000—K0+1260）段道路全线经综合考虑，两侧绿化带选择栽植行道树落叶乔木黄山栾（胸径15cm,H=350-400,P=300,分枝点3.2m,全冠），栽植均采用单点沿线布置，间距6m。搭配高杆红叶石楠（杆高1.5米，冠幅250cm,树形优）与茶花球（冠幅120cm,冠幅饱满），八月桂（胸径10cm,H=250-300,P=250,全冠）与红继木球（冠幅120cm, 冠幅饱满）。地被原则上每隔20米种植金森女贞(H=40-50cm,64株/㎡)和红叶石楠(H=40-50cm,64株/㎡)，依次循环。这些植物花色丰富、叶形多变，各具特色，通过合理的搭配，营造丰富多变的景观环境。 4.4.10环卫设施设计 人行道上每间隔100m左右设置一座果皮箱，果皮箱样式以实际采购为准。 5、土石方平衡 根据现场地面标高，并结合拟建道路工程设计标高，道路全线路面设计标高与现地面标高基本一致，现有路面挖除、池塘淤泥开挖等施工过程将产生一定弃方，根据项目可行性研究报告，项目路基修建表土总挖方17640m3，总填方15120m3，弃表土量2520m3，表土暂时堆存于路线主体工程区两侧，作为后期道路绿化表土回填；池塘淤泥开挖清淤60480m3，池塘回填105840m3，需调入45360m3土方作为池塘回填。 工程的土石方平衡情况详见表1-9。 表1-9 土石方平衡估算一览表 单位：m3 项目 路基修建 池塘清淤 合计 挖方 17640 60480 78120 填方 17640 105840 123480 调入 0 45360 45360 调出 0 0 0 6、工程征地拆迁 项目占地为规划的城市道路建设用地，总占地面积53.84亩，均为永久占地。 为增大道路通行能力，改善道路周边环境，本次工程拟拆除AK0+20—AK0+200段西侧第一排建筑物（包括商业店铺28间，居民住宅85户），拟拆除AK0+200—AK0+1260段东、西两侧红线范围内现有1-3F居民房屋、简易棚（约32户），项目沿线拆迁均为工程拆迁，不涉及环保拆迁。拆迁安置工作由政府统一安排，拆迁户以经济方式进行补偿。拆迁责任方应按照《华容县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则》等法律规定，结合实际情况进行补偿安置。工程占地及拆迁见表1-10。 表1-10 征地拆迁表 项目 单位 数量 备注 征地 用土 道路红线用地 亩 54 鱼塘 亩 287 拆迁房屋 m2 19200 117户 拆迁商业店铺 m2 2200 28间 7、工程施工 （1）交通组织 结合道路周边情况，为加快施工进度，项目施工方案选择中断交通，即全封闭式施工，周边车辆可以暂时从华鲇路或田家湖大道通行，对区域交通出现影响较小。 （2）筑路材料及运输条件 区域材料较为丰富，石料、砂砾料和土来源广泛，且质地优良，就地取材可满足供应，开采及运输也较方便。项目所需石料可从华容当地购买，其所产的片石、块石石质坚硬，各项指标均满足规范要求。华容县境内有混凝土生产厂家，储量丰富，质地优良，凝取力强，运距较近，可满足项目对混凝土的需求。项目所需建材均可在当地购买。沿线区域市政供水能保证生产、生活用水及供电需求。 项目位于城市建成区，所在区域路网发达，S306、华鲇路、田家湖大道均为建成城市道路，运输较为便利，沿线大部分施工机械及工程材料可顺利到达施工现场。 （3）主要施工工艺和组织 项目施工主要包括道路路基、交叉工程、排水等工程土石方开挖及填筑、建筑物砼工程及砌石工程施工，主要项目施工工艺如下： ①路基：路基土石方以机械施工为主，并尽可能纵向调配利用，填方尽量取用挖方土石，填方路基施工时应分层铺筑，均匀压实，要注意每次摊铺的厚度及压实度，采用重型击实实验的路基压实度标准，以保证路面有良好的支承条件；尤其桥头接线高填土段不可留有空缺；土石方工程应尽早完成，使路基有充分的沉降稳定时间，废方应在指定地点堆放。 ②路面：路面施工应优先采用全机械化施工方案，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 ③路面排水工程 非超高段及超高段内侧路面水由横坡漫流至土路肩，通过设置的边沟、急流槽、排水沟将水集中排除，避免路面水冲刷坡面。超高路段外侧路面水通过超高横坡汇入左侧路缘带内的纵向排水沟内，通过集水井、横向排水管、急流槽连接至排水沟排除。 ④施工组织 道路施工作业组织要充分利用道路工程工作面窄而长的特点，组织分段施工，尽可能连续均衡作业，要求提高构件预制比例，扩大施工机械化程度，多采用平行流水作业方式，道路施工应按照施工进度计划进行，加强计划管理，施工调度是组织现场施工、具体协调施工活动的必要管理手段，施工时还应搞好施工平面现场管理，做好工程原始记录和原始统计。路面施工优先采用全机械化施工方案，利用宽幅摊铺机和配套搅拌设备，严格控制材料用量和材料组成，实行严格的工序管理，做好现场监理与工序检测，确保施工质量。 ⑤施工场地及施工营地布置 项目不另外设临时施工场地，不设施工营地，施工人员在附近租用民房。 8、建设工期安排 根据项目的具体情况，本项目建设期7个月，从2019年8月开始，至2020年3月竣工。 工程实施进度安排： （1）2019年7月底前完成前期准备工作，包括项目前期调查、可研等。 （2）2019年7月完成工程设计； （3）2019年8月～2020年2月工程施工； （4）2020年3月竣工验收。 与本项目有关的原有污染源情况及主要环境问题 新城大道（华鲇路-裕兴路）现状道路为10m宽的水泥混凝土路面，新城大道（裕兴路-田家湖大道）现状为2.8-7.7m宽的水泥混凝土路面；现有路面使用状况较差，沿线道路东西两侧均有架空电力杆线，地下管线未敷设。 新城大道（华鲇路-裕兴路）道路沿线为2-7层的楼房；新城大道（裕兴路-华田路）道路东侧为田家湖廉租房小区、华田小区和金湖水岸小区；新城大道（裕兴路-田家湖大道）道路西侧和新城大道（湖北路-田家湖大道）道路东侧为连片水田。华鲇路和田家湖大道已建成完成。 目前该路段没有埋设雨水和污水管道，项目原路为水泥砼路面，路况较差，影响车辆的通行，交通功能大大降低，同时交通噪声较大，引起的环境问题主要为： （1）扬尘和废气：路况较差引起物料运输车辆沿途洒落，造成道路清洁程度差，道路二次扬尘污染较严重；过往机动车辆会产生汽车尾气。 （2）噪声：由于沿途路况较差，汽车刹车、加速、鸣笛等噪声对沿途声环境影响比较大。 （3）废水：项目没有分开设置雨水污水管道，对附近的地表水护城港和华容河环境造成一定的影响。 （4）社会影响：目前道路路况比较差，影响交通运输的顺畅，给人民生活带来诸多不便。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 一、地理位置 华容县位于湖南省北陲，岳阳市西境，北倚长江，南滨洞庭。全县集雨面积1642平方公里，人口71万，耕地面积81万亩。华容位于扬子滩地台江南地轴上，属具有强烈挤压褶皱升降的江南右陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征明显：工北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点为382.9米，最低点为东湖湖底21米，高差为361.9米。全境山地总面积328.2平方公里，占17.8%，平原1028.66平方公里，占56%。 华容县新城大道位于华容县田家湖生态新区，项目全长1260m，整体呈南北走向，道路沿线与华鲇路（起点）、裕兴路、华田路、兴安路、田家湖大道（终点）平交，道路规划宽约30m。具体位置见附图1。 二、地质地貌 华容县位于扬子滩地台江南地轴上，属既有强烈挤压褶皱上升运动，又有升降运动的江南古陆。县境地处洞庭湖凹陷背缘，地势北高南低，中部丘岗隆起，东西低平开阔，微向东洞庭湖倾斜。地貌分区特征较为明显：东北部为低山丘陵区，间有溪谷平原，中南部为丘岗区，其余为平原。平均海拔在35米以上，海拔最高点（雷打岩）为382.9米，最低点为东湖湖底（海拔）21米，高差361.9米。全县按地貌类型可分为平原和山地两大类。平原面积1028平方公里（不含江、湖、河、库等水域），按成因可分为：江河平原、溪谷平原和滨湖平原；山地总面积328平方公里；按高程可分为岗地、丘陵、低山3类。 项目所在区域地质条件良好，不属地震活动带。根据《中国地震烈度区划图》，该地区的地震烈度为六度。 三、气候、气象 华容县地处亚热带季风湿润气候带，四季分明，热量充足，雨水集中，有春湿多变、夏季酷热、秋季干燥、冬季严寒、暑酷热期长的气候特点。主要气象特征如下： 气温： 年平均气温 17.2 ℃ 日平均最高气温 38.1 ℃ 日平均最低气温 0.4 ℃ 最热月平均气温 29.4℃ 最冷月平均气温 4.7 ℃ 极端最高气温 43℃ 极端最低气温 -8.4 ℃ 温度： 年平均相对湿度 79.5% 年最小相对湿度 14.2% 最热月平均相对湿度 75% 最冷月平均相对湿度 81% 风：年平均风速 2.7m/s 全年主导风向 西北风 夏季主导风向 南风 冬季主导风向 西北风 30年一遇最大风速 23m/s 降雨量：多年平均降雨量 1394.6mm 年最大降雨量 1751.2mm 年最小降雨量 1018.2mm 最大月降雨量 515.3mm 最小月降雨量 1.2mm 最大日降雨量 154.7mm 年平均降水天数 149.5 天 四、水文 华容境内湖泊星布，河流网织，水系发达。有内湖21个，蓄水面积74.5平方公里，调蓄水量12154万m3，内河8条，长95.1公里，蓄水量3857万m3。长江水系藕池河、华容河穿境而过。 华容河又叫“沱水”， 该区域地表水华容河是长江向洞庭湖泄洪的一级支流。位于湖南省岳阳市（华容县、君山区）境内，北接湖北石首东部之调弦河[荆江四水（长江入洞庭湖之支流）之一，南经湖南华容之洋河渡、万庾、县城、潘家渡，于旗杆咀（现属岳阳市君山区）注入洞庭湖。在章华镇的治河渡分为南、北两条支流，绕新华垸到钱粮湖的磨盘洲合流，由六门闸入东洞庭湖。水路蜿蜒60.5千米（其中湖北12km，湖南48.5km），华容占35.5km；流域面积共1679.8km2，其中湖南省内流域面积1128.8平方公里；堤防总长165km，其中湖北24km，湖南141km；保护耕地82万亩，人口近100万人。根据湖南省地表水域功能区划以及华容河现状情况，华容河有防洪、排涝、灌溉、供水和维护河流生态环境等重要功能，为Ⅲ类水体。 护城港其水域功能为一般景观用水区，其上下游无饮用水源取水口，其由北往南最终汇入华容河内，流经项目地河宽约15m，平均水深约2.5m，丰水期流量15m3/s，枯水期流量0.1m3/s，流速为0.02m/s。 五、矿产资源 华容县境内已知的矿产种类有近30种，已探明或能估算出储量的有8种，达到工业要求的矿种有花岗石、独居石、磷钇矿、高岭土、石英矿、独居石型钍矿、矿泉水等7种。2001年，全县已开发矿产资源6种，矿山企业56家，停采9家，采掘业从业人数2387人，年开采矿石290.33万吨。矿产采掘业总产值1.99亿元，销售收入2.61亿元，利税1582万元，增加值8784万元。采掘业总产值和增加值分别占工业总产值及GDP的31.46%与2.28%。在未利用的矿产中，独居石属大型矿床，其中钍、钛磁铁、磷钇矿含量都达到了工业要求；石英、伟晶岩型铌钽矿都具有一定的开发前景。 六、植被 华容县全县有山林面积32535亩，新植欧美杨面积58000亩，森林覆盖率18.4%，活立木蓄积量15.31万立方米。森林覆盖率18.4％。全县土壤共划分4个土类（水稻土、潮土、红壤、菜园）。按水旱土壤等级分：水田分四级。旱地（含菜园土）也分四级。华容农业植被以水稻为主，旱地作物主要有红薯、豆类、玉米等。经济作物有蔬菜和各种瓜类。评价区域内无珍稀植物物种。拟建项目评价范围内由于人类活动频繁，土地开发程度较高，野生动物生态环境基本破坏。根据实地踏勘，该区域没有国家规定保护的野生珍稀动物。

七、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 编号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境 华容河 渔业用水 III类 护城港 景观用水 Ⅳ类 2 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区 距道路两侧红线40m以内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中4a类标准；道路红线40m以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 是（华容县污水处理厂） 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 八、华容县污水处理厂基本情况 华容县污水处理厂建于华容县护城乡蔡兴村，占地面积40亩，该污水处理厂一期已于2009年投入运行，二期于2018年投入运行，现污水处理能力达4万吨/日，纳污范围包括华容县城等，污水处理后排入华容河下游，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标。项目区域内截污管网已经配套建设完全，且已投入运营。项目沿线产生的废水排入市政污水管网进入污水处理厂处理。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2018年岳阳市华容县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自岳阳市环境保护局公开发布的2018年环境质量公报，根据《环境空气质量监测点位布设技术规范（实行）》（HJ664-2013）中对“环境空气质量评价区域点”的定义，其代表范围一般为半径几十千米，本项目厂界距离该监测站点1.38km，并且与评价范围地理位置紧近，地形、气候条件相近，故引用数据来源可靠，有效性符合导则要求。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2018年华容县空气质量现状评价表 评价因子 评均时段 百分位 现状浓度/ μg/m3 标准浓度/ μg/m3 占标率/％ 达标情况 SO2 年平均浓度 - 18 60 0.300 达标 百分位上日平均 98 49 150 0.327 达标 NO2 年平均浓度 - 26 40 0.650 达标 百分位上日平均 98 55 80 0.688 达标 CO 年平均浓度 - - - - 达标 百分位上日平均 95 1.9 4mg/m3 0.475 达标 臭氧 年平均浓度 - - - - 达标 8h平均质量浓度 90 156 160 0.975 达标 PM2.5 年平均浓度 - 48 35 1.371 不达标 百分位上日平均 95 116 75 1.547 达标 PM10 年平均浓度 - 86 70 1.229 不达标 百分位上日平均 95 156 160 0.975 达标 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。 根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及华容县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 二、地表水环境 根据华容县城市规划，道路沿线收集的污水进入华容县污水处理达标后排入华容河，雨水通过管道收集后排入护城港后进入华容河，华容河为一般渔业用水区，执行Ⅲ类标准；护城港为景观用水，执行标准Ⅳ类标准。 本次地表水环境质量现状评价，引用华容县监测站2017年1月4日两次对华容河常规监测断面的监测数据和2017年3月22-23日连续两天对护城港的监测数据。 （1）监测断面 S1：华容河石山矶断面（道路起点西北2.2km处）； S2：华容河潘家渡断面（道路起点东南1.8km处）； S3：护城港排入华容河上游1000m处断面（道路K1+200东侧）。 （2）监测因子：pH、COD、BOD5、DO、氨氮、粪大肠菌群、总氮、石油类。 （3）监测结果分析：具体水质监测结果见表3-2。 表3-2 华容河和护城港环境质量现状监测评价结果统计表 断面 监测因子 范围值 平均值 超标率 最大超 标倍数 标准值 S1 pH 7.08-7.1 / / / 6~9 DO 6.82-6.93 6.88 / / ≥5 COD 13-14 13.5 / / ≤20 BOD5 2.4-2.45 2.43 / / ≤4 NH3-N 0.347-0.363 0.355 / / ≤1 TP 0.058-0.072 0.065 / / ≤0.2 总氮 0.391-0.410 0.401 / / ≤1 粪大肠菌群 1700-1800 1750 / / ≤10000 石油类 0.02ND 0.02ND / / ≤0.05 S2 pH 7.03-7.05 / / / 6~9 DO 6.28-6.39 6.34 / / ≥5 COD 14.7-16.0 15.4 / / ≤20 BOD5 3.06-3.12 3.09 / / ≤4 NH3-N 0.402-0.409 0.406 / / ≤1 TP 0.059-0.063 0.061 / / ≤0.2 总氮 0.456-0.462 0.459 / / ≤1 粪大肠菌群 1700-1700 1700 / / ≤10000 石油类 0.02ND 0.02ND / / ≤0.05 S3 pH 7.07-7.45 / / / 6~9 DO 5.04-5.10 5.07 / / ≥4 COD 25-26 25.5 / / ≤30 BOD5 4.4-4.6 4.5 / / ≤6 NH3-N 0.85-0.95 0.90 / / ≤1.5 TP 0.22-0.24 0.23 / / ≤0.3 总氮 1.0-1.1 1.05 / / ≤1.5 粪大肠菌群 4300-4400 4330 / / ≤20000 石油类 0.02ND 0.02ND / / ≤0.05 由上表可以看出，华容河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；护城港各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 三、声环境质量 （1）监测布点 根据工程特点、沿线环境敏感点及噪声源情况，监测点的布置以能反映沿线敏感点的声环境现状为原则，采用“以点代线，反馈全线”的方法进行布点，本次环评委托湖南佳蓝检测有限公司岳阳分公司对项目所在地进行声环境质量现状监测，监测共选择6处有代表性的敏感点进行了声环境现状监测，监测点位分布详见表3-3。 表3-3 声环境现状监测布点一览表 编号 测点名称 桩 号 监测点位情况 测点位置 N1 康悦花园 K0+20 西侧，距路红线约5m 设在临路第一排房屋前1 m处，测点高度离地1.2 m。 N2 华田小区 K0+220 东侧，距路红线约20m N3 田家湖廉租房 K0+380 西侧，距路红线约90m N4 田家湖居民点 K0+650 东侧，距路红线约50m N5 田家湖居民点 K1+900 西侧，距路红线约15m N6 项目终点田家湖大道 K1+1260 东侧，距路红线约5m （2）监测时间与频次：2019年5月21-22日，连续监测二天，各监测点按昼夜分段监测。昼间：6：00～22：00；夜间：22：00～次日6：00。监测分昼间、夜间，每次连续监测20分钟。 （3）监测方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行。 （4）评价因子：等效连续A声级Leq。 表3-4 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 序号 监测点名称 监测 时间 与道路 红线距离 昼 间 夜 间 监测值 dB(A) 评价结果 监测值 dB(A) 评价 结果 N1 康悦花园 5.21 5米 56 达标 45 达标 5.22 55 达标 46 达标 N2 华田小区 5.21 20米 53 达标 43 达标 5.22 53 达标 42 达标 N3 田家湖廉租房 5.21 90米 51 达标 40 达标 5.22 51 达标 44 达标 N4 田家湖居民点 5.21 50米 54 达标 42 达标 5.22 53 达标 44 达标 N5 田家湖居民点 5.21 15米 54 达标 43 达标 5.22 53 达标 41 达标 N6 项目终点田家湖大道 5.21 5米 56 达标 40 达标 5.22 54 达标 42 达标 监测结果及分析：由监测结果可知，项目沿线居民点噪声监测点昼、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 四、生态环境质量现状与评价 项目建设范围属于城区建成区，根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 评价区植被类群为沿线绿化植被，主要种类是悬铃木、樟树等常见园林绿化植物。评价区内没有珍稀濒危的国家保护植物物种。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据调查，项目评价范围内无饮用水源保护区、风景名胜区和自然保护区。根据对区域的现场踏勘调查，确定主要环境保护目标见表3-6至表3-9。 1、地表水环境保护目标 项目评价范围内水域无饮用水源取水口，无饮用水功能。根据工程设计资料，本工程沿线无跨河桥梁，道路雨水由管道收集后通过护城港最终进入华容河，本次评价的主要水环境保护目标详见表3-6。 表3-6 主要水环境保护目标 序号 保护目标 方位、距离 水体 功能 水质标准 工程环境影响 1 华容河 N，1000m 渔业 用水 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 建筑材料运输和存储；路基挖方、填方工程等；路面径流等。 2 护城港 E，200m 景观 用水 (GB3838-2002) 中的Ⅳ类 2、生态环境保护目标 项目不在水源保护区、自然保护区及风景名胜区内，评价区内没有发现有国家重点保护的珍稀濒危植物和重点保护的野生植物。项目建设应保护施工沿线的植被、动物等，其数量和生物量不因本项目的施工和营运而明显减少。本次评价的主要生态环境保护目标详见表3-7。 表3-7 生态环境保护目标一览表 敏感目标 详细情况 工程可能污染或破坏行为 水土流失 道路沿线，重点为主体工程区 项目永久占地 农作物 分布于拟建道路沿线 项目永久占地 占用土地 土地被侵占，地表裸露，降低土壤肥力 减少占地，表土剥离 陆生植被 区内主要由荒地、菜地和水田等组成，植被以灌木杂草为主 植被破坏、景观不协 陆生动物 项目为城市次干道，动物主要有田鼠、蛇等本地常见物种，未发现珍稀频危动物 生境影响、阻隔影响 区域景观 城镇景观 景观与周围相协调 生态结构完整性 道路造成生态断裂 道路分割、阻隔 3、社会环境保护目标 主要包括受征地影响的居民（城镇、村）、沿线基础设施等。详情见表3-8。 表3-8 主要社会环境保护目标 编号 主要保护对象 社会环境影响 保护措施 1 工程沿线受征占地、拆迁影响的居民 受拆迁影响的居民 生活质量 合理补偿，拆迁户生产生活条件不低于现状；对占用土地进行补偿，复垦临时占地 2 交通安全 车辆将会曾多，容易发生交通事故 加强管理，完善标示标牌 3 市政基础设施（电力、电信、通讯设施、综合管线） 保障区域市政基础设施安全 选线避让主要电力、电信、通讯设施和综合管线，减少对沿线市政基础设施的迁改和占用；避免施工人为破坏沿线市政基础设施 4 交通阻隔 施工期局部交通拥堵，营 运期道路阻隔 施工期协调好施工安排和交通通行安排，营运期不封闭道路，与交叉道路合理衔接 4、大气、声环境保护目标 （1）、临时工程保护目标 项目设一处施工机械设备临时存放场地，位于本项目道路终点西侧荒地临近田家湖大道一侧，其周边100m范围内无敏感度。 （2）、道路工程保护目标 新城大道沿线现状零散分布有田家湖居民点。根据《华容县县城总体规划——土地利用规划图（2006-2020）》（见附图6），可知新城大道两侧主要规划为二类居住用，现有零散居民点在中远期将拆迁，区内保护目标将变为规划新建的敏感点。 表中敏感点为本项目周边现有敏感点及中后期规划新建敏感点情况。距道路中心线200m范围内的大气、声环境敏感点主要为沿线居民和规划建设敏感点，详见表3-9，表中敏感点为本项目工程拆迁完毕后情况。 本项目空气环境和声环境保护目标为沿线居民；水环境保护目标为护城港和华容河，生态环境保护目标为沿线植被，未发现名木古树、文物等特殊环境保护目标。

表3-9    拟建道路沿线声环境和大气环境保护目标一览表

| 序号 | 名称 | 桩号 | 距道路最近中心线/红线 | 目标简介 | 第一排建筑情况（距离为距红线距离） | 实景图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声环境4a类 | 声环境2类 | 户数 | 层数 | 距离范围 | 高差 | 朝向 | 环境特征 |  |
| 1 | 现有康悦花园居民点 | K0+10-K0+175 | 西侧，15/5m | 70户/245人 | 200户/700人 | 200户/700人 | 1-5F | 5m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金 |  |
| 2 | 现有田家湖居民点 | K0+10-K0+175 | 东侧，15/5m | 120户420人 | 220户/770人 | 220户/770人 | 1-5F | 5m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金 |  |
| 2 | 现有华田小区居民点 | K0+180-K0+310 | 东侧，25/10m | 80户/280人 | 240户/840人 | 30户/105人 | 1-3F | 10m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量较好，窗户一般为铝合金 |  |
| 3 | 在建金湖水岸 | K0+370-K0+550 | 东侧，25/10m | 未定 | 未定 | 未定 | 29F | 10m | 0m | 正对 | 砖混结构，质量较好，窗户为铝合金 |  |
| 4 | 材料及渣土运输线路周边居民敏感点 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 房屋以1～3层楼房为主，砖混结构，质量较好，窗户为铝合金形式。主要噪声源为社会生活噪声 | / |

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 污 染 物 排 放 标 准 | 环境空气： 评价区域环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 序号 污染物名称 浓度限值（ug/m3） 1小时平均 日平均 年平均 1 SO2 500 150 60 2 NO2 200 80 40 3 PM10 — 150 70 4 PM2.5 — 75 35 5 CO 10mg/m3 4mg/m3 — 6 臭氧 200 160（8小时） 2、地表水 华容河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，护城港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质 指标 pH CODCr BOD5 DO 氨氮 总磷 总 氮 石油类 粪大肠菌群 Ⅲ类 6～9 ≤20 ≤4 ≥5 ≤1.0 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 ≤10000 Ⅳ类 6～9 ≤30 ≤6 ≥4 ≤1.5 ≤0.3 ≤1.5 ≤0.05 ≤20000 3、声环境 根据《声环境功能区划分技术规范(GB/T15190-2014)（8.3.1.1）内容道路两侧40m内的区域中①临路以高于三层楼房（含三层）的建筑为主的区域，第一排建筑物面向道路侧的区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准，第一排建筑物以外的区域执行2类标准；②临路以低于三层楼房建筑（含开阔地）为主的区域执行4a类标准；③医院、学校等特殊敏感区域执行2类标准。道路红线 40m 以外区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 表4-3 声环境质量标准 等效声级Leq：dB(A) 类别 昼间 夜间 适用区域 2 60 50 混合区 4a 70 55 交通干线两侧 1、大气污染物： 施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织标准。 表4-4 大气污染物排放标准 序号 污染物 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水： 项目废水执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4中一级标准，见表4-5。 表4-5 污水排放标准 单位：mg/L(pH无量纲) 污染物名称 pH SS COD BOD5 NH3-N 一级标准 6～9 70 100 20 15 3、噪声： 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），标准限值见表4-6。 表4-6 建筑施工场界环境噪声排放标准限值 等效声级：dB(A) 昼间 夜间 70 55 4、固体废弃物： 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | 本项目为城市道路建设项目，沿线不设收费站、服务区、养护工区，无总量控制指标建议。 |

# 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示） 1、项目施工期工艺流程及产污节点见图 5-1。 图5-1 施工期工艺流程及产污节点 2、营运期产污节点见图5-2。 图5-2 营运期产污节点图 二、施工期污染源分析 1、施工期水污染源分析 项目不设施工营地，无生活污水排放，工程无涉水桥梁。项目施工期间产生的污水主要建筑施工废水、暴雨冲刷产生的雨水。 工程施工作业产生的废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、养护、冲洗废水等，这部分废水主要污染物为COD、SS和石油类。其主要污染物浓度COD为300mg/L、SS为350mg/L、石油类10mg/L。 项目清理表土及路基填筑过程中使土壤覆盖的植被遭到破坏，暴雨冲刷产生的雨水中SS含量较高，其他污染物浓度较低。 2、施工期大气污染源分析 施工过程中产生的大气污染物主要为扬尘、沥青烟气、施工机械和车辆排放的汽车尾气。 （1）扬尘 项目使用商品沥青混凝土，不在现场设置沥青混凝土站，扬尘主要污染环节为施工车辆行驶产生的道路扬尘、现有路面的开挖和回填以及施工卸料、物料临时堆放产生的扬尘。 在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200 米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度；路面施工阶段，卸料和物料临时堆放过程也将产生少量粉尘。根据有关测试成果，在距路基40m处大气中TSP浓度0.23mg/m3。 拆除现有路面施工、干燥地表的开挖等也将产生粉尘。浓度一般可达5~12mg/m3，施工期间，现有路面破坏后，地表裸露，水分蒸发，地表土层形成干松颗粒，使得地表松散，在风力较大或是回填土方时，会产生粉尘污染，这是不容忽视的。 （2）沥青烟气 项目全线为沥青混凝土路面（使用商品沥青混凝土，从S202出发转S306运至项目地），沥青的摊铺时会产生以THC、TSP 和BaP为主的烟尘，根据工程类比资料，沥青烟气排放的浓度约12.5~15mg/m3，其中THC和BaP为有害物质，对空气将造成一定的污染，对人体也有伤害。 （3）施工机械以及大型运输车辆燃油废气 项目建设施工中施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均由柴油和汽油燃烧后所产生，为影响大气环境的主要污染物之一，其主要污染成份是 THC、CO和NOx，属无组织排放源。 3、施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来源于施工机械和运输车辆产生的噪声。本项目可能用到的筑路机械主要有装载机、破碎机、压路机、摊铺机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-1。 表5-1 工程施工机械噪声值 序号 机械类型 测点距施工机械距离 最大声级 1 轮式装载机 5m 90 2 平地机 5 m 90 3 振动式压路机 5 m 86 4 双轮双振压路机、三轮压路机 5 m 81 5 轮胎压路机 5 m 76 6 摊铺机 5 m 87 7 推土机 5 m 86 8 轮胎式液压挖掘机 5 m 84 4、施工固体废物 根据项目可行性研究报告，项目路基修建表土总挖方17640m3，总填方15120m3，弃表土量2520m3，表土暂时堆存于路线主体工程区两侧，作为后期道路绿化表土回填；池塘淤泥开挖清淤60480m3，池塘回填105840m3，需调入45360m3土方作为池塘回填。项目施工期无土石方外运，施工期主要固体废物主要来源于施工人员的生活垃圾。 高峰时施工人员及工地管理人员约50人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则施工人员每天可产生约25kg的生活垃圾。定点堆放，委托环卫部门处理。 5、生态影响 生态环境影响主要为现有道路路面等开挖、路基施工时造成的水土流失。 6、社会影响 社会影响主要为道路建设期间对现有道路的运行、沿线居民生活出行将会造成一定程上的不利影响。 三、营运期污染源分析 1、废水污染 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 道路建成运营后，随着交通量逐年增多，沉落在路面的机动车尾气排放物、车辆油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。上述污染物一旦随降雨径流进入水体，对水体的水质将会产生一定的影响，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等。 根据国家环保总局华南科研所对南方地区路面径流污染情况试验的有关资料，路面径流污染物及浓度估算值见表5-2。从表中可知，路面径流在降雨开始到形成径流的30分钟内雨水中悬浮物和油类物质比较多，30分钟后，随着降雨时间的延长，污染物浓度下降较快。 表5-2 路面雨水中污染物浓度 历时 项目 5～20分钟 20～40分钟 40～60分钟 平均值 pH 6.0～6.8 6.0～6.8 6.0～6.8 6.4 SS（mg/L） 231.4～158.5 158.5～90.4 90.4～18.7 100 COD（mg/L） 87～60 60～22 22～4.0 45.5 石油类（mg/L） 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25 表5-3 路面径流污染物排放源强表 项目 SS BOD5 石油类 平均值（mg/L） 100 5.08 11.25 年降雨量(mm) 1394.6 路面面积(m2) 35891.92 径流系数 0.9 径流总量(m3) 45049.07 年均产生量（t/年） 4.5 0.23 0.52 2、废气污染 本评价拟根据项目预测交通量、车型构成比、机动车辆尾气主要污染物排放 资料，采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）推荐的行驶车辆排放气态污染物源强计算公式进行估算，计算公式如下： 式中：Qj—j类气态污染物排放强度（mg/s•m）； Ai—i型车预测年的小时交通量（辆/小时）； Eij—汽车专用道路运行工况下，i型车j类排放物在预测年的单位排放因子（mg/辆•m）。 表5-4 车辆单位排放因子Eij推荐值(g/km•辆) 污染物 小型车 中型车 大型车 CO 31.35 30.08 5.25 THC 8.14 15.21 2.08 NOX 1.77 5.40 10.44 注：鉴于环境空气质量标准中只有NO2项，而无NOx项，因此将NOx近似地当做NO2，以下皆同。 拟建道路车辆CO、NOX、THC三项主要污染物的排放源强见表5-5。 表5-5 车辆主要污染物的排放源强 mg/s.m 污染物 CO THC NOX 2020 2028 2036 2020 2028 2036 2020 2028 2036 排放量 4.42 5.57 6.76 1.28 1.67 2.05 0.45 0.57 0.66 3、噪声 （1）噪声源及其特性 项目运营后的噪声主要是道路上行驶的机动车辆产生的交通噪声，主要由发动机噪声、冷却系统噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动机械噪声、制动机械噪声等组成，其中发动机噪声是主要的噪声源。 交通噪声的大小与车速、车流量、机动车类型、道路结构、道路表面覆盖物、道路两侧建筑物、地形等多因素有关。 （2）车流量 新城大道各目标年交通车流量和各型车小时交通量的预测分别见本评价表14、1-5。 （3）噪声源强分析 本项目声环境影响评价执行《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4-2009)推荐的公式进行计算。本项目各个预测年各型车的车速和单车行驶辐射噪声级计算如下。 ①车速计算 Ui——该车型的当量车数； k1、k2、k3、k4分别为系数，见（JTG B003-06）表C.1.1-1。 当设计车速小于120km/h时，上述公式计算所得平均车速按比例递减。 根据上述公式计算各预测年各型车昼、夜及高峰小时平均车速，计算结果见表5-6。 表5-6 各类机动车辆的平均行驶速度估算结果（单位：km/h） 路段 预测年 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 新城大道 2020年 33.71 33.88 23.80 23.44 23.78 23.52 2028年 33.58 33.83 24.00 23.58 23.93 23.61 2036年 33.35 33.75 24.25 23.74 24.12 23.73 ②单车行驶辐射噪声级（Loi）计算 第i种车型车辆在参照点（7.5m处）的平均辐射声级。 小型车 LoS =12.6+34.73lgVS+ 中型车 LoM =8.8+40.48lgVM+ 大型车 LoL =22.0+36.321lgVL+ 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 根据上述公式计算各预测年各型车单车行驶辐射噪声级Loi，计算结果见表5-7。 表5-7 各型车平均辐射声级 单位：dB(A) 路段 时期 2020 2028 2036 小车 中车 大车 小车 中车 大车 小车 中车 大车 新城大道 昼间 65.66 64.52 71.98 65.60 64.67 72.08 65.50 64.85 72.21 夜间 65.74 64.26 71.81 65.71 64.36 71.87 65.68 64.48 71.95 4、固体废物 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、生态环境影响 随着施工的结束，重新敷设沥青混凝土路面后，可有效减少水土流失。 6、社会环境影响 营运期生态环境影响以正面效益为主，道路两旁的绿化将逐步恢复原有生态环境。对提高新城大道道路质量和通行能力、对区域道路的美观、交通通行便利以及地方经济发展将产生积极的影响。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工扬尘 | 扬尘 | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 沥青烟尘 | THC、TSP、BaP | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | 机械尾气 | THC、CO、NOx | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  | 营运期 | CO | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | THC | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
|  |  | NOX | 少量，无组织排放 | 少量，无组织排放 |
| 水 污 染 物 | 施工废水 | 石油类 | 300-350mg/L | 隔油沉淀后回用，不外排 |
|  |  | SS | 8-10mg/L |  |
|  | 营运期 路面径流 | SS | 100mg/L | 100mg/L |
|  |  | BOD5 | 5.08mg/L | 5.08mg/L |
|  |  | 石油类 | 11.25mg/L | 11.25mg/L |
| 固 体 废 物 | 生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 25kg/d | 环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场 |
|  | 营运期固废 | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | － | 经道路养护工人收集后交由环卫部门运出填埋 |
| 噪声 | 交通噪声 | 最大预测值60.28dB（A） |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目位于城市建成区，根据现场踏勘，道路沿线主要为商店和住户，区内无大面积自然植被群落及珍稀动植物资源等。本项目建设期主要生态影响较小，营运过程中对生态无负面影响。 |

# 七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、水环境影响分析 项目施工现场不设施工营地，无生活污水产生。主要废水为施工废水，为确保项目施工废水综合利用不外排，同时为减轻项目施工期暴雨冲刷雨水对最近地表水护城港及两侧池塘等周边地表水体的影响，环评提出建设单位应采取以下污染防治措施： ①建筑材料必须堆放在指定位置，并做好防护排水措施。 ②设置施工废水沉淀设施（道路东边一侧），在冲洗车辆场地设简易沉淀池（道路终点西侧空地处），对冲洗废水进行沉淀处理，处理后的废水循环使用，禁止外排。少量雨天废水经沉淀处理后经终点处渠道排入东侧护城港。 ③运输、施工机械临时检修所产生的油污应集中处理，擦有油污的固体废物不得随意乱扔，应集中收集后妥善处理，以免污染水体；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。 综上所述，在采取上述措施后可有效减少施工废水对水环境的污染影响。 2、大气环境影响分析 项目施工对环境空气的污染主要来自施工扬尘、 施工机械尾气和沥青烟气。 （1）车辆行驶扬尘 据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的 60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(v /5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q — 汽车行驶的扬尘，kg/km•辆； v — 汽车速度，km/h； W — 汽车载重量，t； P — 道路表面粉尘量，kg/m2。 表7-1为一辆10t卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 表7-1 在不同车速和地面清洁程度下的汽车扬尘产生量 单位：kg/辆•公里 车速 P 0.1 (kg/m2) 0.2 (kg/m2) 0.3 (kg/m2) 0.4 (kg/m2) 0.5 (kg/m2) l.0 (kg/m2) 5 (km/h) 0.051 0.082 0.116 0.144 0.171 0.287 10 (km/h) 0.102 0.172 0.233 0.289 0.341 0.574 15 (km/h) 0.153 0.258 0.349 0.433 0.512 0.861 25 (km/ h) 0.255 0.429 0.582 0.722 0.854 1.436 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4~5 次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表7-2。当施工场地洒水频率 4~5 次/天时，扬尘造成的 TSP 污染距离可缩小到 20~50m 范围内。 表7-2 施工场地洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离 5m 20m 50m 100m TSP小时评价浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民及池塘水质会产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 （2）施工现场扬尘污染 在修筑路面时，由于现有路面开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。由于扬尘影响情况的不确定性，类比道路施工期不同阶段扬尘监测结果分析本项目施工现场的扬 尘污染情况，具体详见表 7-3。 表7-3 道路施工期不同阶段扬尘监测结果表 施工类型 与道路边界距离（m） PM10日均值（mg/Nm3） TSP日均值（mg/Nm3） 路面工程 20 0.12~0.24 0.27~0.53 路基平整 30 0.10~0.11 0.20~0.22 平整路面 40 0.11~0.12 0.22~0.23 边坡修整、护栏施工 20 0.05~0.11 0.12~0.13 路面清整 20 0.10~0.12 0.18~0.19 由表 7-3可见，TSP、PM10在路面施工阶段有超标，其余施工阶段均无超标，日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；项目沿线主要环境保护目标为康乐花园小区、华田小区、金田国际大酒店、金湖水岸、田家湖廉租房等道理两侧居民点，距离道路红线最近距离约为 5m，TSP可能超标。为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染， 根据国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）规定以及《岳阳市贯彻落实<大气污染防治行动计划>实施方案》的通知（岳政办发〔2014〕17号），建议采取以下防治措施： ①施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，宽度 3-5m，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，每台渣土车出场前均要清洗车轮，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10cm以上。 ②不能按时完成清运的土方，应采取固化、覆盖或绿化等扬尘控制措施；生活垃圾按照环卫部门要求统一清运至指定的收集地点。 ③空气质量为重度污染（空气质量指数 201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达 4 级以上时，停止土方施工，并每隔 2h 对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔 4h对施工现场洒水1次。 ④项目必须采用商品混凝土和商品沥青混凝土，不得设置现场混凝土搅拌站、沥青搅拌站。 ⑤原材料运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的居民区（本项目起点华鲇路处于居民集中区，运输因尽量避免经过华鲇路，选择田家湖巷、田家湖大道作为运输路线），石灰等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘。砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。 在落实以上提出的前提下，项目施工扬尘均能得到有效控制，污染物能够达标排放，对外环境影响小，措施合理可行。 （3）施工期沥青烟气对环境的影响分析 项目沥青烟主要来源于路面摊铺过程中，组成主要为THC、TSP和BaP，其中THC和BaP为有害物质，对空气造成一定的污染，对人体也有伤害。为减小施工过程中沥青对施工人员和沿线居民的影响，减轻对周围环境的污染，并贯彻落实相关政策要求，项目应采用商品沥青混凝土，不在施工现场设沥青混凝土搅拌站，施工人员在沥青混凝土铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量。由于项目工程量不大，沥青烟气产生量较小，对施工人员及沿线大气环境影响较小。 （4）施工机械废气对环境的影响分析 施工机械废气主要来自施工机械驱动设备（如柴油机等）排放的废气和运输车辆尾气，属于分散源和移动源，对设备或车辆周围空气环境有一定的影响，扩散后影响不大，本环评要求各施工机械使用符合国家第四阶段规定的标准汽油和柴油，严禁淘汰类设备和车辆对本道路施工。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 （5）施工期运输环境影响分析 施工期建设过程中需要大量的建筑材料和填方，在运输进出项目区过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，根据建设单位提供的资料，本项目运输沿区内道路运输（田家湖巷、田家湖大道），运输过程对道路沿线两侧居民有一定的影响。为了减小物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒； ②运输垃圾的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； ③清运城市垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； ④施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。 ⑤车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 ⑥运输车辆的物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 3、声环境影响分析 （1）施工噪声污染源 本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（装载机、平地机、压路机、推土机、摊铺机、挖掘机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达80～90dB（A）。本评价列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表表7-4。 表7-4 主要施工机械不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 机械类型 数量 5m 10m 20m 40m 60m 80m 100m 150m 200m 装载机 2台 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 平地机 2台 90 84 78 72 68.5 66 64 60.5 58 振动式压路机 1台 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 双轮双振压路机、三轮压路机 3台 81 75 69 63 61.5 57 55 51.5 49 挖掘机 1台 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 52 摊铺机 1台 87 81 75 69 65.5 63 61 57.5 55 推土机 1台 86 80 74 68 64.5 62 60 56.5 54 轮胎式液压挖掘机 1台 84 78 72 66 62.5 60 58 54.5 52 （2）施工噪声预测方法和预测模式 鉴于施工噪声的复杂性及施工噪声影响的区域性和阶段性，根据《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011），针对不同施工阶段计算出不同施工设备的噪声污染范围，以便施工单位在施工时结合实际情况采取适当的污染防治措施。 各施工阶段设备作业时需要一定的作业空间，施工机械操作运转时有一定的工作间距，因此噪声源强为点声源，噪声衰减公式如下： L2=L1-20lgr2/r1（r2> r1）-△L 式中： Li——距声源Ri m处的施工噪声预测值，dB； L0——距声源R0 m处的施工噪声预测值，dB； △L——障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。 对多台施工机械同时作业时对某个预测点的影响，应按下式进行声级叠加： n L=10lgΣ100.1Li i=1 （3）施工期噪声影响分析 根据前述的公式，对施工过程中设备噪声影响范围进行计算，具体见表7-5。 表7-5 施工设备施工噪声的影响范围 施工机械 限值范围（dB） 影响范围（m） 昼 夜 昼 夜 装载机 70 55 50.0 210.8 平地机 50.0 210.8 振动式压路机 35.4 200 双轮双振压路机、三轮压路机 18.2 100 振捣机 18.2 100 推土机 35.4 200 摊 铺 机 35.4 200 轮胎式液压挖掘机 35.4 200 由表7-5可知：①在实际施工过程中可能出现多台机械同时在一起作业，则此时的施工噪声影响的范围比预测值还要大，影响的范围还要广。鉴于实际情况较为复杂，很难一一用声压级叠加公式进行计算。 ②施工噪声将对沿线声环境质量产生一定的影响，这种噪声影响白天将主要出现在离施工场地50m以内，夜间将扩大到距施工场地210.8m范围内。从推算的结果看，本项目噪声污染最大的是装载机、平地机，在夜间禁止施工，其它的施工机械噪声影响较小。根据现场调查，治湖村居民点距本项目最近距离为90m，施工噪声对其有一定影响。因此，项目在施工时必须采取措施，确保施工期噪声达标排放，减轻对周围居民的影响。 ③随着本工程竣工，施工噪声的影响将不再存在，施工噪声对环境的不利影响是暂时的、短期的行为。 （4）噪声防治措施 为减轻施工噪声对道路两侧临近敏感点的影响，施工单位应根据场界外敏感点的具体情况，采取如下措施： 1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 2）合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必要，并取得环保部门批准外，严禁在晚上22：00 ～次日6：00 期间施工，在12：00 ～14：00 期间应停止高噪声设备作业。 3）采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，远离北侧居民区，且在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排。 4）采用声屏障措施：在施工场地的敏感目标设置临时声屏障以减轻设备噪声对周围环境的影响。 5）施工场地的施工车辆出入口应尽量设置在终点田家湖大道，远离起点区域的敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 6）在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 7）建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 8）建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 9）施工中应使用沥青混凝土，避免在场地内设置搅拌机，减小噪声对项目周边环境噪声的贡献影响。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 4、固废环境影响分析 项目建设中的固体废物主要来源于施工人员的生活垃圾。施工人员的生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置，对环境影响较小。 5、生态环境影响分析 项目施工期生态环境影响主要为路面开挖、池塘开挖水土流失的影响。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施： （1）在施工前应要做好道路沿线现有树木的保护工作，将树木四周设置围挡，堆场等远离树木设置。 （2）与气象部门密切联系，及时掌握暴雨等灾害性天气情况，合理制定施工计划，以便在暴雨前及时对施工场地进行清理，减缓暴雨对开挖路面的剧烈冲刷，减少水土流失。 （3）对道路分段进行土石方施工，道路施工一段段进行，以减少裸露地表，减少水土流失。 （4）项目施工场地的泥沙容易随水流进入附近水体，因此施工中须重视沉淀池的建设（位于道路东边一侧），使施工排水经沉淀泥沙后用于道路浇洒，避免泥沙直接进入水体；注意沉沙池中泥沙量的增加，应及时清理。 综上所述，项目施工期间对生态环境的破坏可采取一定的措施避免或减轻其影响，且这些影响是短期的，随着施工期结束，工程建设不会对周围生态环境产生明显影响。 6、社会影响分析 （1）对区域经济的影响 ①对经济发展与产业结构的影响 新城大道的实施，将提高区域内城市道路的通行能力和通达深度，缓解这一地区交通对国民经济发展的“ 瓶颈” 制约，促进各类资源的尽早开发，将资源优势转化为经济优势，从而带动区域内经济的腾飞。 ②对居民生活及人群健康的影响 城市道路建设的重要意义之一就是促进地方经济和社会的发展，而经济和社会发展则会直接或间接促进沿线人民的生活质量逐步改善。 1）对居民生活水平的影响 项目建成后，沿线交通条件得到极大改善，交通量的增加，投资条件的改善，将大大促进物资的流通，带动沿线诸多行业的兴起和发展，将有力地促进沿线人民收入水平的显著提高。随着交通条件的改善和人民物质生活水平的提高，对卫生、教育、通迅、文化娱乐等精神生活的要求日益强烈，将强有力地促进社会医疗卫生、文化教育事业的发展，推动城镇化和社会各项事业地发展，反过来又间接带动和促进沿线人民文化生活水平的提高，从而使经济与文化、物质与精神文明建设相辅相成，健康发展。 2）对居民生活环境的影响 生活环境包含居住环境和环境质量，生活环境的改善和提高与经济发展水平密切相关。项目建设对沿线社区生活环境在一定时期和局部地段会产生负面影响，主要体现在环境质量的影响上。施工期的影响较为突出，主要有施工噪声、交通噪声、货物运输产生的扬尘、交通量增加、泥泞引起交通堵塞导致出行不便等。营运期的影响主要体现在局部路段交通噪声和大气污染所引起的污染等。项目建成后，由于对周边车流量的吸引，使区域内交通量有所增加，噪声的影响将变得突出起来，应采取相应措施进行防治。在对本报告提出的相关减缓防治措施有力落实的情况下，将能够有效的减免上述问题所造成的环境影响。 3）对居民人群健康的影响 本项目对人群健康的不利影响主要是交通噪声，运营期的交通噪声将会对其正常生活产生不利影响和干扰，特别是在夜间会严重影响居民的休息，从而会对身心健康造成一定的危害。但通过采取有效的减噪防护措施及合理的规划，可有效降低交通噪声对人群健康的不利影响。 （2）征地拆迁影响 ①征地影响 项目占地为规划的城市道路建设用地，总占地面积53.84亩，均为永久占地。为增大道路通行能力，改善道路周边环境，项目建设沿线需拆迁房屋建筑面积共14985.83m2（其中住宅、门面12506.32m2，架空层、搭建建筑286.76m2，简易棚2192.75m2），均为工程拆迁，不涉及环保拆迁。项目拟按照《华容县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则》等法律规定，结合实际情况进行补偿安置。拆迁安置活动将会造成新的水土流失，项目在安置房施工时，应做好水土保持的防治措施，在建设基地四周布设排水沟、挡土坎；施工完毕后，在楼房四周空坪隙地栽植水保林草。 ②拆迁对居民生活质量的影响 本项目拆迁对村民的影响程度主要取决于拆迁补偿和再安置措施是否合理，若能得到合理的补偿，使农民盖得起新房或住得上新房，多都能得到农民的支持和理解，也有得利于改善当地农民的居住条件，因此，拆迁对村民生活质量的不利影响较小。 （3）交通安全影响分析 施工期间，项目地出入车辆增多，占地增多，会对交通产生不利的影响，使周边道路通行能力暂时下降，如果不加强管理和疏导，容易引起局部交通堵塞，发生交通事故，进而对区域居民生产、生活产生短暂不利影响。 二、营运期环境影响分析 1、水环境影响分析 本项目沿线不设服务区和道路辅助设施等，无辅助设施废水（生活污水、洗车水等）排放。雨水就近排放、自然分区。项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。 营运期新城大道建成通车后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统，最终汇入华容河，其主要的污染物有石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对华容河水质产生一定的污染。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-10。 表 7-10 地表水评价级别判据 评价等级 受纳水体情况 排放方式 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200 且 W<6000 三级B 间接排放 — 本项目营运过程无废水外排，地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和减缓措施评价，不进行水环境影响预测。 （2）水污染控制和减缓措施评价 影响路面径流污染的因素很多，包括降雨量、降雨历时、与车流量有关的路面及大气污染程度、两场降雨之间的间隔时间、路面宽度、灰尘沉降量和前期干旱时间、纳污路段长度等。因此，影响路面径流污染物浓度的因素多种多样，由于其影响因素变化性大、随机性强、偶然性大，至今尚无一套普遍适用的统一方法可供采用。 根据国家环保总局华南环科所对南方地区路面径流污染情况的试验，结果表明，降雨初期，径流中BOD浓度即可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，路面径流中，油类物质浓度可达到《污水综合排放标准》中的一级标准，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流中SS浓度相对稳定在较低水平，达到《污水综合排放标准》中的一级标准。在实际过程中，路面径流SS和油类物质浓度超标只是一个瞬间值，路面径流在通过路面横坡自然散排、漫流至水沟或边沟中，或通过边坡基槽集中排入排水沟的过程伴随着降雨稀释、泥沙对污染物的吸附、泥沙沉降等各种作用，路面径流中的污染物通过道路雨水管达到水体时浓度已大大降低。拟建道路沿线地区的常年平均降水量1394.6mm，径流系数取0.9，全线路面总面积为35891.92m2，则年路面径流总量为45049.07m3。 根据国内的环境影响评价和监测经验，路面初期雨水进入河流后，将在径流落水点附近的局部小范围内造成污染物浓度的瞬时升高，但水体有一定的稀释能力和自净作用，径流污染物进入水中经过1h或者更短的时间以后，污染物已经被大大稀释而降低到比较低的程度，一般水体中污染物的增幅小于2%，对河流的污染较小。 因此项目营运期对护城港、华容河的水质影响较小。 （3）废水污染物排放信息表 本项目外排废水污染物信息表情况见表7-11。 表7-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律性 污染治理设施 排放 口编 号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 雨水 COD、BOD、SS 华容河 直接排放，排放期间流量不稳定 / / / / (是 □否 □企业总排 (雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2、大气环境影响分析 本项目建成后，汽车尾气和道路扬尘是环境空气污染物的主要来源，污染物排放量的大小与交通量成比例增加，与车辆的类型、汽车运行的状况以及当地的气象条件有关。类比我省其它道路环境预测及环境监测资料，在路边50米处CO、NOX和CH化合物的浓度较小，污染物浓度能达到《环境空气质量标准》（GB3095 -2012）中的二级标准。根据同类项目对NOX的监测结果对比分析预测，在D类稳定度下，至道路营运远期各路段距路中心线22米处NOX浓度均符合环境空气质量二级标准限值。在不利气象条件下，如静风时，交通量较大路段与升坡、降坡频繁的地形复杂地段、距路中心线22米处NOX浓度预测值有可能超标。 项目规划建设最近环境敏感目标距离道路边线约5m，NOX排放将可能对其造成一定影响，但道路车行道两侧设计有绿化带，种植对汽车尾气NOX污染物有较强的抗性，能起空气净化作用的植物种，最大程度减小NOX对人体的危害。同时由于本项目为城市主干道，建成后，交通流量大，相应的尾气排放量也相对较大，为了进一步减轻道路上行驶的汽车尾气对敏感区域的影响，本评价建议加强交通管理，限制尾气超标车辆进入城市道路；加强路面养护和清洁，维护良好的路况，保证汽车在良好的路况下行驶，减少汽车尾气污染；选择道路两侧的绿化植被时，应优先选择一些具有吸尘作用植被，可有效的减轻汽车尾气的影响。 通过以上措施，本项目汽车尾气对周围环境影响较小。 3、声环境影响分析 项目营运期噪声主要是车辆运行噪声，这是一种以中低频为主的随机非稳态流动噪声，当车流量大时，其衰减变化规律接近线声源特点，随着车流量的减少，其衰减变化规律逐步转向点声源特点。 （1）预测时段及范围 本工程建成营运期间对环境的影响主要是交通噪声的影响。本次环评预测项目近期2020年、中期2028年、远期2036年高峰时、昼间和夜间时，项目各段路中心线两侧100m范围内可能形成的噪声水平、影响范围和危害程度，从而制定有效的防治措施。 （2）预测模式 根据拟建道路工程特点、沿线环境特征及工程设计的交通量等因素，本次声环境影响预测选用采用《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ 2.4 -2009)中附录A 推荐的“公路（道路）交通运输噪声预测模式”。部分参数的计算参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ 005-96 ）推荐的计算方式进行。 （1）基本预测模式 ①、第i类车等效声级的预测模式 式中： Leq(h)i—第i类车的小时等效声级，dB（A）； ()i—第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5m处的能量平均A声级，dB(A)； Ni—昼间，夜间通过某个预测点的第i类车平均小时车流量，辆/h； r—从车道中心线到预测点的距离，m；适用于r＞7.5m预测点的噪声预测； Vi—第i类车的平均车速，km/h； T—计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角，弧度，见图7-1所示； 图7-1 有限路段的修正函数，A—B为路段，P为预测点 △L —由其他因素引起的修正量，dB(A)，可按下式计算： △L=△L1-△L2+△L3 △L=△L坡度+△L路面 △L2=△Latm+△Lgr+△Lbar+△Lmisc 式中： △L1—线路因素引起的修正量，dB(A)； △L坡度—道路纵坡修正量，dB(A)； △L路面—道路路面材料引起的修正量，dB(A)； △L2—声波传播途径中引起的衰减量，dB(A)； △L3—由反射等引起的修正量，dB(A)。 ②、总车流等效声级为： 式中：Leg(h) 大、Lep(h) 中、Lep(h) 小分别为大、中、小型车辆昼间或夜间，预测点接受到的交通噪声值，dB(A) 。 Leg(T)—— 预测点接受到的昼间或夜间的交通噪声值，dB(A) ； 预测模式适用范围：预测点在距噪声等效行车线7.5m以远处。 ③预测点昼间或者夜间环境噪声计算公式 DLAeq预——预测点昼间或夜间的环境噪声预测值，dB(A) ； DLAeq背——预测点预测的环境噪声背景值，dB(A) 。 （2）参数确定 ①车型分类 车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表7-6。车型比例按照可行性研究报告中提供的交通量调查结果确定。 表7-6 车型分类标准 车 型 汽车总质量 小型车（s） 3.5t以下 中型车（m） 3.5t以上~12 大型车（l） 12t以上 注：小型车一般包括小货车、轿车、7 座（含）一下旅行车等等；大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40 座以上）、大货车等；中型车一般包括中货、中客（7 ～40座）、农用三轮、四轮等。大型车和小型车以外的车辆，可按相近归类。 ②、源强修正 线路因素引起的修正量（△L1） 纵坡修正量（△L坡度）：道路纵坡修正量ΔL坡度可按下式计算： 大型车：ΔL坡度=98×β dB(A) 中型车：ΔL坡度=73×β dB(A) 小型车：ΔL坡度=50×β dB(A) 式中：β—道路纵坡坡度，%，本项目中取坡度为2%。 路面修正量（ΔL路面）：不同路面的噪声修正量见表7-7。 表7-7 常见路面噪声修正量 单位：dB(A) 路面类型 不同行驶速度修正量 km/h 30 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 水泥混凝土 1.0 1.5 2.0 注：表中修正量为()i在沥青混凝土路面测得结果的修正。 声波传播途径中引起的衰减量(ΔL2) a、 障碍物衰减量（Abar） 1）、声屏障衰减量（Abar）计算 无限长声屏障可按下式计算： 式中：f— 声波频率，Hz； δ—声程差，m； c—声速，m/s。 在道路建设项目评价中可采用500Hz频率的声波计算得到的屏障衰减量近似作为A声级的衰减量。 有限长声屏障计算： Abar仍由无限长声屏障公式计算。然后根据图6-2进行修正。修正后的取决于遮蔽角β/θ。图7-2中虚线表示：无限长屏障声衰减为8.5dB，若有限长声屏障对应的遮蔽角百分率为92%，则有限长声屏障的声衰减为6.6dB。 图7-2 有限长度的声屏障及线声源的修正图 2）、高路堤或低路堑两侧声影区衰减量计算 高路堤或低路堑两侧声影区衰减量Abar为预测点在高路堤或低路堑两侧声影区内引起的附加衰减量。 当预测点处于声照区时，Abar =0； 当预测点处于声影区，Abar决定于声程差δ。 由图7-3计算δ，δ=a+b-c。再由图6-4查出Abar。 图7-3 声程差δ计算示意图 图7-4 噪声衰减量Abar与声程差δ关系曲线（f=500Hz） 3）、农村房屋附加衰减量估算值 农村房屋衰减量可参照GB/T17247.2附录A进行计算，在沿道路第一排房屋声影区范围内，近似计算可按图7-5和表7-8取值。 S为第一排房屋面积和，S0为阴影部分（包括房屋）面积 图7-5 农村房屋降噪量估算示意图 表7-8 农村房屋噪声附加衰减量估算量 S/S0 Abar 40%～60% 3dB（A） 70%～90% 5 dB（A） 以后每增加一排房屋 1.5 dB（A） 最大衰减量≤10 dB（A） b、空气吸收引起的衰减（Aatm） 空气吸收引起的衰减按公式计算： 式中：a为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数（见表7-9）。 本项目中取a=2.4。 表7-9 倍频带噪声的大气吸收衰减系数α 温度 ℃ 相对湿度% 大气吸收衰减系数α ，dB/km 倍频带中心频率Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 10 70 0.1 0.4 1.0 1.9 3.7 9.7 32.8 117.0 20 70 0.1 0.3 1.1 2.8 5.0 9.0 22.9 76.6 30 70 0.1 0.3 1.0 3.1 7.4 12.7 23.1 59.3 15 20 0.3 0.6 1.2 2.7 8.2 28.2 28.8 202.0 15 50 0.1 0.5 1.2 2.2 4.2 10.8 36.2 129.0 15 80 0.1 0.3 1.1 2.4 4.1 8.3 23.7 82.8 c、地面效应衰减（Agr） 地面类型可分为： （a）、坚实地面，包括铺筑过的路面、水面、冰面以及夯实地面。 （b）、疏松地面，包括草地或其他植物覆盖地面，以及农田等适合于植物生长的地面。 （c）、混合地面，由坚实地面和疏松地面组成。 声波越过疏松地面传播时，或大部分为疏松地面的混合地面，在预测点仅计算A声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式计算。本项目道路道路两侧主要为疏松地面。 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m；可按图6-6进行计算，hm= F/r，；F：面积，m2；r，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。其他情况可参照 GB/ T17247.2 进行计算。 图7-6 估计平均高度hm的方法 d、其他多方面原因引起的衰减（Amisc） 其他衰减包括通过工业场所的衰减、通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中，一般情况下，不考虑自然条件（如风、温度梯度、雾）变化引起的附加修正。 工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2 进行计算。 由反射等引起的修正量(ΔL3) (a)城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口的噪声修正值（附加值）见表 7-10。 表7-10 交叉路口的噪声附加量 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） 交叉路口（dB） ≤40 3 40＜D≤70 2 70＜D≤100 1 ＞100 0 (b)两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度 30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是反射面时： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 两侧建筑物为全吸收性表面： w —为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb —为构筑物的平均高度，h，取线路两侧较低一侧高度平均值代入计算，m。 （3）预测结果及评价 采用上述预测模式，根据各影响因素予以计算修正，得到拟建道路不同时期各路段距路边不同距离处的噪声预测结果，见表7-11，预测时段包括营运初期（2020年）、中期（2028年）和远期（2036年）昼间、夜间值。表中数据为没有进行声影区衰减和背景噪声情况下的道路两侧距离道路红线100m范围内交通噪声预测值。 根据前面的预测方法、预测模式和设定参数，对拟建道路的交通噪声进行预测计算。预测内容包括：交通噪声在不同营运期、不同时间段、距路中心线不同距离的影响预测、沿线敏感点环境噪声预测。 1）距路中心线不同距离处的交通噪声预测 根据上述预测方法、预测模式和设定的参数，对本工程营运各特征年交通噪声对沿线区域声环境的影响范围和程度进行预测计算。 表7-11 营运期不同距离噪声预测结果（声级单位：dB(A)） 距道路距离(m) 2020年 2028年 2036年 红线 中心线 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 0 15 57.69 54.58 60.11 57.03 62.35 59.35 5 20 55.88 52.77 58.30 55.22 60.54 57.53 10 25 54.38 51.27 56.80 53.72 59.04 56.03 15 30 53.09 49.99 55.51 52.43 57.75 54.75 20 35 51.97 48.86 54.39 51.31 56.63 53.63 25 40 50.98 47.87 53.40 50.32 55.64 52.63 30 45 50.08 46.97 52.50 49.42 54.74 51.74 35 50 49.27 46.16 51.69 48.61 53.93 50.93 40 55 48.52 45.42 50.94 47.86 53.18 50.18 45 60 47.84 44.73 50.26 47.18 52.50 49.50 50 65 47.20 44.09 49.62 46.54 51.86 48.86 55 70 46.61 43.50 49.03 45.95 51.27 48.27 60 75 46.05 42.94 48.47 45.39 50.71 47.71 65 80 45.53 42.42 47.95 44.87 50.19 47.19 70 85 45.04 41.93 47.46 44.38 49.70 46.69 75 90 44.57 41.46 46.99 43.91 49.23 46.23 80 95 44.13 41.02 46.55 43.47 48.79 45.78 85 100 43.70 40.60 46.12 43.04 48.36 45.36 90 105 43.30 40.19 45.72 42.64 47.96 44.96 95 110 42.92 39.81 45.34 42.26 47.58 44.58 100 115 42.55 39.44 44.97 41.89 47.21 44.21 项目道路红线外两侧40m范围内的建筑执行《声环境质量标准》GB3096-2008中4a类标准（医院、学校除外）；位于项目道路红线外两侧40 m范围外的区域执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准。 由上表预测可知，由于交通量的变化，营运期交通噪声预测值各预测特征年之间存在着一定的差异，随着车流量的增大，噪声影响将日益严重。本项目建成后，交通噪声评价结果见表7-12。 表7-12 新城大道交通噪声评价结果 时段 4a类区达标距离 2类区达标距离 2020 昼间 红线处达标 红线处5m达标 夜间 红线处达标 红线处达标 2028 昼间 红线处达标 红线处10m达标 夜间 红线处达标 红线处5m达标 2036 昼间 红线处达标 红线处20m达标 夜间 红线处达标 红线处10m达标 2）主要敏感点环境噪声预测与评价 敏感点环境噪声预测考虑其所处的路段及所对应的地面覆盖状况、道路结构、路堤或路堑高度、道路有限长声源、地形地物等因素修正，由交通噪声预测值迭加相应的声环境背景值得到。 拟建道路沿线声环境敏感点营运期环境噪声预测结果见表7-13。 表7-13 拟建道路营运期周边主要敏感目标噪声预测结果 序 号 敏感点 名称及位置 背景值 项目 噪声预测值及超标量 dB（A） 评价标准 昼间 夜间 2020 2028 2036 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 康乐花园小区（道路红线西侧5m） 54.5 44.6 预测值 54.63 45.2 54.71 45.52 54.84 46.05 2类 超标值 — — — — — — 2 华田小区（道路红线东侧10m） 54.6 44.7 预测值 55.0 46.37 55.22 47.11 55.6 48.22 2类 超标值 — — — — — — 金湖水岸（道路红线东侧10m） 48.5 46.3 预测值 48.62 46.98 49.71 47.05 50.63 48.11 2类 超标值 — — — — — — 从敏感点预测结果可以得出：由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2020年）、中期（2028年）、远期（2036年）各声环境敏感点昼夜间均可达标。 为保证沿线敏感点噪声能够基本维持现状，尽量降低交通噪声对沿线两侧敏感点的影响，本环评要求建设单位必须采取相应的降噪措施，建议如下： ①从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其尽量使用的主要机械设备为低噪声机械设备，例如选液压机械取代燃油机械。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。产噪较大的设备必须安排在白天使用，并进行隔声及减振处理。 ②合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必要，并取得环保部门批准外，严禁在晚上22 ：00 ～次日6：00 期间施工，在12 ：00 ～14 ：00 期间应停止高噪声设备作业。 ③采用距离防护措施：对施工区进行合理布局，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其设置在场地中央。 ④采用声屏障措施：在施工边界的敏感目标设置临时声屏障以减轻设备噪声对周围环境的影响。 ⑤施工场地的施工车辆出入口应尽量远离敏感点（出入湖滨大道和学院路），车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑥在施工机械与设备与基础或连接部位之间采用弹簧减震、橡胶减震、管道减震、阻尼减震技术，可减少动量，降低噪声。 ⑦建设管理部门应加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧建设与施工单位还应与施工场地周围单位、居民建立良好的关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因特殊需要必须连续施工，施工单位应在施工前三日内报请环保部门批准，并向施工场地周围的居民和单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 采取上述降噪措施后，项目施工期噪声对区域声环境不会产生明显不利影响，对周围声环境的影响可得到有效缓解。 4、固体废物环境影响分析 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。由于道路建成后有养护工人对道路全线进行养护，在对道路进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、生态影响分析 本项目位于城市建设规划区，片区人类活动频繁，自然植被率低，人工植被为区域内的主要植被类型。因此项目建设不会造成沿线植被类型分布状况和森林植物群落结构的改变。项目建成后绿化带建设可增加区域绿地率，有利于改善区域生态环境。 6、相关产业政策、规划及选线合理性分析 ①国家产业政策分析 项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 ②与华容县县城总体规划相符性分析 根据项目已经取得华容县规划局选址意见书（附件3）及国土资源局用地预审意见（附件4）可知，新城大道选址符合华容县县城总体规划中的土地利用规划要求，项目根据《华容县县城总体规划——土地利用规划图（2006-2020）》（见附图6）可知，项目实施后，道路两侧主要规划为二类居住用地，本项目的建设可使区域基础设施更加完善，优化人居环境，因此本项目建设与区域土地利用规划是相协调的。 ③与华容县交通规划的相符性 根据《华容县县城总体规划——道路交通规划图（2006-2020）》可知，拟建的新城大道为规划的城市主干道，道路已纳入规划中，道路所选路线是城市总体规划中心城区道路交通规划道路网建设的一部分，因此本项目新城大道选址符合华容县县城总体规划—交通规划要求；同时道路两厢地块主要规划为二类居住用地，项目实施后，可使区域基础设施更加完善，优化人居环境，促进其两厢商业经济的繁荣发展，因此本项目建设与区域土地利用规划是相协调的。 （3）选线合理性 新城大道是《华容县县城总体规划——道路交通规划图（2006-2020）》（见附图7）中规划的一部分，走向与城市路网规划一致，沿线用地不涉及文物古迹地等需要特殊保护的敏感区。道路布线充分考虑了征地拆迁、土石方平衡等因素，减少对耕地的占用和破坏，同时减少土石方开挖，对保护沿线土壤植被资源有利。 综上所述，拟建新城大道选线合理可行。 7、环境风险分析 7.1、风险评价等级判定 7.1.1危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 7.1.2环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-13确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-14 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 由上述表7-16分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护道路沿线居民的生活环境质量不受影响；保护道路沿线的企业和居民生命、财产的安全。 7.3环境风险识别 本项目建成后，风险主要表现在因交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等，一旦出现将在很短的时间内造成一定面积的恶性污染事故，对当地环境造成较大危害，给国家财产造成巨大的损失。 本项目为城区主干道，周边居民较为集中，危险品运输车辆较少，则发生危险品运输事故的几率很小。但如果危险品运输事故一旦发生，危险品泄漏对受纳环境所造成的污染和破坏是相当严重的，有的甚至是不可挽回的，因此相关部门仍应重视与加强对拟建道路运输危险品的管理，并作好事故预防与处理工作。 7.4风险防范措施 鉴于危险品运输的风险由突发的交通事故引起，可以通过一定的管理手段加以预防。就该路段危险品运输车辆交通事故可能带来环境影响而言，为防止灾害性事故发生及控制事故发生后的影响范围和程度，减轻事故造成的损失，特提出以下措施和建议： ①加强危险品的运输管理。应严格执行国家和湖南省有关危险品运输的规定，并办理有关运输危险品准运证，运输危险品车辆应有明显标志，严格限制各种无证、无标志车或泄漏、散装超载危险化学品车辆上路。 ②托运单位必须及时向公安机关的相关部门申报，并获得批准且由公安机关全线监管。 ③运输危险品须持有公安部门颁发的三证，即运输许可证、驾驶员执照及保安员证书。高度危险品车辆上路必须事先通知公路管理处，接受上路安全检查，同时车辆上必须有醒目的装有危险品字样标记。如运送剧毒化学品应按公安机关核发的“剧毒化学品公路运输通行证”的规定实施运输。 ④承运单位需具有危险品运输资质，承运司机、押运人也应具有资质并切实履行职责，提高驾驶员的技术素质，加强安全行车和文明行车教育，承运车辆及容器应符合国家相关标准。 ⑤在天气不良的状况下，例如大雾、大风等不良天气条件，应禁止危险品运输车辆进入。 ⑥相关交通部门设立事故应急处理小组，制定事故处理应急预案，发生危险品运输事故后，应第一时间采取相应措施，启动应急计划。 ⑦新城大道在污水和雨水进入护城港水系终点前应分别设置雨水井，同时设置一个雨水污水管道切换阀，防止危险化学品发生泄漏时被污染水直接进入护城港，而是切换进入华容县污水处理厂进行达标处理。 7.5应急预案 本项目的突发性环境污染事故应急预案应参照《国家突发公共事件总体应急预案》相关的规定，考虑到道路管理部门在组织、人员、设备等方面的制约，建议本项目的应急预案融入到地区应急预案中。 应急处理程序：主要是事故报告与报警、事故救援、事故处理等。 对本项目运营方而言，应制定《新城大道危险品运输发生污染事故应急救援预案》，新城大道营运期产权所有者华容县住房和城乡建设局应作为风险防范主体切实落实风险应急预案及防范措施，主要内容包括： ①成立应急领导小组，由建设单位的领导担任组长，路政、排障等单位领导为成员。另外联系当地相关部门，如公安、环保、消防、卫生等，成为领导小组的成员。建设单位应根据应急预案，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短时间将事故控制，以减少对环境的破坏。 ②一旦在新城大道发生运输危险品倾倒、泄漏等事故，由应急电话拨打至应急中心或者是监控中心，通过监控设备得知情况后马上通知应急中心，应急中心值班人员了解情况后立即通知应急指挥人，由应急指挥人立即通知事故处理小组和相关人员迅速前往现场，采取进一步的应急措施，防止污染和危险的扩散。 ③应急培训、演练计划。对相关应急人员应进行必要的应急培训，使其具有相应的环保知识和应急事故处理的能力。本项目建设单位应定期组织进行相应的演练工作，主要是事故一旦发生后的应急救援演练。 ④建设单位必须配备一些必要的应急救援设备和仪器，以便进行自救。主要包括应急防护处理车辆、吸油毯、降毒解毒药剂、固液物质清扫设备、回收设备等，但更多的器材和药物将由相关单位和部门提供。 ⑤应急环境监测、抢险、救援及控制措施：由地方环境监测站对事故现场周围水质及下游水质进行监测，对事故性质、排污情况与影响后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 ⑥人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划。在事故现场由领导小组领导，其他人员协助管理机构对现场进行处理，本项目建设单位主要进行协调和沟通工作，并负责工作的汇报。 ⑦公众教育和信息。对发生的化学危险品污染事故，通过媒体向公众进行公告、公示，起到教育和警示作用。 8、拆迁安置 项目建设沿线需拆迁房屋建筑面积共14985.83m2（其中住宅、门面12506.32m2，架空层、搭建建筑286.76m2，简易棚2192.75m2），项目规划地段上集体土地房屋拟按照《华容县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则》等法律规定，结合实际情况进行补偿安置。 9、环保投资估算与三同时验收 项目总投资7000万元，环保投资为127万元，主要为废水处理设施、废气处理设施、噪声污染防治设施等，占项目总投资的1.81%，具体环保工程投资见表7-15。 表7-15 环保投资一览 序号 项目 环保措施 投资（万元） 备注 1 施工期 废水 隔油沉淀池、导流沟等 10 废气 洒水抑尘、硬质围挡 20 洗车池及冲洗设备 5 噪声 隔声屏障、合理布局 20 固废 垃圾桶 2 水土流失 临时排水沟、沉砂池 30 2 水污染治理工程 雨水、污水管道等设施新建 / 作为主体工程施工费用纳入工程预算中 3 大气污染 治理工程 道路清洁、保湿 30 洒水、清洗费用 4 噪声污染 治理工程 隔声措施、路面保养、维护 10 加强绿化隔离带 / 计入绿化 合计 / 127 项目必须进行环保验收，具体内容见表7-16。 表7-16 项目“三同时”验收一览表 时段 污染 类型 环保设施 验收依据 实施 时间 施工期 生态 破坏 ①线路区：设临时截排水设施，高陡路基边坡临时覆盖；②施工场地：剥离表土压实并覆盖存放；周边设临时拦挡及排水设施；播撒草籽初步绿化；③表土临时堆置区：表土压实覆盖临时堆置，四周设拦挡、塑料薄膜覆盖、修排水沟； 调查生态保护措施 与 施 工 期 同 步 施工 噪声 合理安排施工场地；在居民集中区施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工；高噪设备局部屏障。 防止施工期噪声扰民情况 施工 废水 生产废水设隔油池沉淀池处理后回用，禁止直接排入周边水体 调查施工期对水环境的保护措施 施工 废气 ①施工道路加强洒水，施工工地四周设置围挡，临时储存物料四周设置挡风墙(网)。②不设置现场沥青搅拌站 达（GB16297-1996）中的二级标准 其他 环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成 营运期 交通 噪声 ①加强路边行道树种植，设置减速、禁鸣标志等措施；②加强道路的维护和管理，对受损路面及时修复 营运期敏感点噪声各敏感点声环境质量达到相应标准 临时 占地 土地复垦、恢复 临时场地是否撤除、植被是否恢复 风险防范与应急措施 ①对运输危险品车辆实行登记制度，以减小交通事故的发生；②成立危险事故处理小组，制定应急救援程序等 确保沿线水体水质安全 绿化 ①道路两侧种植行道树 ②路基护坡绿化

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工扬尘 | 粉尘 | 加强施工管理、区域洒水降尘，物料堆场设置围档，及时绿化和硬化路面，及时清运废渣 | 减少对运输沿线及项目周边区域产生影响 |
|  | 汽车尾气 | THC、CO、NOx | 加强施工机械的管理 | 达标排放 |
|  | 沥青烟气 | THC、TSP、BaP | 施工人员口罩防护 | 影响较小 |
|  | 营运期 | CO | 禁止尾气污染物超标排放机动车通行；及时清扫路面，降低路面尘粒；积极支持配合当地政府搞好机动车尾气污染控制；加强道路两侧绿化 | 达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 |
|  |  | THC |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 水污染物 | 施工废水 | COD、SS、石油类 | 隔油池+沉淀池处理后，用于施工场地洒水降尘 | 综合利用，不外 排 |
|  | 路面径流 | SS、BOD5、油 | 新建雨污管网，完善区域排水 | 达标排放 |
| 固体废弃物 | 施工期生活垃圾 | 果皮、纸屑等 | 及时收集后交由环卫部门清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 | 项目区域内不产生堆存，产生的垃圾得到及时清运处理，保证区域内环境卫生 |
|  | 营运期固废 | 运输车辆散落物、乘客丢弃物品 | 经道路养护工人收集后交由环卫部门及时清运至城市生活垃圾填埋场卫生处理 |  |
| 噪声 | 施工期 | 噪声 | 严禁高噪音设备夜间施工，并选用低噪声的施工设备，在施工区周围设置隔声围挡 | 不影响附近居民休息和单位正常工作 |
|  | 营运期 | 交通噪声 | 加强道路两侧的绿化 |  |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业进度，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，减少水土流失。 营运期切实做好道路沿线两侧的植被保护，对于裸露边坡采取补救措施，恢复生态和植被。道路两侧种植行道树，可起到抑尘降噪的作用，减少汽车尾气及噪声对环境敏感点的影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论 1、项目概况 华容县住房和城乡建设局拟投资7000万元进行“华容县新城大道建设工程”的建设，该道路位于华容县田家湖生态新区，北起华鲇路，南止田家湖大道，是华容县田家湖生态新区规划中的一条城市主干道，大致呈南北走向，城大道全长1260m，道路规划宽约30m（车行道宽19m，两侧人行道各宽5.5m），双向六车道，设计速度为40km/h，项目建设内容主要包括路基工程、路面工程、强弱电工程、给水工程、排水工程、交通工程、绿化工程及亮化工程等。 该项目已经取得华容县规划局选址意见（华规函[2019]35号，详见附件3）、华容县国土资源局用地预审意见（华国土资预审字[2019]7号，详见附件4）、华容县发展和改革局对可研报告的批复（华发改投审[2019]41号。详见附件5）。该工程已经列入华容县人民政府关于下达“六大工程”2019年度重点目标任务的通知（华发[2019]1号，序号25号）任务中。 2、环境质量现状评价结论 大气环境监测质量现状：项目所在区域为不达标区域。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，PM10年均浓度平均值下降到71μg /m3以下。同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM10年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 地表水环境质量现状：由表3-2可知，华容河各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求；护城港各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 声环境质量现状：由监测结果可知，项目沿线居民点噪声监测点昼、夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。 3、施工期环境影响分析结论 项目施工期大气污染源主要包括扬尘污染，路面摊铺产生的沥青烟，以及各种施工机械、运输车辆尾气。在施工期内采取对车辆行驶的路面及施工场地实施洒水抑尘，道路运输扬尘防治措施、施工场内施工扬尘防治措施、堆场扬尘防治措施、土方集中堆放、不设沥青制备场等措施后，项目施工期产生废气对区域环境影响较小。 施工废水经隔油、沉淀处理后尽可能循环回用或作为场地抑尘洒水用水，严禁将施工期废水不经处理直排。 项目施工噪声通过加强对施工产噪设备的管理，以减轻施工噪声对周围环境的影响，经采取本环评提出的治理措施后，项目施工期噪声对区域环境影响较小。 项目施工期产生的固体废弃物主要来源于施工人员的生活垃圾，生活垃圾经定期收集后，交由环卫部门处置。在采取上述措施后，项目施工期固体废物对环境影响较小。 4、营运期环境影响分析 道路投入营运后，在拟建项目营运的近、中、远期，道路上来往车辆尾气排放对沿线空气质量的影响较小，且影响范围不大。 项目营运期对水环境的污染主要来自路面径流对沿线地表水体的污染。在不发生化学品泄露、倾倒或其他风险事故的情况下，本项目建成后，下雨所产生的地表径流对华容河的水环境影响较小。 项目营运期间对声环境的影响主要是交通噪声的影响。通过预测可知，由于项目车流量和车速不大，根据敏感点噪声预测结果可知，在道路运行近期（2020年）、中期（2028年）、远期（2036年）各声环境敏感点昼夜间均可达标，无需再另外采取降噪措施。 营运期的固体废弃物主要是运输车辆散落的运载物、发生交通事故的车辆装载的货物、乘客丢弃的物品等。经道路养护工人对道路全线进行养护的同时，也对沿线垃圾进行收集，清扫、集中处理，故在正常情况下，营运期固体废弃物对环境影响不大。 5、国家产业政策分析 项目为城市基础设施建设工程，根据发改委第9号令颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）的有关内容，项目属于目录中第一大类鼓励类第二十四条公路及道路运输（含城市客运）项目，该项目符合国家产业政策。 6、项目选线的可行性 新城大道是《华容县县城总体规划——道路交通规划图（2006-2020）》（见附图7）中规划的一部分，走向与城市路网规划一致。 7、环境风险分析 项目建成后，风险主要为交通事故和违反危险品运输的有关规定，使被运送的危险品在运输途中突发性发生泄露、爆炸、燃烧等。在采取相应的防范措施及制定应急预案后，可将风险降到最低。 8、拆迁安置 项目建设沿线需拆迁房屋拟按照《华容县集体土地征收与房屋拆迁补偿安置实施细则》等法律规定，结合实际情况进行补偿安置。 9、综合评价结论 综上所述，华容县新城大道建设工程符合国家产业政策和地方规划，选线可行。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，强环境管理，切实做到“三同时”，各污染物排放均达到相应标准。因此，从环保角度考虑本项目的建设是可行的。 二、要求和建议 1、按照环评单位的建议，加强项目环保管理措施，减轻项目施工对周围环境的影响，特别是减轻施工扬尘和噪声对周围环境敏感点的影响。 2、注重施工期的环境保护。加强施工管理，做到文明施工，加强对物料运输的管理，特别是要加强施工期生态环境保护，减少水土流失，施工一旦完成，应及时跟进绿化工作。 3、确定施工计划时，应考虑当地居民的正常生产、生活，不阻碍当地交通。 4、在项目施工时，应严格落实本报告中提出的环保防治措施，同时，建设单位应在施工地方放置告示牌，告示牌上注明施工内容、联系人、投诉电话等，并制定了详细的环境监管计划。施工期主要监管施工扬尘(因子为TSP)、施工噪声和水土流失。 5、建议加强道路两侧的绿化，确保道路交通噪声不扰民。

注 释 附件： 附件1 环评委托书 附件2 质量保证单 附件3 项目规划选址意见 附件4 项目国土资源局用地预审意见 附件5 项目可行性研究报告批复 附件6 华容县2019年度重大项目工作任务的通知 附件7 专家签到表 附件8 专家意见 附件9 专家意见修改说明 附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面设计图 附图3 项目周边环境保护目标 附图4 噪声监测布点图 附图5 项目污水排放路径图 附图6 华容县县城土地利用规划图 附图7 华容县县城道路交通规划图 附图8 项目周边环境照片 附表一 建设项目环评审批基础信息表 附表二 建设项目大气环境影响评价自查表 附表三 建设项目地表水环境影响评价自查表