## Slide 1
岳阳市基层公共服务一门式云视讯使用培训

## Slide 2: 目录
产品介绍
1
设备连接
2
3
产品使用
4
故障排查
5
调试检查

## Slide 3
市、县、乡镇级会议室硬终端产品-C21
会议麦克风
智能遥控器
高清摄像机
云视讯终端主机C21

## Slide 4
硬件介绍-C21遥控器

## Slide 5
PC或手机软终端产品--VILIN
Android客户端二维码
IOS客户端二维码
官方下载地址 https://download.125339.com.cn
手机支持：安卓和苹果
使用场景：外勤人员
电脑支持：Windows（需配置摄像头、麦克风、音响）
使用场景：村级会议室或政务窗口

## Slide 6: 目录
产品介绍
1
设备连接
2
3
产品使用
4
故障排查
5
调试检查

## Slide 7
设备连线图-C21

## Slide 8
软终端设备连线
手机软终端无需连线
云视讯共享：手机麦克风、摄像头、扬声器
办公电脑
需要额外配置：摄像头、麦克风、音响
建议配置USB接口摄像头和麦克风
建议配置3.5mm接口音响
手机、PAD
办公电脑
音响
摄像头
麦克风

## Slide 9: 目录
产品介绍
1
设备连接
2
3
产品使用
4
故障排查
5
调试检查

## Slide 10
状态检测—云视讯终端主机C21
设备安装
主机LED状态 | 描述
红色常亮 | 系统关机、待机状态
白色常亮 | 正在启动或者正常运行状态
灯不亮 | 设备无供电状态
（！在连线正确后白色灯常亮，本地能看到摄像头图像）
（！遥控器电源按键可以进行设备休眠，也可进行唤醒）

## Slide 11
状态检测—C21高清摄像机
绿灯长亮表示设备正常，如果指示灯不亮，检查背板电源和USB接口是否正常

## Slide 12
状态检测—会议麦克风
无线定向鹅颈麦线缆连接正确后，打开电源开关，按下，鹅颈麦红色
指示灯亮并且对应CHANNEL亮绿灯，则说明鹅颈麦与接收器正常连接。

## Slide 13
测试本地输出声音,按OK后,会听到”噔噔噔噔噔”的提示音为正常
通过遥控器依次进入[设置]-[音频]后,如下图
测试本地输入声音,按下后显示
时,对麦克风说话,本地会播放自己的声音为正常
以上两个测试都正常表示本地音频正常,若还有声音问题则为对方声音问题.
终端调试—检查本地声音输入输出

## Slide 14
终端调试—主屏输出界面说明
正常状态为绿色并显示号码，其他均为异常
自动接听，有此图标正常
禁音，有此图标将听不到声音
禁麦，有此图标对端听不到声音
免打扰，有此图标将无法入会
按遥控器确认键进入主屏设置界面
麦克风和喇叭声音有信号条，互动时信号条能跳动标识正常

## Slide 15: 一键检测功能的使用
长按遥控器挂断键三秒，设备会自行检测

## Slide 16: 目录
产品介绍
1
设备连接
2
3
产品使用
4
故障排查
5
调试检查

## Slide 17
云视讯web会控平台操作步骤
打开浏览器输入（https://www.125339.com.cn/）登入会控界面,点击右上角“登录”按钮进入云视讯会控操作平台。
产品使用—WebPortal发起会议1

## Slide 18
输入云视讯账号、密码、验证码然后点击登录。
产品使用—WebPortal发起会议2

## Slide 19
产品使用—WebPortal发起会议3
登录后点击“我的会议-会议管理-发起会议”进入发起会议界面。

## Slide 20
产品使用—WebPortal发起会议3
登录后点击“我的会议-会议管理-发起会议”进入发起会议界面。

## Slide 21
产品使用—WebPortal发起会议3
登录后点击“我的会议-会议管理-发起会议”进入发起会议界面。

## Slide 22
产品使用—WebPortal发起会议3
①会议类型—高清会议，②发起方式---即时会议，③会议时长---3小时，④参会人员---添加参会人---弹出通讯录选择人员，⑤提交。

## Slide 23
产品使用—WebPortal发起会议3
①会议类型—高清会议，②发起方式---即时会议，③会议时长---6小时，④参会人员---添加参会人---弹出通讯录选择人员，⑤提交。

## Slide 24
会场召开后，进入会议控制界面，设置布局、查看单位入会情况。
会议编号、入会密码：参会者可拨打入会接入码125339，然后输入会议编码和入会密码进入会议；
会议录制：开启后会议过程中主持人的会议画面录制存储；
会场闭音：开启后除了主持人外，其他人参与者全部静音，但能听到主持人讲话；
锁定会场：开启后其他参与者无法通过会议编号、入会密码入会；

## Slide 25
多画面设置：
内置多种画面布局，可根据需要进行选择；
场景1：主会场发言，各分会场只听、看主会场，不发言，建议使用演讲者模式

## Slide 26
多画面设置：
内置多种画面布局，可根据需要进行选择；
场景2：主会场及各会场间需互动发言，建议使用固定画面模式；

## Slide 27
会议结束后，点击结束会议，再关闭页面，切勿直接关闭会控页面

## Slide 28: 中国移动云视讯微信公众号会控操作步骤1
1、打开手机微信APP搜索：“云视讯”并点击进入“中国移动云视讯”，如下图所示：

## Slide 29: 中国移动云视讯微信公众号会控操作步骤2
2、点击中间的“会议”-“视频会议”，如下图所示：

## Slide 30: 中国移动云视讯微信公众号会控操作步骤3
3、输入云视讯账号、密码和验证码登录会控。如图所示:

## Slide 31: 中国移动云视讯微信公众号会控操作步骤4
4、点击“发起会议”

## Slide 32: 中国移动云视讯微信公众号会控操作步骤5
5.输入会议名称、选择发起会议方式、会议时长、添加参会会场号码

## Slide 33: 中国移动云视讯微信公众号会控操作步骤6
5.成功拉起会议之后，可以进行相关会议操作，如下图所示：

## Slide 34
终端调试—摄像头控制
1、先调用摄像头控制，主屏出现此标志。
2、调节摄像头位置

## Slide 35
终端调试—摄像头预置位
1、按摄像头控制键两下，如右图所示设置画面。

## Slide 36
终端调试—摄像头预置位
2、用遥控器方向键左右选择相应的预置位保存位“0-9”点确认键（如果在原有预置位上则选择替换）
3.会议中通过先呼叫键+数字键方式调用设置好的机位。

## Slide 37
终端调试—布局
本地摄像头采集到的画面
远端平台发送下来的的画面
电脑输入的文档、视频等资料的画面
单台电视、输出本地、远端画面的组合。
单台电视、输出本地、远端、辅流画面的组合。
两台电视、输出本地、远端、辅流画面的组合。

## Slide 38
HDMI线接演讲电脑(讲ppt)
步骤:
用HDMI线把要讲材料电脑的HDMI（VGA或其他接口需要转接头）和C21主机上HDMI in连接
会议过程中按下遥控器上辅流按钮并确认(或进入拨号界面选择开始演示)
1
产品使用—辅流使用
2

## Slide 39: 目录
产品介绍
1
设备连接
2
3
产品使用
4
故障排查
5
调试检查

## Slide 40
故障排查
1、摄像头无预览图像
1）摄像头USB线缆和摄像头电源线是否有连接
2）摄像头的指示灯是否为绿色
3）若确认都有接，插拔USB线缆或摄像头电源线进行尝试；若仍旧无法预览，再尝试C21主机重启
4）上述仍旧无法解决，可能摄像头存在问题，联系移动处理。
2、无法参与会议（详见调试检查一章）
1）检查主机、摄像头、麦克风指示灯是否正常
2）检查网络是否正常
3）上述仍旧无法解决，可能摄像头存在问题，联系移动处理
3、无法发言或听不到对方声音（详见调试检查一章）
1）检查麦克风指示灯是否正常
2）更换无线麦克风电池
3）是否设置电视机静音、麦克风是否禁言
4）上述仍旧无法解决，联系移动处理

## Slide 41
故障排查
1.如何检查网络是否正常？
检查：开机后用遥控器在设置里看账号是否是会场的号码，并且是绿色的R就是正常的。
2、话筒无声音
检查：设备自带电池用不了多久，请及时更换电视
3、云视讯会议不流畅，经常断续
检查：会议中如果卡，用遥控器调到设置选项看视频丢包率，如有丢包请检查网络问题
4、无法接入云视讯会场
检查： 1）主会场是否邀请；2）分会场可主动入会拨打125339，按语音提示输入会议编码和密码入会。
5、分会场发言主会场及其他会场听不到声音
检查：云视讯的设备及电视机的声音是否调好
6、会场发言听到回音
检查：分会场发言，请其他会场关掉麦克风的开关，发言再打开就可以了
7、视频会议过程中黑屏
检查：可能有人发送辅流异常,尝试切换布局图像
8、辅流（PPT等）无法发送（主会场使用）
检查：1）确认HDMI IN与笔记本是否连接正常 2）通话中可以切换布局，可以看到本地演示是否显示正常

## Slide 42: 谢谢大家